## Slide 2: Samråd - val av lokaliseringsalternativ
Väg 288 Gimo-Börstil
Korridor rosa

## Slide 3
Notes: Info hela vägens dragning
Uppdelad i 4 vägsträckor för att underlätta hantering och förståelse för projektet
Delsträcka 2 och 3 är de sträckor där alternativa dragningar (korridorer) har studerats

## Slide 4
Notes: Denna presentation berör Korridor Rosa inom delsträcka 2. Korridor rosa är endast jämförbar med korridorerna blå och turkos i samrådshandlingen.

## Slide 5
Lysta – Väddika/Skomakarmyren
Sträcker sig genom majoriteten jordbruksmark
Korsar Olandsån norr om Hökhuvud
Notes: Korridor Rosa är det nordliga alternativet inom delsträcka 2. Korridoren börjar vid Lysta och innebär att befintliga väg 288 breddas fram till strax före Hökhuvud. Därefter går den i ny sträckning norr om Hökhuvud, korsar Olandsån och slutar vid anslutningsvägen mot Väddika/strax för Skomakarmyren. Den nya mark som tas i anspråk är främst jordbruksmark.

## Slide 6
Minst påverkan på natur- och kulturmiljövärden
Utnyttjar längre sträcka av befintlig väg
Minst bullerpåverkan i tidigare ostörda områden
Mindre god väggeometri (kurvradier)
Färre/kortare omkörningssträckor
Förstärkningsåtgärder krävs längs en stor del av sträckan då korridoren går i stor del på åkermark utgörande av lera.
Ianspråktar störst areal av aktivt brukad jordbruksmark
Skapar avskärande bankar i ett annars öppet, flackt jordbrukslandskap
Påverkar flera markavvattningsföretag
Korsar grundvattentäkt
Stort område som översvämmas vid högsta vattennivå i Olandsån
Sträckningen tangerar område med landskapsbildsskydd kring Hökhuvud kyrka samt Hökhuvud prästgård
Fler bostäder som påverkas av buller
Innebär flera korsningspunkter för oskyddade trafikanter
Notes: Alla korridoralternativ har sina för- och nackdelar och den här utredningen har syftat till att hitta det korridoralternativ som sammantaget bedöms som lämpligast.
Här presenterar vi för- och nackdelar med korridor blå.
Fördelarna är;
Nackdelarna är;

## Slide 7: Synpunkter
Lämna dina synpunkter senast den 1 juli 2020 via
det digitala formuläret på
www.trafikverket.se/gimo-borstil
skicka brev till:
TRV 2019/48564
Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810
781 28 Borlänge
Notes: Har du synpunkter på utredningen så kan du lämna dessa senast den 1 juli 2020.
Du kan använda det digitala formuläret på Trafikverkets hemsida eller skicka brev.