| Arbetsplats Vid Äh KC, Ktl | Datum 2016-06-01 | Elsäkerhetsledare | Kopplingsledare | Tillsyningsman | Ansvarig för kontroll | Kopplingsbiträde Äh KC |  | Kopplingsledarens egna frånskiljarmanövrar (hand) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbetsuppgift Åtdragning av ändavslut på Hm:U1 st. 15a efter besiktningsanmärkning. |  |  |  |  |  |  | Frånskiljarens beteckning | Sluten | Öppen | Klockan |
| DO-/kopplingssedelnummer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deltagande personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egon Ström |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marie Curie | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Tore Watt |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Arbetspass och planerad tid |  |  |  |  |
| 1 23.10 – 23.45 |  |  |  |  |
| 2 - |  |  |  |  |
| 3 - |  |  |  |  |
| 4 - |  |  |  |  |
| Trafikalt skydd kontrollerat Ja X Nej ( |
| Riskhanteringens resultat ger följande elsäkerhetsplanering. Elsäkerhetsinstruktion lämnas av elsäkerhetsledaren till medlemmar i arbetslaget enligt siffrorna 1-5. |

| Arbetsplatsens utsträckning |
| --- |
| Beskrivning | Jordningsdon | Gränsmarkeringarnas typ och placering |
| Ledningens eller anläggningens art | Ex:vis spårnummer ställverksfack e d | Utsträckning Från Till | Placering | Åtgärd och arbetspass |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| KTL | Linjen Äh – Äh KC | St 14a |  | St 13a utmatning V2 | U | X |  |  |  | Flagga på ktl. Obs förväxlingsrisk! |
|  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |
|  | samt kabel från KC |  |  | Kabel HM:U | U | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St 16a | St 16a | U | X |  |  |  | Flagga på jvk |
|  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | U |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |
| Å |  |  |  | St 13a | U | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | St 16a | U | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | U |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | U |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | U |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | U |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | U |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | U |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |

| Ledningens eller anläggningens art | Område som skall frånkopplas | Frånskiljare | Farliga punkter och speciella skyddsåtgärder |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beteckning | Plats | Planerad |  | Manöver |  |
|  |  |  |  |  |  | Arbetspass och utförda manövrar |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| KTL | Linjen Äh – Äh KC | Y1 | Äh | X | Ö | X |  |  |  | Block. SSK mot Diö |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |
|  |  | Hm:U | Äh KC | X | Ö | X |  |  |  | Block. KB anbringar arbetsjordning på utgående kabel Hm:U |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |
|  |  | V2 | Äh KC | X | Ö | X |  |  |  | Block. Låst utdragen vev och skyltad. |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ö |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |
| Å | - |  |  |  | Ö |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ö |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |
| Hj. kraft | - |  |  |  | Ö |  |  |  |  | Spänningssatt! Övervakning. Säkerhetsavstånd 1,0 m. |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ö |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ö |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ö |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ö |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ö |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |