Rithandbok mät och kartering

bilaga 1 kodlista

Version 2.0

2002-12-12

HUVUDRUBRIKER KODLISTA

| KOD | GRUPP | INNEHÅLL |
| --- | --- | --- |
| 100-149 | ADM | Administration, Stomnät, Gränser |
| 150-199 | BYGG | Byggnader, Konstbyggnader |
| 200-249 | TERR | Terränglinjer, Terrängpunkter |
| 250-299 | VEG | Vegetation |
| 300-399 | ANL | Anläggningsytor, Anläggningsutrustningar |
| 400-499 | VAG | Gata, Väg |
| 500-599 | JVG | Järnväg |
| 600-699 | VA | Vatten, Avlopp, Fjärrvärme |
| 700-749 | EL | El |
| 750-799 | TELE | Tele |
| 800-849 | GEO | Geoteknik |
| 850-869 | EGET | Fritt eget val |
| 900-999 | VA SPECIAL | VA Detalj-inmätning |
| Revidering av Rithandboken version 1.1 markeras till höger i marginalen i dokumentet |

100-149 	ADMINISTRATION / STOMNÄT, GRÄNSER

| KOD | BENÄMNING | FÖRKLARING | LAGER |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | för varje kod även ett lager för Z-koord | ADM_***_Z |
| 100 | Polygonpunkt | Polygonpunkt | ADM_PP |
| 101 | Polygonpunkt brukspunkt | Polygonpunkt, brukspunkt | ADM_PPB |
| 102 | Piké | Polärt bestämd brukspunkt | ADM_PIK |
| 103 | Fri station | Överbestämd brukspunkt | ADM_FRI |
| 104 | Triangelpunkt | Triangelpunkt | ADM_TRI |
| 105 | Polygonpunkt väggmonterad | Väggmonterad polygonpunkt | ADM_PPV |
| 108 | Gränspunkt | Gränsrör, Råsten e t c | ADM_GRP |
| 110 | Höjdfix | Höjdfix | ADM_FIX |
| 111 | Höjdfix brukspunkt | Höjdfix brukspunkt | ADM_FIB |
| 112 | Flygstöd | Punkt centriskt på ö k flygstöd | ADM_FLY |
| 113 | Fotostompunkt | Punkt centriskt på fotostompunkt | ADM_FOT |
| 120 | Kontrollpunkt | Dubbelinmätt kontrollpunkt | ADM_KPU |
| 123 | Allmän mätpunkt | Allmän mätpunkt, diversepunkt | ADM_AMP |
| 124 | Kombifix | Kombifix | ADM_FIK |
| 130 | Vägområdesgräns | Linjetåg utmed vägområdesgräns | ADM_VGR |
| 131 | Fastighetsgräns | Linjetåg mellan fastighetsgränspunkter | ADM_FGR |
| 132 | Tomtgräns | Linjetåg mellan tomtgränspunkter | ADM_TOG |
| 133 | Kommungräns | Linjetåg mellan kommungränspunkter | ADM_KGR |
| 134 | Sockengräns | Linjetåg mellan sockengränspunkter ej sammanfallande med traktgräns | ADM_SOC |
| 135 | Inre skyddszon för vattentäkt | Linjetåg mellan gränspunkter för inre skyddzon vattentäkt | ADM_ISV |
| 136 | Yttre skyddszon för vattentäkt | Linjetåg mellan gränspunkter för yttre skyddzon vattentäkt | ADM_YSV |

150-199 	BYGGNADER / KONSTBYGGNADER

| KOD | BENÄMNING | FÖRKLARING | LAGER |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggnader, detaljer | för varje kod även ett lager för Z-koord | BYGG_***_Z |
| 150 | Fasadliv | Linjetåg med hushörn som brytpunkter | BYGG_HHL |
| 151 | Hushörn | Punkt på hushörn | BYGG_HH |
| 152 | Fasadpunkt | Punkt på fasadliv | BYGG_HFP |
| 153 | Sockelliv | Linjetåg med sockelhörn som brytpunkter | BYGG_SOL |
| 154 | Sockelhörn | Punkt på sockelhörn | BYGG_SOH |
| 155 | Sockelpunkt | Punkt på sockelliv | BYGG_SOP |
| 156 | Sockelnivå | Höjdpunkt som anger sockelnivå | BYGG_SOZ |
| 157 | Trappa | Linjetåg efter ytterkant trappa | BYGG_TRA |
| 158 | Trappa, spiral | Punkt i centrum på spiraltrappa | BYGG_SPI |
| 159 | Entréhörn | Punkt på hörn vid entréöppning | BYGG_ENP |
| 160 | Entrénivå | Höjdpunkt som anger golvnivå | BYGG_ENZ |
| 161 | Ramp | Linjetåg efter ytterkant ramp | BYGG_RAM |
| 162 | Lastbrygga | Linjetåg efter lastbrygga | BYGG_LBY |
| 163 | Skärmtak | Linjetåg efter skärmtak | BYGG_TAK |
| 164 | Pelare | Linjetåg runt pelare | BYGG_PEL |
| 165 | Pelarhörn | Punkt på pelarhörn | BYGG_PEH |
| 166 | Pelare centrum | Punkt i pelarcentrum | BYGG_PEC |
| 167 | Ljusschakt | Linjetåg efter ytterkant ljusschakt | BYGG_LJU |
| 168 | Tank, Cistern | Linjetåg efter ytterkant på tank, cistern | BYGG_TNK |
| 169 | Byggnad under mark | Linjetåg efter ytterkant källarvägg | BYGG_HUM |
| 170 | Byggnad över mark | Linjetåg efter fasadliv | BYGG_HOM |
| 171 | Bostadshus | Linjetåg runt bostadshus | BYGG_ BHU |
| 172 | Utbyggnadshörn | Linjetåg runt utbyggnad | BYGG_UHH |
| 173 | Uthus | Linjetåg runt uthus | BYGG_UHU |
| 174 | Hus, allmänt | Linjetåg runt hus, allmänt | BYGG_AHU |
| 175 | Kyrka | Linjetåg runt kyrka | BYGG_KYR |
| 176 | Skola | Linjetåg runt skola | BYGG_SKL |
| 177 | Industribyggnad | Linjetåg runt industribyggnad | BYGG_IND |
| 178 | Växthus | Linjetåg runt växthus | BYGG_VHU |
| 179 | Osäkert hus Fotogr | Linjetåg runt osäkert hus fotogrammetri | BYGG_OHU |
| 197 | Jordkällare | Linjetåg runt jordkällare | BYGG_JKA |
| 198 | Golvnivå | Punkt på golvnivå | BYGG_GOZ |

150-199 	BYGGNADER / KONSTBYGGNADER

| KOD | BENÄMNING | FÖRKLARING | LAGER |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggnader, detaljer | för varje kod även ett lager för Z-koord | BYGG_***_Z |
| 199 | Fönsterkarmnivå | Punkt på fönsterkarm | BYGG_FKZ |
| Konstbyggnader | för varje kod även ett lager för Z-koord | BYGG_***_Z |
| 180 | Betongbro | Linjetåg efter kantbalk på betongbro | BYGG_BBR |
| 181 | Stenbro | Linjetåg efter "kantbalk" på stenbro | BYGG_SBR |
| 182 | Stålbro | Linjetåg efter kantbalk på stålbro | BYGG_SRO |
| 183 | Vingmur | Linjetåg i centrum på vingmur, CL | BYGG_VMR |
| 184 | Betonghörn | Punkt på hörn på konstbyggnad | BYGG_BTH |
| 185 | Balk | Punkt på balk | BYGG_BAL |
| 186 | Fundament | Linjetåg runt fundament | BYGG_FUN |
| 187 | Dilationsfog | Linjetåg i dil-fog | BYGG_DIL |
| 188 | Tunnelöppning | Punkt på hörn vid tunnelöppning | BYGG_TUP |
| 189 | Träbro | Linjetåg efter "kantbalk" på träbro | BYGG_TBR |
| 190 | Bro | Linjetåg utefter bro, allmänt | BYGG_BRO |
| 191 | Broräcke | Linjetåg utefter broräcke | BYGG_BKE |
| 192 | Bassäng/Damm | Linjetåg runt bassäng/damm | BYGG_BAS |
| 193 | Vattentorn | Linjetåg runt vattentorn | BYGG_BAT |
| 194 | Kantbalk | Linjetåg utefter kantbalk på bro | BYGG_KBA |
| 195 | Valvbåge trumma/bro | Linjetåg utefter trumma eller bro | BYGG_VLV |
| 196 | Avvägningsdubb | Punkt på avvägningsdubb | BYGG_ADU |

200-249 	TERRÄNGLINJER / TERRÄNGPUNKTER

| KOD | BENÄMNING | FÖRKLARING | LAGER |
| --- | --- | --- | --- |
| Begränsningslinjer. Detaljpunkter Allmänt | för varje kod även ett lager för Z-koord | TERR_***_Z |
| 200 | Allmän höjdpunkt | Allmän höjdpunkt | TERR_AHZ |
| 201 | Allmänt tåglinje | Linjetåg med AHZ som brytpunkter | TERR_ATL |
| 202 | Ägoslagsgräns | Linjetåg mellan ytor med olika attribut bör kompletteras med yt attribut | TERR_AGO |
| 203 | Släntkrön | Linjetåg utefter släntkrön | TERR_SLK |
| 204 | Släntfot | Linjetåg utefter släntfot | TERR_SLF |
| 205 | Stig | Linjetåg i stigmitt | TERR_STG |
| 206 | Impediment | Linjetåg utefter impedimentkant | TERR_IMP |
| 207 | Terränglinje | Linjetåg med AHZ som brytpunkter | TERR_TLI |
| Begränsningslinjer, Detaljpunkter Berg | för varje kod även ett lager för Z-koord | TERR_***_Z |
| 210 | Berg höjdpunkt | Allmän höjdpunkt på berg | TERR_BHZ |
| 211 | Berg i dagen | Linjetåg med BHZ som brytpunkter | TERR_BID |
| 212 | Bergkrön | Linjetåg utefter bergkrön | TERR_BGK |
| 213 | Bergfot | Linjetåg utefter bergfot | TERR_BGF |
| 214 | Sten | Punkt på sten < 600 mm | TERR_STE |
| 215 | Stenblock | Linjetåg runt Stenblock Flyttblock >600 mm | TERR_BLK |
| 216 | Blockig mark | Begränsningslinje för blockig mark | TERR_BLM |
| 217 | Block | Punkt på block >600mmBlock | TERR_BLM |

200-249 	TERRÄNGLINJER / TERRÄNGPUNKTER

| KOD | BENÄMNING | FÖRKLARING | LAGER |
| --- | --- | --- | --- |
| Begränsningslinjer, Detaljpunkter Vatten o dyl | för varje kod även ett lager för Z-koord | TERR_***_Z |
| 220 | Strandlinje | Begränsningslinje mellan land och vatten | TERR_STR |
| 221 | Bäckmitt | Linjetåg i bäckmitt, bäck < 1.0m bredd | TERR_BAM |
| 222 | Bäckkant | Linjetåg utefter bäckkant, bäck >1.0m bredd | TERR_BAK |
| 223 | Dikeskrön | Linjetåg utefter dikeskrön | TERR_DIK |
| 224 | Dikesbotten | Linjetåg i dikesbotten | TERR_DIB |
| 225 | Flödespil | Linje som anger flödesriktning | TERR_PIL |
| 226 | Sankmark | Linjetåg utefter sankmarkskant | TERR_SAK |
| 227 | Vattennivå | Punkt på vattenyta | TERR_VYZ |
| 228 | Bottennivå | Punkt på bottenyta | TERR_BYZ |
| 229 | Dikesmitt | Linjetåg i dikesmitt | TERR_DIM |
| 241 | Täckdike | Linjetåg utefter täckdike | TERR_DIT |
| 242 | Bäck | Linjetåg i bäck | TERR_BCK |
| 243 | Åmitt | Linjetåg i åmitt | TERR_AMI |
| 244 | Pegel | Punkt på pegel (för vattenståndsmätning) | TERR_PEG |
| Ytattribut för markslag (ger även detalj symboler) | för varje kod även ett lager för Z-koord | TERR_***_Z |
| 230 | Berg i dagen | Detaljpunkt som binder attributet berg i dagen till en yta | TERR_YBD |
| 231 | Blockig mark | Detaljpunkt som binder attributet blockig mark till en yta | TERR_YBM |
| 232 | Fornlämning | Detaljpunkt som binder attributet fornlämning till en yta | TERR_YFL |
| 233 | Sankmark | Detaljpunkt som binder attributet sankmark,kärr,myr till en yta | TERR_YSM |
| 234 | Impediment | Detaljpunkt som binder attributet impediment till en yta | TERR_YIM |

250-299 	VEGETATION

| KOD | BENÄMNING | FÖRKLARING | LAGER |
| --- | --- | --- | --- |
| Begränsningslinjer, Detaljpunkter Vegetation | För varje kod även ett lager för Z-koord | VEG_***_Z |
| 250 | Lövträd | Punkt i centrum på lövträd | VEG_LTA |
| 251 | Barrträd | Punkt i centrum på barrträd | VEG_BTA |
| 252 | Buske | Punkt i centrum på buske | VEG_BUS |
| 253 | Häck | Linjetåg i centrum på häck | VEG_HAK |
| 254 | Träd | Punkt i centrum på träd | VEG_TRE |
| 260 | Skogskant | Linjetåg utefter skogskant | VEG_SKO |
| 261 | Åkerkant | Linjetåg utefter åkerkant | VEG_AKE |
| 262 | Ängskant | Linjetåg utefter ängskant | VEG_ANG |
| 263 | Planteringskant | Linjetåg utefter planteringskant | VEG_PLN |
| 264 | Buskkant | Linjetåg utefter buskytekant | VEG_BUK |
| Ytattributet för markslag (ger även detalj symboler) |  |
| 280 | Lövskog | Detaljpunkt som binder attributet lövskog till en yta | VEG_YLO |
| 281 | Barrskog | Detaljpunkt som binder attributet barrskog till en yta | VEG_YBA |
| 282 | Åker | Detaljpunkt som binder attributet åkermark till en yta | VEG_YAK |
| 283 | Äng | Detaljpunkt som binder attributet äng till en yta | VEG_YAN |
| 284 | Plantering | Detaljpunkt som binder attributet plantering till en yta | VEG_YPL |
| 285 | Naturmark | Detaljpunkt som binder attributet naturmarkt till en yta | VEG_YNA |
| 286 | Blandskog | Detaljpunkt som binder attributet blandskog till en yta | VEG_YBL |

300-399 	ANLÄGGNINGSYTOR / ANLÄGGNINGSUTRUSTNINGAR

| KOD | BENÄMNING | FÖRKLARING | LAGER |
| --- | --- | --- | --- |
| Begränsningslinjer för anläggningsytor | för varje kod även ett lager för Z-koord | ANL_***_Z |
| 300 | Asfaltkant | Linjetåg utefter asfaltkant | ANL_ASF |
| 301 | Gruskant | Linjetåg utefter gruskant | ANL_GRU |
| 302 | Plattkant | Linjetåg utefter gräns till plattbelagda ytor | ANL_PLK |
| 303 | Marksten | Linjetåg utefter gräns till markstenbelagda ytor | ANL_MST |
| 304 | Gatsten | Linjetåg utefter gräns till gatstenslagda ytor | ANL_GST |
| 305 | Betongkant | Linjetåg utefter betongkant | ANL_BTG |
| 306 | Kajkant | Linjetåg utefter kajkant | ANL_KAJ |
| 307 | Gräskant | Linjetåg utefter gräskant | ANL_GRK |
| 308 | Sandkant | Linjetåg utefter sandkant | ANL_SAN |
| 309 | Sargkant | Linjetåg utefter sarg, typ sandlåda etc. | ANL_SAR |
| 315 | Murfot | Linjetåg utefter foten på en stödmur | ANL_MFT |
| 316 | Murkrön | Linjetåg utefter krönet på en stödmur | ANL_MKR |
| 317 | Betongmur, murkrön | Linjetåg utefter murkrön på betongmur | ANL_BTM |
| 318 | Betongmur, CL | Linjetåg i centrum på betongmur, CL. | ANL_BCL |
| 319 | Stenmur, murkrön | Linjetåg utefter murkrön på stenmur | ANL_STM |
| 320 | Stenmur, CL | Linjetåg i centrum på stenmur, CL | ANL_SCL |
| 321 | Staket | Linjetåg utefter staket | ANL_STT |
| 322 | Stängsel | Linjetåg utefter stängsel | ANL_STN |
| 323 | Plank | Linjetåg utefter plank | ANL_PLA |
| 324 | Räcke | Linjetåg utefter räcke, handledare | ANL_RAC |
| 325 | Parkeringsräcke | Linjetåg utefter navplanka på en parkering | ANL_PRK |
| 326 | Betongmur, murfot | Linjetåg utefter murfot på betongmur | ANL_BMF |
| 327 | Stenmur, murfot | Linjetåg utefter murfot på stenmur | ANL_SMF |
| 328 | Stenmur | Linjetåg utefter stenmur, allmän | ANL_SM |
| 329 | Stödmur | Linjetåg utefter stödmur, allmän | ANL_SDM |

300-399	NLÄGGNINGSYTOR / ANLÄGGNINGSUTRUSTNINGAR

| KOD | BENÄMNING | FÖRKLARING | LAGER |
| --- | --- | --- | --- |
| Detaljpunkter för anläggningsutrustningar | för varje kod även ett lager för Z-koord | ANL_***_Z |
| 330 | Flaggstång | Punkt i centrum på flaggstång | ANL_FLA |
| 331 | Grindstolpe | Punkt i centrum på grindstolpe | ANL_GRI |
| 332 | Papperskorg | Punkt i centrum på papperskorg | ANL_PAP |
| 333 | Parksoffa | Linjetåg i centrum på parksoffa | ANL_PSO |
| 334 | Pollare | Punkt i centrum på pollare | ANL_POL |
| 335 | Bänkbord | Linjetåg utefter ytterkontur bänkar + bord | ANL_BBD |
| 336 | Gunga | Linjetåg utefter ytterkontur gungställning | ANL_GNG |
| 337 | Lekutrustning | Linjetåg utefter ytterkontur lekutrustning | ANL_LEK |
| 338 | Cykelställ | Linjetåg utefter ytterkontur cykelställ | ANL_CYK |
| 339 | Piskställning | Linjetåg utefter ytterkontur piskställ | ANL_PIS |
| 340 | Brygga | Linjetåg utefter bryggkant | ANL_BRY |
| 341 | Stolpe | Punkt i centrum på stolpe | ANL_SPE |
| 342 | Infotavla | Linjetåg utmed informationstavla | ANL_INF |
| 343 | Reklamskylt | Linjetåg utmed reklamskylt | ANL_REK |
| 344 | Mur | Linjetåg utmed mur | ANL_MUR |
| 345 | Postlåda (Postens) | Punkt vid postlåda (Postens gula el motsvarande) | ANL_POS |
| 346 | Brevlåda (privat) | Punkt vid brevlåda | ANL_BRE |
| 347 | Förvaringsbox (Postens) | Punkt vid förvaringsbox (Postens grå eller gröna) | ANL_PBX |
| Ytattributet för markslag (ger även detalj symboler |  |
| 350 | Asfalt | Detaljpunkt som binder attributet asfalt till en yta | ANL_YAS |
| 351 | Grus | Detaljpunkt som binder attributet grus till en yta | ANL_YGS |
| 352 | Plattor | Detaljpunkt som binder attributet plattor till en yta | ANL_YPA |
| 353 | Marksten | Detaljpunkt som binder attributet marksten till en yta | ANL_YMS |
| 354 | Gatsten | Detaljpunkt som binder attributet gatsten till en yta | ANL_YGA |
| 355 | Betong | Detaljpunkt som binder attributet betong till en yta | ANL_YBG |
| 356 | Gräs | Detaljpunkt som binder attributet gräs till en yta | ANL_YGR |
| 357 | Sand | Detaljpunkt som binder attributet sand till en yta | ANL_YSA |

400-499 	GATA / VÄG

| KOD | BENÄMNING | FÖRKLARING | LAGER |
| --- | --- | --- | --- |
| Begränsningslinjer utefter Gata, Väg | för varje kod även ett lager för Z-koord | VAG_***_Z |
| 400 | vägkant asfalt | Linjetåg utefter vägkant asfalt | VAG_VKA |
| 401 | Vägkant betong | Linjetåg utefter vägkant betong | VAG_VKB |
| 402 | Vägkant grus | Linjetåg utefter vägkant grus | VAG_VKG |
| 403 | Gångbana asfalt | Linjetåg utefter gångbana asfalt | VAG_GBA |
| 404 | Gångbana grus | Linjetåg utefter gångbana grus | VAG_GBG |
| 405 | Stödremsa | Linjetåg utefter stödremsa | VAG_VSR |
| 406 | Vägmitt | Linjetåg i vägmitt | VAG_VM |
| 407 | Kantstöd granit, uk | Linjetåg utefter underkant på kantstöd granit | VAG_KSG |
| 408 | Kantstöd betong, uk | Linjetåg utefter underkant på kantstöd betong | VAG_KSB |
| 409 | Vägräcke | Linjetåg utefter vägräcke | VAG_VR |
| 410 | Kantstöd granit, ök | Linjetåg utefter överkant på kantstöd granit | VAG_KGO |
| 411 | Kantstöd betong, ök | Linjetåg utefter överkant på kantstöd betong | VAG_KBO |
| 412 | Bullerskydd | Linjetåg utefter bullerskydd | VAG_BSK |
| 413 | Kantstöd ök plattrad | Linjetåg utefter kantstöd ök plattrad | VAG_KSP |
| 414 | Släntkrön, väg | Linjetåg utefter släntkrön | VAG_VSK |
| 415 | Släntfot, väg | Linjetåg utefter släntfot | VAG_VSF |
| 416 | Bankfot | Linjetåg utefter bankfot | VAG_VBF |
| 417 | Viltstängsel | Linjetåg utefter stängsel | VAG_VST |
| 418 | Körbanekant, allmän | Linjetåg utefter körbanekant, allmän | VAG_KBK |
| 419 | Brytlinje/asfaltskarv | Linjetåg utefter brytlinje på asfalt eller annan köryta | VAG_BLA |
| 435 | GCM-bana, allmän | Linjetåg utefter GCM-bana, allmän | VAG_GCM |
| 436 | Körbar yta, grus | Linjetåg utefter körbar yta, grus | VAG_KYG |
| 437 | Vajerräcke | Linjetåg utefter vajerräcke | VAG_VAJ |
| 438 | Hållplats/P-plats | Linjetåg utefter busshållplats/P-plats | VAG_HPP |
| 439 | Ledning | Linjetåg utefter ledning | VAG_LED |

400-499 	GATA / VÄG

| KOD | BENÄMNING | FÖRKLARING | LAGER |
| --- | --- | --- | --- |
| Begränsningslinjer utefter Gata, Väg | för varje kod även ett lager för Z-koord | VAG_***_Z |
| 440 | Kabel | Linjetåg utefter kabel | VAG_KAB |
| 441 | Busskur | Linjetåg utefter väntkur vid busshållplats | VAG_KUR |
| 442 | Vägkant oljegrus | Linjetåg utefter vägkant oljegrus | VAG_VOL |
| 443 | Skogsväg | Linjetåg utefter vägkant skogsväg | VAG_SKV |
| 444 | Traktorväg/ägoväg | Linjetåg utefter kant på traktorväg/ägoväg | VAG_TRV |
| 445 | Vägdike | Linjetåg utefter vägdike | VAG_VDK |
| 446 | Kabelskyddsrör | Linjetåg utefter kabelskyddsrör | VAG_KSR |
| Detaljpunkter Gata, Väg |  |  |
| 420 | Trafiksignal | Punkt i centrum på trafiksignal | VAG_TRS |
| 421 | Trafikskylt/Vägmärke | Punkt i centrum på trafikskylt /vägmärke | VAG_TRM |
| 422 | Portalstolpe | Punkt i cc på stolpe till portal, märkesbrygga | VAG_POR |
| 423 | Parkeringsmätare | Punkt i centrum på parkeringsmätare | VAG_PME |
| 424 | Vägbom | Linjetåg utefter vägbom | VAG_VBO |
| 425 | Trafikskylt | Linjetåg i centrum på trafikskylt | VAG_TRL |
| 426 | Vägräckesstolpe | Punkt i centrum på vägräckesstolpe | VAG_VRS |
| 427 | Kantstolpe | Punkt vid kantstolpe/reflexstolpe | VAG_KST |
| 428 | Energiabsorberande räckesavslutning | Punkt vid energiabsorberande räckesavslutning | VAG_DER |
| 429 | Hållplatsskylt | Punkt vid busshållplatsskylt | VAG_HPL |
| 430 | Förankring vajerräcke | Punkt vid fundament/förankring vajerräcke | VAG_FVA |
| 431 | Belysningsstolpe väg | Punkt i centrum på belysningsstolpe väg | VAG_BEV |
| 432 | Milsten | Punkt vid milsten | VAG_MIL |
| 433 | Referenspunkt VDB | Referenspunkt VDB | VAG_REF |

400-499 	GATA / VÄG

| KOD | BENÄMNING | FÖRKLARING | LAGER |
| --- | --- | --- | --- |
| Vägmålning | för varje kod även ett lager för Z-koord | VAG_***_Z |
| 450 | Vägmålning, allmän | Linjetåg utefter vägmålning | VAG_MVA |
| 451 | Körbanekant | Linjetåg utefter målad körbanekant. | VAG_MVB |
| 452 | Körfältslinje | Linjetåg utefter målad körfältslinje | VAG_MVC |
| 453 | Spärrlinje | Linjetåg utefter målad spärrlinje | VAG_MVD |
| 454 | Refuglinje | Linjetåg utefter målad refuglinje | VAG_MVE |
| 455 | Stopplinje | Linjetåg utefter målad stopplinje | VAG_MVF |
| 456 | Vägmitt | Linjetåg utefter målad vägmitt | VAG_MVG |
| 457 | Övergångställe | Linjetåg utefter målat övergångställe | VAG_MVH |
| 458 | Av och påfart | Linjetåg utefter målad av- och påfart | VAG_MVI |
| 459 | GCM-bana | Linjetåg utefter målad GCM-bana | VAG_MVJ |
| 460 | Körbanekant Höger | Linjetåg utefter körbanekant Höger | VAG_MVK |
| 461 | Körbanekant Vänster | Linjetåg utefter körbanekant Vänster | VAG_MVL |
| 462 | Körbanekant Osäker, fotogrammetri | Linjetåg utefter körbanekant Osäker, fotogrammetri | VAG_MVM |
| 463 | Lämna företräde | Linjetåg utefter lämna företräde (hajtänder) | VAG_MVN |

500-599 	JÄRNVÄG / SPÅR

| KOD | BENÄMNING | FÖRKLARING | LAGER |
| --- | --- | --- | --- |
| Begränsningslinjer | för varje kod även ett lager för Z-koord | JVG_***_Z |
| 500 | Spårmitt | Linjetåg i spårmitt | JVG_JSM |
| 501 | Räl överkant vänster | Linjetåg på överkant räl vänster i längdmätning | JVG_ROV |
| 502 | Räl överkant höger | Linjetåg på överkant räl höger i längdmätning | JVG_ROH |
| 503 | Bankfot | Linjetåg utefter bankfot för järnväg | JVG_JBF |
| 504 | Bankkrön | Linjetåg utefter bankkrön för järnväg | JVG_JBK |
| 505 | Räl överkant | Linjetåg utefter överkant räl | JVG_RO |
| Detaljpunkter |  |  |
| 510 | Räl underkant | Punkt på räl underkant | JVG_RUK |
| 511 | Ljud/Ljussignal | Punkt i centrum på ljud/ljussignalstolpe | JVG_JLS |
| 512 | Kontaktledningsstolpe | Punkt i centrum på kontaktledningsstolpe | JVG_JKS |
| 513 | Järnvägsbom | Linjetåg utefter järnvägsbom | JVG_JJB |
| 514 | Kilometertavla | Punkt i centrum på kilometertavla | JVG_JKM |
| Kabel |  |  |
| 520 | Signalkabel | Linjetåg utefter utsatt signalkabel, banverket | JVG_SIG |
| 521 | Optokabel | Linjetåg utefter utsatt optokabel, banverket | JVG_JOP |
| 522 | Kabelränna | Linjetåg i centrum på ök kabelränna | JVG_JKR |
| 523 | Punkt på optokabel | Punkt på optokabel i schakt | JVG_JPO |
| 524 | Punkt på signalkabel | Punkt på signalkabel i schakt | JVG_JPS |

600-699 	VATTEN OCH AVLOPP / FJÄRRVÄRME

| KOD | BENÄMNING | FÖRKLARING | LAGER |
| --- | --- | --- | --- |
| Vatten och avlopp, Allmän typkodning | för varje kod även ett lager för Z-koord | VA_***_Z |
| 600 | Nedstigningsbrunn | Punkt i centrum på betäckning | VA_NB |
| 601 | Dagvattenbrunn | Punkt i centrum på betäckning | VA_DB |
| 602 | Dagvattenbrunn kupol | Punkt i centrum på betäckning | VA_DBK |
| 603 | DagvatteKODänna | Linjetåg i centrum på dagvatteKODänna | VA_DVR |
| 604 | Brunn 400 mm | Punkt i centrum på betäckning | VA_B40 |
| 605 | Brunn 200 mm | Punkt i centrum på betäckning | VA_B20 |
| 606 | Stuprör | Punkt i centrum på stuprör | VA_STP |
| 607 | Spygatt | Punkt i centrum på spygatt | VA_SPY |
| 608 | Brandpost | Punkt i centrum på betäckning | VA_VBP |
| 609 | Avstängningsventil | Punkt i centrum på betäckning | VA_VAV |
| 610 | Servisventil | Punkt i centrum på betäckning | VA_VSV |
| 611 | Trumöga | Punkt i vg utlopp för trumma | VA_TRO |
| 612 | Trumma | Linjetåg mellan trumögon | VA_TRU |
| 613 | Skyddsrör VA | Linjetåg i centrum på skyddsrör | VA_SKY |
| 614 | Ventilationsrör | Punkt i centrum på ventilationsrör | VA_VVV |
| 615 | Färskvattenbrunn | Punkt i centrum på betäckning för färskvattenbrunn | VA_VBR |
| 616 | Vattenpost | Punkt på vattenpost | VA_VP |
| 617 | Gasventil | Punkt på betäckning | VA_GAV |
| 618 | VA punkt på ledning | Allmän punkt på VA-ledning | VA_APL |
| 619 | Brunn, källa | Punkt i centrum | VA_VBK |
| 620 | Avloppsbrunn | Punkt på avloppsbrunn | VA_AVB |
| 621 | Brunn, allmän | Punkt på brunn ,allmän | VA_BRA |
| 622 | Distansskylt va | Punkt vid distansskylt för vatten eller avlopp | VA_DSV |
| 623 | Distansskylt brandpost | Punkt vid distansskylt för brandpost | VA_DSB |

600-699 	VATTEN OCH AVLOPP / FJÄRRVÄRME

| KOD | BENÄMNING | FÖRKLARING | LAGER |
| --- | --- | --- | --- |
| Fjärrvärme | för varje kod även ett lager för Z-koord | VA_***_Z |
| 630 | Fv nedstigningsbrunn | Punkt i centrum på betäckning för fjärrvärmebrunn | VA_FNB |
| 631 | Fv tillsynsbrunn | Punkt i centrum på betäckning för tillsynsbrunn | VA_FTB |
| 632 | Fv ventilation | Punkt i centrum på ventilationsrör | VA_FVV |
| 633 | Fv ventil | Punkt i centrum på betäckning. | VA_FVE |
| 634 | Fv kulvertlock | Linjetåg utefter kulvertlock till fjärrvärme | VA_FVK |
| 635 | Fv punkt på ledning | Punkt på fjärrvärmeledning, ök rör | VA_FPL |
| Dagvatten | för varje kod även ett lager för Z-koord | VA_***_Z |
| 640 | Dag nedstigningsbrunn | Punkt i centrum på betäckning för nedstigningsbrunn | VA_DNB |
| 641 | Dag tillsynsbrunn | Punkt i centrum på betäckning för tillsynsbrunn | VA_DTB |
| 642 | Dag rensbrunn | Punkt i centrum på betäckning för rensbrunn | VA_DRB |
| 643 | Dag dräneringsbrunn | Punkt i centrum på betäckning för dräneringsbrunn | VA_DDR |
| 644 | Dag punkt på ledning | Punkt på dagvattenledning, ök rör. | VA_DPL |
| 645 | Dagvattenledning | Linjetåg utefter dagvattenledning | VA_DL |
| 646 | Dräneringsledning | Linjetåg utefter dräneringsledning | VA_DRL |
| Spillvatten |  |  |
| 670 | Spill nedstigningsbrunn | Punkt i centrum på betäckning för nedstigningsbrunn | VA_SNB |
| 671 | Spill tillsynsbrunn | Punkt i centrum på betäckning för tillsynsbrunn | VA_STB |
| 672 | Spill rensbrunn | Punkt i centrum på betäckning för rensbrunn | VA_SRB |
| 673 | Spill punkt på ledning | Punkt på spillvattenledning, ök rör | VA_SPL |
| 674 | Spillvattenledning | Linjetåg utefter spillvattenledning | VA_SL |
| 675 | Avloppsledning | Linjetåg utefter avloppsledning | VA_AVL |
| Vatten |  |  |
| 690 | Vatten punkt på ledning | Punkt på vattenledning, ök rör | VA_VPL |
| 691 | Vattenledning | Linjetåg utefter vattenledning | VA_VL |

700-749 	EL

| KOD | BENÄMNING | FÖRKLARING | LAGER |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | för varje kod även ett lager för Z-koord | EL_***_Z |
| 700 | Belysningsstolpe | Punkt i centrum på belysningsstolpe | EL_BEL |
| 701 | Belysningsmast | Punkt i centrum på belysningsmast | EL_BEM |
| 702 | Elstolpe | Punkt i centrum på elstolpe | EL_EST |
| 703 | Kraftledningsstolpe | Punkt i centrum på kraftledningsstolpe | EL_EKR |
| 704 | Stag elstolpe | Punkt vid stag till elstolpe | EL_SEL |
| 705 | Elkabel mark | Linjetåg utefter utsatt elkabel i mark | EL_ELM |
| 706 | Elledning luft | Linjetåg utefter elledning i luft med EST eller EKR som brytpunkter | EL_ELL |
| 707 | Elskåp | Punkt i centrum på elskåp | EL_ELS |
| 708 | Elskåp kvadratiskt | Punkt i centrum på kvadratiskt elskåp | EL_ELK |
| 709 | Elbrunn rund | Punkt i centrum på betäckning elbrunn | EL_ENB |
| 710 | Elbrunn fyrkantig | Linjetåg runt elbrunn | EL_EBK |
| 711 | Transformator | Punkt vid transformator | EL_ETR |
| 712 | Eluttag | Punkt i centrum på eluttag, motorvärmare etc | EL_ELU |
| 713 | Jordlina | Linjetåg utefter jordlina | EL_EJL |
| 714 | El punkt på kabel | Punkt på elkabel i schakt | EL_EPK |
| 715 | Högspänningskabel mark | Linjetåg utefter ök högspänningskabel | EL_HSM |
| 716 | Högspänning luftledning | Linjetåg utefter luftledning (markpunkter) | EL_HSL |
| 717 | Lågspänningskabel mark | Linjetåg utefter ök lågspänningskabel | EL_LSM |
| 718 | Lågspänning luftledning | Linjetåg utefter luftledning (markpunkter) | EL_LSL |
| 719 | Belysning på fasad | Punkt i centrum på belysningsarmatur | EL_BEF |
| 720 | Belysningspollare | Punkt i centrum på belysningspollare | EL_BEP |
| 721 | Motorvärmare | Punkt i centrum på motorvärmare | EL_MOV |
| 722 | Elskåp linje | Linjetåg runt elskåp | EL_ELE |
| 723 | Kopplingsbox | Punkt vid kopplingsbox | EL_BOX |
| 724 | Distansskylt el | Punkt vid distansskylt för elkabel | EL_DSE |

750-799 	TELE

| KOD | BENÄMNING | FÖRKLARING | LAGER |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | för varje kod även ett lager för Z-koord | TELE_***_Z |
| 750 | Telestolpe | Punkt i centrum på telestolpe | TELE_TST |
| 751 | Stag telestolpe | Punkt vid stag till telestolpe | TELE_STS |
| 752 | Telekabel mark | Linjetåg utefter utsatt telekabel i mark | TELE_TEM |
| 753 | Tele optokabel | Linjetåg utefter utsatt optokabel i mark | TELE_TOP |
| 754 | Teleledning luft | Linjetåg utefter teleledning i luft med TST som brytpunkter | TELE_TEL |
| 755 | Telebrunn kvadratisk | Linjetåg runt kvadratisk telebrunn | TELE_TEB |
| 756 | Telebrunn rund | Punkt i centrum på betäckning | TELE_TEC |
| 757 | Tele kopplingsplint | Punkt i centrum på tele kopplingsplint | TELE_TKO |
| 758 | Telefonkiosk | Linjetåg runt telefonkiosk | TELE_TEK |
| 759 | Tele punkt på kabel | Punkt på telekabel i schakt | TELE_TPK |
| 760 | TV-kabel mark | Linjetåg utefter utsatt TV-kabel i mark | TELE_TVM |
| 761 | Datakabel mark | Linjetåg utefter utsatt datakabel i mark | TELE_DAT |
| 762 | Distansskylt tele | Punkt vid distansskylt för telekabel | TELE_DST |
| 763 | Distansskylt TV-kabel | Punkt vid distansskylt för TV-kabel | TELE_DVT |
| 764 | Distansskylt datakabel | Punkt vid distansskylt för datakabel | TELE_DTD |

800-849 	GEOTEKNIK

| KOD | BENÄMNING | FÖRKLARING | LAGER |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | för varje kod även ett lager för Z-koord | GEO_***_Z |
| 800 | Geoteknisk borrpunkt | Allmän geoteknisk borrpunkt | GEO_BH |
| 801 | GrundvatteKODör, My | Punkt vid GrundvatteKODör, nivå vid markyta | GEO_GVM |
| 802 | GrundvatteKODör, Ök | Punkt på GrundvatteKODör , ök topp | GEO_GVT |
| 803 | Provgrop | Punkt i centrum på provgrop | GEO_GPG |
| 804 | Portrycksmätare | Punkt i centrum på portrycksmätare | GEO_GPO |
| 805 | Undersökningspunkt | Punkt vid allmän geoteknisk undersökningspunkt | GEO_PKT |
| 806 | Undersökningslinje | Linjetåg utefter allmän geoteknisk undersökningslinje | GEO_LIN |

850-869	EGET

| KOD | BENÄMNING | FÖRKLARING | LAGER |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | för varje kod även ett lager för Z-koord | EGET_***_Z |
| 850 | Fri punktkod A | Fri punktkod A | EGET_AFP |
| 851 | Fri punktkod B | Fri punktkod B | EGET_BFP |
| 852 | Fri punktkod C | Fri punktkod C | EGET_CFP |
| 853 | Fri punktkod D | Fri punktkod D | EGET_DFP |
| 854 | Fri punktkod E | Fri punktkod E | EGET_EFP |
| 855 | Fri punktkod F | Fri punktkod F | EGET_FFP |
| 856 | Fri punktkod G | Fri punktkod G | EGET_GFP |
| 857 | Fri punktkod J | Fri punktkod J | EGET_JFP |
| 858 | Fri punktkod K | Fri punktkod K | EGET_KFP |
| 859 | Fri punktkod L | Fri punktkod L | EGET_LFP |
| 860 | Fri linjekod A | Fri linjekod A | EGET_AFL |
| 861 | Fri linjekod B | Fri linjekod B | EGET_BFL |
| 862 | Fri linjekod C | Fri linjekod C | EGET_CFL |
| 863 | Fri linjekod D | Fri linjekod D | EGET_DFL |
| 864 | Fri linjekod E | Fri linjekod E | EGET_EFL |
| 865 | Fri linjekod F | Fri linjekod F | EGET_FFL |
| 866 | Fri linjekod G | Fri linjekod G | EGET_GFL |
| 867 | Fri linjekod J | Fri linjekod J | EGET_JFL |
| 868 | Fri linjekod K | Fri linjekod K | EGET_KFL |
| 869 | Fri linjekod L | Fri linjekod L | EGET_LFL |

900-999	VA SPECIAL

| KOD | BENÄMNING | FÖRKLARING | LAGER |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | för varje kod även ett lager för Z-koord | VA_***_Z |
| 900 | Ventilkammare | Punkt i centrum på betäckning | VA_VVK |
| 901 | Branddamm, reservoar | Linjetåg runt Branddamm, reservoar | VA_VBD |
| 902 | Grundvattenbrunn | Punkt i centrum på betäckning | VA_VGB |
| 903 | Gasledning | Linjetåg ök rör | VA_GAS |
| 904 | Ångledning | Linjetåg ök rör | VA_ANL |
| 905 | Kondensatledning | Linjetåg ök rör | VA_KOL |
| 906 | Fjärrvärmeledning | Linjetåg ök rör | VA_FVL |
| 907 | Fjärrkyla | Linjetåg ök rör | VA_KYL |
| 908 | Tryckluft | Linjetåg ök rör | VA_LUF |
| Dagvatten |  |  |
| 920 | Dag utlopp/trumöga | Punkt i vg utlopp för trumma | VA_DUL |
| 921 | Dag avgrening | Punkt på ök rör avgrening | VA_DAG |
| 922 | Dag pumpstation | Punkt i centrum på betäckning | VA_DPU |
| 923 | Dagbrunnshörn | Punkt i hörn på brunn | VA_DBH |
| 924 | Dag oljeavskiljare | Punkt i centrum på betäckning | VA_DOA |
| 925 | Dag fettavskiljare | Punkt i centrum på betäckning | VA_DFA |
| 926 | Dag perkolationsbrunn | Punkt i centrum på betäckning | VA_DPB |
| 927 | Dag infiltrationsbrunn | Punkt i centrum på betäckning | VA_DIF |
| 928 | Dag spolrör | Punkt på betäckning | VA_DSR |
| 929 | Dag proppning | Punkt på ök rör | VA_DPP |
| 930 | Dag elementbrunn | Punkt i centrum på betäckning | VA_DEB |
| 931 | Dag LPS-station | Punkt i centrum på betäckning | VA_DLP |
| 932 | Dag avstängningsventil | Punkt i centrum på betäckning | VA_DAV |
| 933 | Dag backventil | Punkt ök rör | VA_DBV |
| 934 | Dag tryckledning | Linjetåg ök ledning | VA_DTR |
| 935 | Dag luftningsanordning | Punkt i centrum rör | VA_DLU |

900-999	VA SPECIAL

| KOD | BENÄMNING | FÖRKLARING | LAGER |
| --- | --- | --- | --- |
| Spillvatten | för varje kod även ett lager för Z-koord | VA_***_Z |
| 940 | Spill utlopp/trumöga | Punkt i vg utlopp för trumma | VA_SUL |
| 941 | Spill avgrening | Punkt ök rör | VA_SAG |
| 942 | Spill pumpstation | Punkt i centrum på pumpstation | VA_SPU |
| 943 | Spill brunnshörn | Punkt i hörn på brunn | VA_SBH |
| 944 | Spill oljeavskiljare | Punkt i centrum på betäckning | VA_SOA |
| 945 | Spill fettavskiljare | Punkt i centrum på betäckning | VA_SFA |
| 946 | Spill slamavskiljare | Punkt i centrum på betäckning | VA_SSA |
| 947 | Spill tömningsanordning | Punkt i centrum på betäckning | VA_STO |
| 948 | Spill förbindelsepunkt | Punkt ök rör | VA_SFP |
| 949 | Spill spolrör | Punkt i centrum på betäckning | VA_SSR |
| 950 | Spill proppning | Punkt ök rör | VA_SPP |
| 951 | Spill elementbrunn | Punkt i centrum på betäckning | VA_SEB |
| 952 | Spill LPS-station | Punkt i centrum på betäckning | VA_SLP |
| 953 | Spill avstängningsventil | Punkt i centrum på betäckning | VA_SAV |
| 954 | Spill backventil | Punkt ök rör | VA_SBV |
| 955 | Spill tryckledning | Linjetåg ök ledning | VA_STR |
| 956 | Spill luftningsanordning | Punkt i centrum rör | VA_SLU |

900-999	VA SPECIAL

| KOD | BENÄMNING | FÖRKLARING | LAGER |
| --- | --- | --- | --- |
| Vatten | för varje kod även ett lager för Z-koord | VA_***_Z |
| 960 | Vatten avgrening | Punkt ök rör | VA_VAG |
| 961 | Vatten backventil | Punkt ök rör | VA_VBV |
| 962 | Vatten tryckstegringsstation | Punkt i centrum på betäckning | VA_VTS |
| 963 | Vatten anslutningspunkt | Punkt ök rör | VA_VAP |
| 964 | Vatten dimensionsförändring | Punkt ök rör | VA_VDI |
| 965 | Vatten tömningsanordning | Punkt i centrum på betäckning | VA_VTO |
| 966 | Vatten spolpost | Punkt i centrum på betäckning | VA_VSP |
| 967 | Vatten proppning | Punkt ök rör | VA_VPP |
| 968 | Vatten luftningsanordning | Punkt i centrum rör | VA_VLU |
| 969 | Vatten mätarbrunn | Punkt i centrum på betäckning | VA_VBM |

900-999	VA SPECIAL

| KOD | BENÄMNING | FÖRKLARING | LAGER |
| --- | --- | --- | --- |
| Kombinerat | för varje kod även ett lager för Z-koord | VA_***_Z |
| 980 | Kombinerat rensbrunn | Punkt i centrum på betäckning | VA_ARB |
| 981 | Kombinerat utlopp/trumöga | Punkt i centrum på betäckning | VA_AUL |
| 982 | Kombinerat nedstigningsbrunn | Punkt i centrum på betäckning | VA_ANB |
| 983 | Kombinerat elementbrunn | Punkt i centrum på betäckning | VA_AEB |
| 984 | Kombinerat avgrening | Punkt ök rör | VA_AAG |
| 985 | Kombinerat avstängningsventil | Punkt i centrum på betäckning | VA_AAV |
| 986 | Kombinerat tillsynsbrunn | Punkt i centrum på betäckning | VA_ATB |
| 987 | Kombinerat backventil | Punkt ök rör | VA_ABV |
| 988 | Kombinerat brunnshörn | Punkt i hörn på brunn | VA_ABH |
| 989 | Kombinerat ledning | Linjetåg ök ledning | VA_AL |
| 990 | Kombinerat oljeavskiljare | Punkt i centrum på betäckning | VA_AOA |
| 991 | Kombinerat tryckledning | Linjetåg ök ledning | VA_ATR |
| 992 | Kombinerat fettavskiljare | Punkt i centrum på betäckning | VA_AFA |
| 993 | Kombinerat slamavskiljare | Punkt i centrum på betäckning | VA_ASA |
| 994 | Kombinerat spolrör | Punkt i centrum på betäckning | VA_ASR |
| 995 | Kombinerat proppning | Punkt ök rör | VA_APP |
| 996 | Kombinerat LPS-station | Punkt i centrum på LPS-station | VA_ALP |
| 997 | Kombinerat pumpstation | Punkt i centrum på pumpstation | VA_APU |
| 998 | Kombinerat punkt på ledning | Punkt på ök ledning | VA_APL |
| 999 | Kombinerat rensbrunn | Punkt i centrum på betäckning | VA_ARB |