# Publ 2000:5 komplement 2002:1

# ISSN 1401-9612

# PRINCIPER

FÖR

INFORMATIONSHANTERING

Komplement 2002:1,

avseende komponentbeteckningar och leveransformat för komponenter

# Version 1.0

2002-01-19

# Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	4

Bakgrund	5

Komponentbeteckning för lagring i Chaos	6

Format för överföring av komponentinformation.	7

Namnkonvention för komponentinformationsfiler.	10

Namnkonvention för driftdokumentation.	10

# Bakgrund

I samband med uppbyggnad av rutiner och arbetssätt för underhållssystem inom vägverket så har följande dokument arbetats fram.

Det som i huvudsak behandlas i detta dokument är kompontbeteckningens uppbyggnad samt det format som skall användas vid leverans av komponenter till Vägverket.

Detta dokument kommer under 2002 att arbetas in i publikationerna 2000:5 (kap 4 och 8) och 2000:5A i samband med en större översyn av dessa.

# Komponentbeteckning för lagring i Chaos

Vid angivelse på ritning eller märkning på fysisk komponent behöver inte länsbokstaven anges.

|  | Länsbokstav | Skiljetecken | Läge | Skiljetecken | Innehåll | Löpnummer | Skiljetecken | Underlitterering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Objekt | Geografisk placering |  | Systemnummer | Komponentbeteckning |  |  |  |
|  | 1-2 tkn | + | 2-6 tkn | 3-5 tkn | = | 3 tkn enligt Publ 2000:5A | 2 tkn enligt Publ 2000:5A | 3 tkn | - | Enligt Publ 2000:5A |
| Exempel: |
| Fall 1 | AB | + | 26 | 211 | = | 511 | D_ | 001 |  |  |
|  | X | + | 53698 | 111 | = | 511 | BY | 001 | - | 900 |
| Fall 2 Fall 3 | AB | + | 048 | 001 | = | 420 | D_ | 001 |  |  |
|  | AB | + | X | 10i6e | = | 470 | R_ | 001 |  |  |

### Läge

Objekt och Geografisk placering delar på utrymmet mellan ”+” och ”=”, kallat läge. Tre olika fall kan förekomma. I det första fallet är det objektnummer, delområde och anläggningsdel som bildar läge. I fall två är det ett tekniskt system för hela länet, t.ex. trafiksignalanläggningar i kombination med ett unikt huvudsystemnummer. I fall 3 är det tecknet X i kombination med kartblad som bildar läge .

### Fall 1, används vid stora objekt där struktur behålls vid förvaltning

Om objekt börjar med ”1” tom ”9” skall det tolkas som ett objektnummer. Objektnummer kan vara mellan 2 och 6 tecken långt och uppdelningen mellan objekt och geografisk placering görs från slutet. De tre sista tecknen bildar geografisk placering och skall tolkas som ett tecken för delområde och två tecken för anläggningsdel. Kartblad kan därför inte användas i kombination med objektnummer.

Exempel

+53698111= Börjar med 1-9, ”53698” blir objektnummer, och ”211” blir delområde+anläggningsdel

### Fall 2, används till komplexa/sammansatta anläggningar

Objekt kan också börja med en nolla ”0” och tolkas då som ett tekniskt system med efterföljande två tecken. T.ex. 048 blir då Tekniskt system 48. Tecken efter detta fram till ”=” bildar då beteckningen på den Geografiska placeringen. Den geografiska placeringen består av ett systemunikt anläggningsID eller dylikt.

Exempel:

+048001= Börjar med ”0”, tekniskt system 48 anläggning 001.

### Fall 3, enstaka komponenter utan tekniskt samband med andra komponenter

Används då komponenter inte kan kopplas till överliggande huvudsystem, utan förekommer sporadiskt geografisk utspritt t.ex. vägmärken. Då används tecknet X i kombination med kartbladserier för att grupperna informationen.

Exempel: +X10i6e, där 10i6e motsvarar kartblad

# Format för överföring av komponentinformation.

## Filnamn.kmp

I sektionerna som beskrivs nedan definieras hela leveransen utom själva driftdokumenten(filerna). Till varje driftdokument skall metadata levereras som vanligt i en .md fil.

| [Komponenter] | Antal komponenter och dessa beteckningar. |
| --- | --- |
| Antal= | Anger hur många komponenter som definieras i filen. |
| n= | n, räknare från 1 och upp till antal. Anger komponentbeteckning. |
| [Metadata_”id”] | Enskild komponent för varje sektion. Innehåller metadata för respektive komponent. Beskrivning, X, Y, Z osv. |
| Beskrivning= | Enkel beskrivning av den enskilda komponenten. Kan utelämnas, fylls då i med automatik. Beskrivande texten från Systemnummer + Komponentbeteckning + Löpnummer används. |
| Entreprenor= | Företag ansvarig för komponentens placering. |
| Leverantor= | Företag levererat komponenten. |
| Tillverkare= | Företag som tillverkat komponenten |
| X= | X-koordinat i samma system som ritningarna i objektet. |
| Y= | Se X-Koordinat. |
| Z= | Se X-Koordinat. |
| SlutX= | Används till slutkoordinat då behov finns för att definiera utsträckta föremål typ vägräcken. X, Y och Z bildar då start |
| SlutY= | Se SlutX. |
| SlutZ= | Se SlutZ. |
| Kommun= | Kan också anges vid leverans, krävs då att hela leveransen ligger i samma kommun. |
| Vägnummer= | Vägnummer enligt vägverkets standard. Kan anges vid leverans, krävs då att hela leveransen ligger inom samma vägnummer. |
| PlaceringVagomrade= | Anger komponentens placering i förhållande till vägen. Vänster, Höger, K1-K4 för respektive körfält. Körfält räknas från vägens mitt. |
| [Projekt_ritn_”id”] | Anger länkar till ritningar som redan finns i Chaos. |
| Antal= | Anger hur många länkade ritningar det finns. |
| n-obj= | n, räknare från 1 och upp till antal. Anger vilket objekt som avses. |
| n-rit = | n, räknare från 1 och upp till antal. Anger vilket ritningsnummer eller dokument i objektet som avses |
| [Projekt_text_”id”] | Anger länkar till dokument som redan finns i Chaos. |
| Antal= | Anger hur många länkade ritningar det finns. |
| n-obj= | n, räknare från 1 och upp till antal. Anger vilket objekt som avses. |
| n-projekt= | n, räknare från 1 och upp till antal. Anger vilket projekt som avses |
| n-dok = | n, räknare från 1 och upp till antal. Anger vilket dokument i objektet som avses |
| [Produkt_dok_”id”] | Anger vilka generella produktdokument som är kopplad till komponenten. Levereras in tillsammans med komponenten. |
| Antal= | Anger hur många länkade produktblad eller dylikt det finns. |
| n= | n, räknare från 1 och upp till antal. Anger namn på dokument. |
| [Attribut_”id”] | Lista med attribut till respektive komponent. |
| [”Attribut1”] | Definierar de attribut som används i sektionen [Attrbut_”id”]. Taggar som inte hör till de fasta tolkas som attribut. ”Attribut1” skall alltså bytas till t.ex. Liter/min. Attributen kan också definieras under egna sektioner. |
| Beskrivning= | Beskrivning av egendefinierat attribut. |
| Enhet= | Enhet som attributet skall beskrivas med t.ex. liter/min. |

Allting efter semikolon ”;” tolkas som kommentar. Semikolon ”;” kan därför inte användas i beskrivande texter eller annat.

Exempel på fil innehållande två komponenter.

[Komponenter]

Antal=2

1=+26512=511P_001

2=+26512=511P_002

[Metadata_+26512=511P_001]

Beskrivning=Brunn 1

Entreprenor=Tunnelentreprenad AB

Leverantor=Ahlsell

Tillverkare=Dalajärn

Datum=2001-12-12

X=129090321.135

Y=29070354.235

Z=123.123

[Projekt_ritn_+26512=511P_001]

Antal=2

1-obj=SodraLanken

1-rit=100T0202.PLT

2-obj=SodraLanken

2-rit=100T0203.PLT

[Produkt_dok_+26512=511P_001]

Antal=1

1=ABB_51112345678AA.DOC

[Attribut_+26512=511P_001]

“Attribut1”=25

“Attribut2”=2000

[Metadata_+26512=511P_002]

Beskrivning=Brunn 2

Entreprenor=Tunnelentreprenad AB

Leverantor=Ahlsell

Tillverkare=Dalajärn

Datum=2001-12-11

X=129090321.134

Y=29070354.234

Z=123.124

[Projekt_ritn_+26512=511P_002]

Antal=2

1-obj=SodraLanken

1-rit=100T0202.PLT

2-obj=SodraLanken

2-rit=100T0203.PLT

[Projekt_text_+26512=511P_002]

Antal=1

1-obj=SodraLanken

1-proj=SL22

1-dok=1T020202.PDF

[Produkt_dok_+26512=511P_002]

Antal=1

1=ABB_51112345678.DOC

[Attribut_+26512=511P_002]

“Attribut1”=26

“Attribut2”=2001

[”Attribut1”]

Beskrivning=Vattenflöde

Enhet=liter/min

[”Attribut2”]

Beskrivning=Livslängd

Enhet=timmar

# Namnkonvention för komponentinformationsfiler.

Komponentinformationsfilerna skall ha ändelse .kmp och döpas som modellfiler med tekniskt system 99 enligt följande:

| D | AA | T | 99 | LL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Delområde 1 tecken | Anläggningsdel två tecken | Teknikområde ett tecken | Tekniskt system 99 | Löpnummer två tecken (kan innehålla siffror eller bokstäver) |

Komponentinformationsfilerna skall åtföljas av metadata i .md filer, uppbyggda enligt publ. 2000:5.

# Namnkonvention för driftdokumentation.

Driftdokumentationen skall vara i något av formaten, Microsoft Word eller Excel, Acrobat pdf, hpgl/2 plottfiler eller Autocad dwg.

| FFFF | SSS | * |
| --- | --- | --- |
| Företag | Tekniskt system | Eget namn |
| Fyra tecken, definieras av Vägverket i Chaos. Fylls ut med ”_”. | Tre tecken, finns redan i Publ. 2000:5 bilagor. | Max 240 tecken. Både siffror och bokstäver kan användas (inte åäö eller mellanslag). Skall vara unikt för det tekniska systemet inom företaget. |

## Eget namn

All driftdokumentation lagras centralt i Chaos och kan därför läsas av alla. Dokumentationen till en specifik pump lagras endast i ett exemplar.

All driftdokumentation skall åtföljas av metadata i .md filer, uppbyggda enligt publ. 2000:5.

Exempel:

ABB_581ventil72a.doc, ABB, 581=Tilluftsystem, Eget namn=ventil72a.doc.

# Text boxes

Titel:		Principer för informationshantering, komplement 2002:1

Kontaktpersoner:	Torbjörn Ohlsson VTg, Jonas Lång VTg

Publikation:		2000:5 komplement 2002:1 version 1.0

Utgivningsdatum:	2002-01-11

ISSN:		1401-9612