Aktivitetsbeskrivning brounderhåll Exempel

Innehållsförteckning

Inledning											3

Aktiviteter											4

BD:15 	Grundkonstruktioner								10

100 	Grundläggning									10

200	Slänt och kon									11

BD:21	Bärverk i anläggning								13

300	Stöd											13

400	Vingmur och stödmur							34

500	Upplagsanordningar								40

600	Huvudbärverk									41

700	Övriga bärverk									56

800	Brobaneplatta									62

900	Kantbalk										67

BD:31	Överbyggnader									74

1000	Tätskikt										74

1100	Beläggning									76

BD:32	Anläggningskompletteringar						77

1200	Räcke											77

1300	Övergångskonstruktion							80

1400	Dräneringssystem								80

1500	Övrigt											83

# Inledning

Aktivitetsbeskrivning brounderhåll exempel är samordnad med mät- och ersättningsregler för underhåll och förbättring av bro, TRV publikation 2014:046 samt AMA Anläggning 13.

Aktivitetsbeskrivning brounderhåll exempel redovisar produktionsresultat för aktiviteter enligt mät- och ersättningsregler. Exemplen är generella i avseendet att underliggande produktionsresultat inte alltid kan väljas, t.ex. för form. Underliggande produktionsresultat ska väljas objektspecifikt.

Aktiviteter

XX/XXX.04	Betonggjutning

EBB.1	Form

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.05	Betongreparation 0-30 mm

BED.141	Rivning av bro

EBB.1	Form

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.05.1	Tillägg för avjämning av betongyta

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.05.2	Tillägg för ökning av betongmängd

EBB.1	Form

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.06	Betongreparation >30-70 mm

BED.141	Rivning av bro

EBB.1	Form

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.06.1	Tillägg för avjämning av betongyta

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.06.2	Tillägg för ökning av betongmängd

EBB.1	Form

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.07	Betongreparation >70-110 mm

BED.141	Rivning av bro

EBB.1	Form

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.07.1	Tillägg för avjämning av betongyta

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.07.2	Tillägg för ökning av betongmängd

EBB.1	Form

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.09	Betongreparation 0-30 mm med sprutbetong

BED.141	Rivning av bro

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

XX/XXX.09.1	Tillägg för avjämning av betongyta

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.09.2	Tillägg för ökning av betongmängd

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

XX/XXX.10	Betongreparation >30-70 mm med sprutbetong

BED.141	Rivning av bro

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

XX/XXX.10.1	Tillägg för avjämning av betongyta

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.10.2	Tillägg för ökning av betongmängd

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

XX/XXX.13	Betongreparation 0-30 mm och slitbetong

BED.141	Rivning av bro

DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation

EBB.1	Form

EBC.131	Stålfiberarmering

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.13.1	Tillägg för avjämning av betongyta

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.13.2	Tillägg för ökning av betongmängd

DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation

EBB.1	Form

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.14	Betongreparation >30-70 mm och slitbetong

BED.141	Rivning av bro

DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation

EBB.1	Form

EBC.131	Stålfiberarmering

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.14.1	Tillägg för avjämning av betongyta

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.14.2	Tillägg för ökning av betongmängd

DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation

EBB.1	Form

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.15	Betongreparation >70-110 mm och slitbetong

BED.141	Rivning av bro

DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation

EBB.1	Form

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.15.1	Tillägg för avjämning av betongyta

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.15.2	Tillägg för ökning av betongmängd

DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation

EBB.1	Form

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.17	Betongreparation 0-30 mm i vatten

BCB.1	Hantering av vatten

BED.141	Rivning av bro

BGB.1	Valfri sponttyp

EBB.183	Form för undervattensgjutning

EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

XX/XXX.17.1	Tillägg för avjämning av betongyta

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.17.2	Tillägg för ökning av betongmängd

EBB.1	Form

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.18	Betongreparation >30-70 mm i vatten

BCB.1	Hantering av vatten

BED.141	Rivning av bro

BGB.1	Valfri sponttyp

EBB.183	Form för undervattensgjutning

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

XX/XXX.18.1	Tillägg för avjämning av betongyta

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.18.2	Tillägg för ökning av betongmängd

EBB.1	Form

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.19	Betongreparation >70-110 mm i vatten

BCB.1	Hantering av vatten

BED.141	Rivning av bro

BGB.1	Valfri sponttyp

EBB.183	Form för undervattensgjutning

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

XX/XXX.19.1	Tillägg för avjämning av betongyta

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.19.2	Tillägg för ökning av betongmängd

EBB.1	Form

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.21	Borttagning

BED.141	Rivning av bro

XX/XXX.23	Bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

XX/XXX.27	Fastsättning

EBE.1171	Undergjutning och igjutning kategori A

ZBE	Fästdon i anläggning

XX/XXX.29	Fogning

BED.16		Rivning av anläggningskompletteringar till bro, brygga, kaj o d

DCE.21	Fogar

XX/XXX.31	Fräsning

BED.1214	Rivning av bitumenbundna lager

XX/XXX.33	Fyllning

BGB.1	Valfri sponttyp

CEB.52	Fyllning mot bro, mur o d

CEG.122	Materialskiljande lager under fyllning för bro

DBB.3113	Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för bro

DCK.1		Släntbeklädnader

DCK.2	Erosionsskydd

FBC	Murbeklädnader av natursten

XX/XXX.35	Fyllning i vatten

BCB.1	Hantering av vatten

BGB.1	Valfri sponttyp

CEB.52	Fyllning mot bro, mur o d

CEG.122	Materialskiljande lager under fyllning för bro

DBB.3113	Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för bro

DCK.1		Släntbeklädnader

DCK.2	Erosionsskydd

XX/XXX.39	Försegling

JBJ.11	Kantförseglingar av tätskikt i bro

JBJ.81	Diverse förseglingar i bro

XX/XXX.41	Förstärkning

BCB.1	Hantering av vatten

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.141	Rivning av bro

BGB.1	Valfri sponttyp

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro

EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

EBJ.221	Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar

XX/XXX.45	Injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

EBJ.221	Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar

XX/XXX.47	Impregnering

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

XX/XXX.47.1	Tillägg för impregnering under mark

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

XX/XXX.49	Justering

XX/XXX.52	Klotterskyddsbehandling

LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning

XX/XXX.53	Komplettering

XX/XXX.55	Ommålning

LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning

LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning

XX/XXX.57	Rengöring

XX/XXX.59	Rensning

XX/XXX.61	Riktning

BEC.1	Demontering i anläggning

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

XX/XXX.73	Spricklagning

DCF.211	Bind- och slitlager av asfaltbetong på bro

DCF.221	Bind- och slitlager av gjutasfalt på bro

DCF.311	Slitlager av betong på tätskikt på bro

DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation

DCF.411	Slitlager av akrylat på brobaneplatta av stål

DCF.412	Slitlager av akrylat på brobaneplatta av aluminium

XX/XXX.75	Sprutning

BED.141	Rivning av bro

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

XX/XXX.81	Utbyte

XX/XXX.85	Vulkning

BED.1614	Rivning av övergångskonstruktioner

DEP.162	Övergångskonstruktioner vid reparation

XX/XXX.87	Åtdragning

# BD:15		Grundkonstruktion

## 100	Grundläggning

15/110.17	Bottenplatta - betongreparation 0 - 30 mm i vatten

BCB.1	Hantering av vatten

BED.1416	Rivning av grundkonstruktioner i bro

BGB.1	Valfri sponttyp

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

EBB.183	Form för undervattensgjutning

EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

15/110.18	Bottenplatta - betongreparation >30 - 70 mm i vatten

BCB.1	Hantering av vatten

BED.1416	Rivning av grundkonstruktioner i bro

BGB.1	Valfri sponttyp

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

EBB.183	Form för undervattensgjutning

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

15/110.19	Bottenplatta - betongreparation >70 - 110 mm i vatten

BCB.1	Hantering av vatten

BED.1416	Rivning av grundkonstruktioner i bro

BGB.1	Valfri sponttyp

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

EBB.183	Form för undervattensgjutning

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

15/190.35	Fyllning - fyllning i vatten

BCB.1	Hantering av vatten

BGB.1	Valfri sponttyp

CEB.52	Fyllning mot bro, mur o d

CEG.122	Materialskiljande lager under fyllning för bro

DBB.3113	Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för bro

DCK.1		Släntbeklädnader

DCK.2	Erosionsskydd

## 200	Slänt och kon

15/210.33	Slänt - fyllning

BGB.1	Valfri sponttyp

CEB.52	Fyllning mot bro, mur o d

CEG.122	Materialskiljande lager under fyllning för bro

DBB.3113	Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för bro

DCK.1		Släntbeklädnader

DCK.2	Erosionsskydd

FBC	Murbeklädnader av natursten

15/211.49	Slänt/ytbeklädnad - justering

BEC.1	Demontering av anläggning

DCK.1		Släntbeklädnader

DCK.2	Erosionsskydd

FBC	Murbeklädnader av natursten

15/210.53	Slänt - komplettering

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.52	Fyllning mot bro, mur o d

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DBB.3113	Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för bro

DCB.211	Förstärkningslager kategori A till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m

DCK.1		Släntbeklädnader

DCK.2	Erosionsskydd

FBC	Murbeklädnader av natursten

15/220.33	Kon - fyllning

CEB.52	Fyllning mot bro, mur o d

CEG.122	Materialskiljande lager under fyllning för bro

DBB.3113	Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för bro

DCK.1	Släntbeklädnader

DCK.2	Erosionsskydd

FBC	Murbeklädnader av natursten

15/221.27	Kon/ytbeklädnad - fastsättning

DCK.1	Släntbeklädnader

FBC	Murbeklädnader av natursten

ZBE	Fästdon i anläggning

15/221.33	Kon/ytbeklädnad - fyllning

DBB.3113	Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för bro

DCK.1		Släntbeklädnader

DCK.2	Erosionsskydd

FBC	Murbeklädnader av natursten

15/221.49	Kon/ytbeklädnad - justering

BEC.1	Demontering av anläggning

DCK.1		Släntbeklädnader

DCK.2	Erosionsskydd

FBC	Murbeklädnader av natursten

15/221.53	Kon/ ytbeklädnad - komplettering

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.42	Fyllning för grundläggning av mur, trappa m m

CEB.5201	Fyllning med förstärkningslagermaterial mot bro, mur o d

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DBB.3113	Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för bro

DCK.1		Släntbeklädnader

DCK.2	Erosionsskydd

FBC	Murbeklädnader av natursten

GBC.152	Mur av betongelement kategori A vid nybyggnad i mark

# BD:21	Bärverk

## 300	Stöd

21/310.05	Frontmur - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14151	Rivning av frontmur

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/310.06	Frontmur - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14151	Rivning av frontmur

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/310.07	Frontmur - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14151	Rivning av frontmur

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/310.09	Frontmur - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14151	Rivning av frontmur

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/310.10	Frontmur - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14151	Rivning av frontmur

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/310.17	Frontmur - betongreparation 0 - 30 mm i vatten

BCB.1	Hantering av vatten

BED.14151	Rivning av frontmur

BGB.1	Valfri sponttyp

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

EBB.183	Form för undervattensgjutning

EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

21/310.18	Frontmur - betongreparation >30 - 70 mm i vatten

BCB.1	Hantering av vatten

BED.14151	Rivning av frontmur

BGB.1	Valfri sponttyp

CEB.81	Fyllning efter förschakt

CBB.84	Förschakt för rivning

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

EBB.183	Form för undervattensgjutning

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

21/310.19	Frontmur - betongreparation >70 - 110 mm i vatten

BCB.1	Hantering av vatten

BED.14151	Rivning av frontmur

BGB.1	Valfri sponttyp

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

EBB.183	Form för undervattensgjutning

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

21/310.41	Frontmur - förstärkning

BCB.1	Hantering av vatten

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14151	Rivning av frontmur

BGB.1	Valfri sponttyp

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBB.183	Form för undervattensgjutning

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro

EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

EBJ.221	Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar

21/310.45	Frontmur - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

21/310.47	Frontmur - impregnering

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/310.47.1	Tillägg för impregnering under mark

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/310.52	Frontmur - klotterskyddsbehandling

LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning

21/310.57	Frontmur – rengöring

I vägmiljö placerade pelare ska rengöras från föroreningar såsom bekämpningsmedel för vinterhalka, damm, smuts, olja o d.

Ytor rengörs genom högtrycksspolning med arbetstryck 160-200 bar och vattentemperatur +60º - +90º C.

Vatten som ska användas vid rengöring ska uppfylla krav enligt SS-EN 1008.

21/310.75	Frontmur - sprutning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14151	Rivning av frontmur

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/320.05	Lagerpall - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14153	Rivning av lagerpall

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/320.06	Lagerpall - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14153	Rivning av lagerpall

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/320.07	Lagerpall - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14153	Rivning av lagerpall

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/320.45	Lagerpall - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

21/320.47	Lagerpall - impregnering

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/320.47.1	Tillägg för impregnering under mark

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/320.52	Lagerpall - klotterskyddsbehandling

LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning

21/321.05	Lagerplint betongreparation 0-30 mm

BED.14153	Rivning av lagerpall

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/321.06	Lagerplint - betongreparation > 30 - 70 mm

BED.14153	Rivning av lagerpall

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/321.07	Lagerplint - betongreparation > 70 - 110 mm

BED.14153	Rivning av lagerpall

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/321.47	Lagerplint - impregnering

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/321.52	Lagerplint - klotterskyddsbehandling

LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning

21/325.05	Lagerundergjutning - betongreparation 0 - 30 mm

BED.14153	Rivning av lagerpall

EBB.11	Form av valfri typ

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/325.06	Lagerundergjutning - betongreparation > 30 - 70 mm

BED.14153	Rivning av lagerpall

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/325.45	Lagerundergjutning - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

21/325.47	Lagerundergjutning - impregnering

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/325.52	Lagerundergjutning - klotterskyddsbehandling

LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning

21/325.81	Lagerundergjutning - utbyte

BED.14153	Rivning av lagerpall

BED.1615	Rivning av brolager

DEP.15	Brolager

EBB.11	Form av valfri typ

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/328.05	Kantlist - Betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14153	Rivning av lagerpall

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/330.05	Grusskift - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14154	Rivning av grusskift

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/330.06	Grusskift - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14154	Rivning av grusskift

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/330.07	Grusskift - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14154	Rivning av grusskift

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/330.09	Grusskift - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14154	Rivning av grusskift

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/330.10	Grusskift - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14154	Rivning av grusskift

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/330.45	Grusskift - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

21/330.47	Grusskift - impregnering

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/330.52	Grusskift - klotterskyddsbehandling

LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning

21/330.57	Grusskift - rengöring

Yta som ska rengöras ska göras fri från föroreningar såsom bekämpningsmedel för vinterhalka, damm, smuts, olja o d.

Ytor rengörs genom högtrycksspolning med arbetstryck 160-200 bar och vattentemperatur +60º - +90º C.

Vatten som ska användas vid rengöring ska uppfylla krav enligt SS-EN 1008.

21/330.75	Grusskift - sprutning

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/340.05	Pelare - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14155	Rivning av pelare

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/340.06	Pelare - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14155	Rivning av pelare

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/340.07	Pelare - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14155	Rivning av pelare

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/340.09	Pelare - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14155	Rivning av pelare

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/340.10	Pelare - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14155	Rivning av pelare

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/340.17	Pelare - betongreparation 0 - 30 mm i vatten

BCB.1	Hantering av vatten

BED.14155	Rivning av pelare

BGB.1	Valfri sponttyp

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

EBB.183	Form för undervattensgjutning

EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

21/340.18	Pelare - betongreparation >30 - 70 mm i vatten

BCB.1	Hantering av vatten

BED.14155	Rivning av pelare

BGB.1	Valfri sponttyp

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

EBB.183	Form för undervattensgjutning

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

21/340.19	Pelare - betongreparation >70 - 110 mm i vatten

BCB.1	Hantering av vatten

BED.14155	Rivning av pelare

BGB.1	Valfri sponttyp

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

EBB.183	Form för undervattensgjutning

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

21/340.41	Pelare - förstärkning

BCB.1	Hantering av vatten

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14155	Rivning av pelare

BGB.1	Valfri sponttyp

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBB.183	Form för undervattensgjutning

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro

EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

EBJ.221	Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar

21/340.45	Pelare - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

21/340.47	Pelare - impregnering

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/340.47.1	Tillägg för impregnering under mark

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/340.52	Pelare - klotterskyddsbehandling

LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning

21/340.57	Pelare – rengöring

I vägmiljö placerade pelare ska göras fria från föroreningar såsom bekämpningsmedel för vinterhalka, damm, smuts, olja o d.

Ytor rengörs genom högtrycksspolning med arbetstryck 160-200 bar och vattentemperatur +60º - +90º C.

Vatten som ska användas vid rengöring ska uppfylla krav enligt SS-EN 1008.

21/340.75	Pelare - sprutning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14155	Rivning av pelare

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/345.05	Pelare lagerundergjutning - betongreparation 0 - 30 mm

BED.14153	Rivning av lagerpall

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/345.06	Pelare lagerundergjutning - betongreparation > 30 - 70 mm

BED.14153	Rivning av lagerpall

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/345.45	Pelare lagerundergjutning - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

21/345.81	Pelare lagerundergjutning - utbyte

BED.14153	Rivning av lagerpall

BED.1615	Rivning av brolager

DEP.15	Brolager

EBB.11	Form av valfri typ

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/358.05	Pelare kantlist - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14155	Rivning av pelare

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/358.06	Pelare kantlist - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14155	Rivning av pelare

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/358.07	Pelare kantlist - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14155	Rivning av pelare

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/360.05	Skivpelare - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14155	Rivning av pelare

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/360.06	Skivpelare - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14155	Rivning av pelare

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/360.07	Skivpelare - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14153	Rivning av lagerpall

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/360.09	Skivpelare - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14155	Rivning av pelare

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/360.10	Skivpelare - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14155	Rivning av pelare

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/360.17	Skivpelare - betongreparation 0 - 30 mm i vatten

BCB.1	Hantering av vatten

BED.14155	Rivning av pelare

BGB.1	Valfri sponttyp

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

EBB.183	Form för undervattensgjutning

EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

21/360.18	Skivpelare - betongreparation >30 - 70 mm i vatten

BCB.1	Hantering av vatten

BED.14155	Rivning av pelare

BGB.1	Valfri sponttyp

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

EBB.183	Form för undervattensgjutning

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

21/360.19	Skivpelare - betongreparation >70 - 110 mm i vatten

BCB.1	Hantering av vatten

BED.14155	Rivning av pelare

BGB.1	Valfri sponttyp

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

EBB.183	Form för undervattensgjutning

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

21/360.41	Skivpelare - förstärkning

BCB.1	Hantering av vatten

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14155	Rivning av pelare

BGB.1	Valfri sponttyp

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBB.183	Form för undervattensgjutning

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro

EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

EBJ.221	Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar

21/360.45	Skivpelare - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

21/360.47	Skivpelare - impregnering

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/360.47.1	Tillägg för impregnering under mark

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/360.52	Skivpelare - klotterskyddsbehandling

LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning

21/360.57	Skivpelare - rengöring

I vägmiljö placerade skivpelare ska rengöras från föroreningar såsom bekämpningsmedel för vinterhalka, damm, smuts, olja o d.

Ytor rengörs genom högtrycksspolning med arbetstryck 160-200 bar och vattentemperatur +60º - +90º C.

Vatten som ska användas vid rengöring ska uppfylla krav enligt SS-EN 1008.

21/360.75	Skivpelare - sprutning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14155	Rivning av pelare

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/365.05	Skivpelare lagerundergjutning - betongreparation 0 - 30 mm

BED.14153	Rivning av lagerpall

EBB.11	Form av valfri typ

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/365.06	Skivpelare lagerundergjutning – betongreparation > 30 - 70 mm

BED.14153	Rivning av lagerpall

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/365.45	Skivpelare lagerundergjutning - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

21/365.81	Skivpelare lagerundergjutning - utbyte

BED.14153	Rivning av lagerpall

BED.1615	Rivning av brolager

DEP.15	Brolager

EBB.11	Form av valfri typ

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/368.05	Skivpelare kantlist - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14155	Rivning av pelare

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/368.06	Skivpelare kantlist - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14155	Rivning av pelare

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/368.07	Skivpelare kantlist - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14155	Rivning av pelare

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/370.29	Vederlag - fogning

BED.16	Rivning av anläggningskompletteringar till bro, brygga, kaj o d

DCE.21	Fogar

FBD.2	Brovalv av natursten vid förbättring och reparation

21/390.53	Loddubb - komplettering

BEE.221	Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d

DEP.183	Avvägningsdubbar och loddubbar

21/393.05	Isbrytarnos - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/393.06	Isbrytarnos - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/393.07	Isbrytarnos - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/393.17	Isbrytarnos - betongreparation 0 - 30 mm i vatten

BCB.1	Hantering av vatten

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

BGB.1	Valfri sponttyp

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

EBB.183	Form för undervattensgjutning

EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

21/393.18	Isbrytarnos - betongreparation >30 - 70 mm i vatten

BCB.1	Hantering av vatten

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

BGB.1	Valfri sponttyp

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

EBB.183	Form för undervattensgjutning

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

21/393.19	Isbrytarnos - betongreparation >70 - 110 mm i vatten

BCB.1	Hantering av vatten

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

BGB.1	Valfri sponttyp

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

EBB.183	Form för undervattensgjutning

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

21/393.45	Isbrytarnos - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

21/393.49	Isbrytarnos - justering

BEC.1	Demontering av anläggning

DCK.1		Släntbeklädnader

DCK.2	Erosionsskydd

21/396.04	Formstagslagning - betonggjutning

EBB.11	Form av valfri typ

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

## 400	Vingmur och stödmur

21/410.05	Vingmur - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14152	Rivning av vingmur

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/410.06	Vingmur - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14152	Rivning av vingmur

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/410.07	Vingmur - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14152	Rivning av vingmur

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/410.09	Vingmur - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14152	Rivning av vingmur

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/410.10	Vingmur - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14152	Rivning av vingmur

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/410.45	Vingmur - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

21/410.47	Vingmur - impregnering

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/410.47.1	Tillägg för impregnering under mark

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/410.52	Vingmur - klotterskyddsbehandling

LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning

21/410.57	Vingmur - rengöring

I vägmiljö placerade vingmurar ska rengöras från föroreningar såsom bekämpningsmedel för vinterhalka, damm, smuts, olja o d.

Ytor rengörs genom högtrycksspolning med arbetstryck 160-200 bar och vattentemperatur +60º - +90º C.

Vatten som ska användas vid rengöring ska uppfylla krav enligt SS-EN 1008.

21/410.75	Vingmur - sprutning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14152	Rivning av vingmur

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/428.21	Vingmur kantlist - borttagning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14152	Rivning av vingmur

CBB.84	Förschakt för rivning

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/428.27	Vingmur kantlist - fastsättning

ZBE	Fästdon i anläggning

21/428.81	Kantlist - utbyte

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14152	Rivning av vingmur

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/440.05	Stödmur - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1431	Rivning av mur

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/440.06	Stödmur - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1431	Rivning av mur

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/440.07	Stödmur - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1431	Rivning av mur

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/440.09	Stödmur - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1431	Rivning av mur

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/440.10	Stödmur - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1431	Rivning av mur

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/440.45	Stödmur - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

21/440.47	Stödmur - impregnering

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/440.47.1	Tillägg för impregnering under mark

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/440.52	Stödmur - klotterskyddsbehandling

LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning

21/440.53	Stödmur - komplettering

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1431	Rivning av mur

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/440.57	Stödmur - rengöring

I vägmiljö placerade stödmurar ska rengöras från föroreningar såsom bekämpningsmedel för vinterhalka, damm, smuts, olja o d.

Ytor rengörs genom högtrycksspolning med arbetstryck 160-200 bar och vattentemperatur +60º - +90º C.

Vatten som ska användas vid rengöring ska uppfylla krav enligt SS-EN 1008.

21/440.75	Stödmur - sprutning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.1431	Rivning av mur

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/458.21	Stödmur kantlist - borttagning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1431	Rivning av mur

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/490.53	Ving o stödmur avvägningsdubb - komplettering

BEE.221	Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d

DEP.1831	Avvägningsdubbar

21/491.04	Ving- o stödmur formstagslagning - betonggjutning

EBB.11	Form av valfri typ

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

## 500	Upplagsanordningar

21/510.23	Lager - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/510.55	Lager - ommålning

BEC.1	Demontering av anläggning

LCB	Byggplatsmålning i anläggning

21/510.55.1	Tillägg för demontering av rulle

BEC.1	Demontering av anläggning

21/510.81	Lager - utbyte

BED.14153	Rivning av lagerpall

BED.1615	Rivning av brolager

DEP.157	Reparation eller utbyte av lager

EBB.11	Form av valfri typ

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/518.81	Lagerrulle - utbyte

BED.1615	Rivning av brolager

DEP.157	Reparation eller utbyte av lager

21/540.81	Gummilager - utbyte

BED.1615	Rivning av brolager

DEP.152	Gummitopflager för bro

DEP.155	Gummilager för bro

21/550.23	Led (stål) - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/550.55	Led (stål) - ommålning

LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning

LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning

## 600	Huvudbärverk

21/610.05	Platta - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14141	Rivning av platta

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/610.06	Platta - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14141	Rivning av platta

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/610.07	Platta - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14141	Rivning av platta

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/610.09	Platta - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14141	Rivning av platta

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/610.10	Platta - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14141	Rivning av platta

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/610.13	Platta - betongreparation 0 - 30 mm och slitbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14141	Rivning av platta

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DCF.311	Slitlager av betong på tätskikt på bro

DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.131	Stålfiberarmering

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/610.14	Platta - betongreparation > 30 - 70 mm och slitbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14141	Rivning av platta

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DCF.311	Slitlager av betong på tätskikt på bro

DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.131	Stålfiberarmering

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/610.15	Platta - betongreparation >70 - 110 mm och slitbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14141	Rivning av platta

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

DCF.311	Slitlager av betong på tätskikt på bro

DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/610.41	Platta - förstärkning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14141	Rivning av platta

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro

EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

EBJ.221	Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar

21/610.45	Platta - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

21/610.47	Platta - impregnering

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/610.52	Platta - klotterskyddsbehandling

LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning

21/610.75	Platta - sprutning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14141	Rivning av platta

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/630.05	Balk - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14142	Rivning av huvudbalk

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/630.06	Balk - betongreparation >30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14142	Rivning av huvudbalk

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/630.09	Balk - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14142	Rivning av huvudbalk

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/630.10	Balk - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14142	Rivning av huvudbalk

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/630.23	Balk - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/630.41	Balk - förstärkning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14142	Rivning av huvudbalk

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.131	Stålfiberarmering

EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro

EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/630.45	Balk - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

21/630.55	Balk - ommålning

LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning

LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning

21/630.75	Balk - sprutning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14142	Rivning av huvudbalk

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/641.23	Balk liv - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/641.53	Balk liv-komplettering

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14142	Rivning av huvudbalk

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/642.23	Balk fläns - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/643.23	Balk avstyvning - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/646.81	Balk skruv - utbyte

BEC.1	Demontering av anläggning

GBD.3 	Konstruktion av stålelement vid reparation

ZBE	Fästdon i anläggning

21/647.81	Balk nit - utbyte

BEC.1	Demontering av anläggning

GBD.3 	Konstruktion av stålelement vid reparation

ZBE	Fästdon i anläggning

21/649.09	Balk lådbotten- betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14142	Rivning av huvudbalk

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/649.10	Balk lådbotten- betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14142	Rivning av huvudbalk

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/649.23	Balk lådbotten - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/649.45	Balk lådbotten - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

EBJ.221	Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar

21/649.75	Balk lådbotten - sprutning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14142	Rivning av huvudbalk

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/650.23	Fackverk - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/650.55	Fackverk - ommålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/655.23	Fackverk båge - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/660.05	Båge - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14144	Rivning av båge

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/660.06	Båge - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14144	Rivning av båge

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/660.07	Båge - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14144	Rivning av båge

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/660.09	Båge - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14144	Rivning av båge

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/660.10	Båge - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14144	Rivning av båge

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/660.23	Båge - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/660.41	Båge - förstärkning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14144	Rivning av båge

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBB.22	Klätterform

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro

EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/660.45	Båge - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

21/660.47	Båge - impregnering

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/660.52	Båge - klotterskyddsbehandling

LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning

21/660.55	Båge - ommålning

LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning

LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning

21/660.75	Båge - sprutning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14144	Rivning av båge

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/661.23	Båge hängstag - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/661.55	Båge hängstag - ommålning

LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning

LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning

21/662.05	Båge bågpelare - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14144	Rivning av båge

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/662.06	Båge bågpelare - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14144	Rivning av båge

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/662.07	Båge bågpelare - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14144	Rivning av båge

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/662.09	Båge bågpelare - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14144	Rivning av båge

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/662.10	Båge bågpelare - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14144	Rivning av båge

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/662.45	Båge bågpelare - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

21/662.47	Båge bågpelare - impregnering

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/662.47.1	Tillägg för impregnering under mark

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/662.52	Båge bågpelare - klotterskyddsbehandling

LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning

21/662.75	Båge bågpelare- sprutning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14144	Rivning av båge

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/670.09	Bågskiva - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14144	Rivning av båge

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/670.10	Bågskiva - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14144	Rivning av båge

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/670.45	Bågskiva - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

21/670.75	Bågskiva - sprutning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14144	Rivning av båge

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/680.09	Valv - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/680.10	Valv - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/680.29	Valv - fogning

DCE.21	Fogar

FBD.2	Brovalv av natursten vid förbättring och reparation

21/680.41	Valv - förstärkning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.1411	Rivning av beläggning på bro

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro

EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

FBD.2	Brovalv av natursten vid förbättring och reparation

21/680.45	Valv - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

21/680.75	Valv - sprutning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/686.29	Valv sidomur - fogning

BED.16	Rivning av anläggningskompletteringar till bro, brygga, kaj o d

DCE.21	Fogar

FBD.2	Brovalv av natursten vid förbättring och reparation

21/686.49	Valv sidomur - justering

BEC.1	Demontering av anläggning

DCK.1		Släntbeklädnader

DCK.2	Erosionsskydd

21/695.23	Kabel ytbehandling - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/695.55	Kabel ytbehandling - ommålning

LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning

21/697.01	Rörbro - avledning

BCB.1	Hantering av vatten

21/697.04	Rörbro – betonggjutning

BEC.1	Demontering av anläggning

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/697.05	  Rörbro - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/697.06	Rörbro - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/697.07	Rörbro - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/697.09	Rörbro - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

EBF.122	Sprutbetong vid förbättring och reparation av rörbro av stål

21/697.10	Rörbro - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

EBF.122	Sprutbetong vid förbättring och reparation av rörbro av stål

21/697.41	Rörbro - förstärkning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	spänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro

EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/697.59	Rörbro - rensning

Rensning utförs med slamsugning.

Ytor ska vara rena från växtlighet, smuts o d till minst 95 %.

21/697.75	Rörbro - sprutning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

EBF.122	Sprutbetong vid förbättring och reparation av rörbro av stål

## 700	Övriga bärverk

21/710.05	Sekundärbalk - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.1413	Rivning av sekundära bärverk i bro

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/710.06	Sekundärbalk - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.1413	Rivning av sekundära bärverk i bro

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/710.07	Sekundärbalk - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.1413	Rivning av sekundära bärverk i bro

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/710.09	Sekundärbalk - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.1413	Rivning av sekundära bärverk i bro

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/710.10	Sekundärbalk - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.1413	Rivning av sekundära bärverk i bro

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/710.23	Sekundärbalk - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/710.45	Sekundärbalk - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

21/710.55	Sekundärbalk - ommålning

LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning

LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning

21/710.75	Sekundärbalk - sprutning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.1413	Rivning av sekundära bärverk i bro

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/711.23	Sekundärbalk liv - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/712.23	Sekundärbalk fläns - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/716.81	Sekundärbalk skruv - utbyte

BEC.1	Demontering av anläggning

GBD.3 	Konstruktion av stålelement vid reparation

ZBE	Fästdon i anläggning

21/718.81	Sekundärbalk nit - utbyte

BEC.1	Demontering av anläggning

GBD.3 	Konstruktion av stålelement vid reparation

ZBE	Fästdon i anläggning

21/730.05	Tvärbalk - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14132	Rivning av tvärbalk

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/730.06	Tvärbalk - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14132	Rivning av tvärbalk

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/730.07	Tvärbalk - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14132	Rivning av tvärbalk

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/730.09	Tvärbalk - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14132	Rivning av tvärbalk

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/730.10	Tvärbalk - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14132	Rivning av tvärbalk

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/741.23	Tvärbalk liv - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/730.41	Tvärbalk - förstärkning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14132	Rivning av tvärbalk

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro

EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/730.45	Tvärbalk - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

21/730.55	Tvärbalk - ommålning

LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning

LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning

21/730.75	Tvärbalk - sprutning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14132	Rivning av tvärbalk

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/746.81	Tvärbalk skruv - utbyte

BEC.1	Demontering av anläggning

GBD.3 	Konstruktion av stålelement vid reparation

ZBE	Fästdon i anläggning

21/747.81	Tvärbalk nit - utbyte

BEC.1	Demontering av anläggning

GBD.3 	Konstruktion av stålelement vid reparation

ZBE	Fästdon i anläggning

21/749.23	Tvärbalk ytbehandling - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/750.23	Tvärfackverk - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/751.23	Tvärfackverk överramsstång - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/752.23	Tvärfackverk underramsstång - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/753.23	Tvärfackverk diagonalstång - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/754.23	Tvärfackverk vertikalstång - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/755.23	Tvärfackverk båge - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/770.09	Transversal - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.1413	Rivning av sekundära bärverk i bro

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/770.10	Transversal - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.1413	Rivning av sekundära bärverk i bro

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/770.23	Transversal - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/770.45	Transversal - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

21/770.55	Transversal - ommålning

LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning

LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning

21/770.75	Transversal - sprutning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.1413	Rivning av sekundära bärverk i bro

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/780.23	Vindförband - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/780.55	Vindförband - ommålning

LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning

LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning

21/799.41	Övrigt bärverk - förstärkning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBB.2	Glidform och klätterform

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro

EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

EBJ.221	Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar

## 800	Brobaneplatta

21/8000.41	Överbyggnad - förstärkning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14131	Rivning av brobaneplatta

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro

EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

EBJ.221	Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar

21/8000.81	Överbyggnad - utbyte

BEB.1	Flyttning av anläggning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14131	Rivning av brobaneplatta

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.1111	Ospänd armering vid nybyggnad av bro

EBE.111	Betonggjutning kategori A vid nybyggnad av bro

21/810.05	Brobaneplatta - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14131	Rivning av brobaneplatta

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/810.06	Brobaneplatta - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14131	Rivning av brobaneplatta

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/810.07	Brobaneplatta - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14131	Rivning av brobaneplatta

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/810.09	Brobaneplatta - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14131	Rivning av brobaneplatta

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/810.10	Brobaneplatta - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14131	Rivning av brobaneplatta

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/810.13	Brobaneplatta - betongreparation 0 - 30 mm och slitbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14131	Rivning av brobaneplatta

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DCF.311	Slitlager av betong på tätskikt på bro

DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.131	Stålfiberarmering

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/810.14	Brobaneplatta - betongreparation > 30 - 70 mm och slitbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14131	Rivning av brobaneplatta

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DCF.311	Slitlager av betong på tätskikt på bro

DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.131	Stålfiberarmering

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/810.15		Brobaneplatta - betongreparation >70 - 110 mm och slitbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14131	Rivning av brobaneplatta

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

DCF.311	Slitlager av betong på tätskikt på bro

DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/810.41	Brobaneplatta - förstärkning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14131	Rivning av brobaneplatta

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro

EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

EBJ.221	Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar

21/810.45	Brobaneplatta - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

EBJ.221	Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar

21/810.75	Brobaneplatta - sprutning

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14131	Rivning av brobaneplatta

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/840.81	Brobaneplatta däck – utbyte

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14131	Rivning av brobaneplatta

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

GBD.113	Brobaneplatta av stålelement kategori A vid nybyggnad av bro

GBE.113	Brobaneplatta av aluminiumelement kategori A vid nybyggnad av bro

GBF.112	Brobaneplatta av träelement kategori A vid nybyggnad av bro

21/842.81	Brobaneplatta däck slitplank – utbyte

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14131	Rivning av brobaneplatta

CBB.84	Förschakt för rivning

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

GBD.3	Konstruktioner av stålelement vid reparation

GBE.3	Konstruktion av aluminiumelement vid reparation

GBF.3	Konstruktion av träelement vid reparation

21/850.23	Ortotropplatta platta - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/850.55	Ortotropplatta - ommålning

LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning

LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning

21/860.23	Enkelspänd platta - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

21/860.55	Enkelspänd platta - ommålning

LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning

LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning

21/870.81	Aluminiumdäck – utbyte

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14131	Rivning av brobaneplatta

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

GBE.113	Brobaneplatta av aluminiumelement kategori A vid nybyggnad av bro

21/872.87	Aluminiumdäck fästelement – åtdragning

Åtdragning av skruvförband utförs enligt leverantörens anvisningar

## 900	Kantbalk

21/930.05	Kantbalk - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14121	Rivning av kantbalk

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/930.06	Kantbalk - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14121	Rivning av kantbalk

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/930.09	Kantbalk - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14121	Rivning av kantbalk

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/930.10	Kantbalk - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14121	Rivning av kantbalk

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/930.47	Kantbalk - impregnering

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/930.52	Kantbalk - klotterskyddsbehandling

LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning

21/930.53	Kantbalk - komplettering

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14121	Rivning av kantbalk

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/930.81	Kantbalk - utbyte

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14121	Rivning av kantbalk

DEP.173	Kabelrör för elledning till belysning

DEP.185	Anslutningar för elektrisk potentialmätning

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBB.32	Dränerande beklädnad i form

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/934.06	Kantbalk infästningsdetalj - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14121	Rivning av kantbalk

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/942.06	Kantbalk räckesinfästning - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14121	Rivning av kantbalk

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/944.53	Kantbalk avvägningsdubb-komplettering

BEE.221	Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d

DEP.1831	Avvägningsdubbar

21/950.05	Skiljeremsa - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14121	Rivning av kantbalk

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/950.06	Skiljeremsa - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14121	Rivning av kantbalk

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/950.09	Skiljeremsa - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14121	Rivning av kantbalk

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/950.10	Skiljeremsa - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14121	Rivning av kantbalk

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/950.47	Skiljeremsa - impregnering

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/950.52	Skiljeremsa - klotterskyddsbehandling

LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning

21/950.81	Skiljeremsa - utbyte

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14121	Rivning av kantbalk

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/951.06	Skiljeremsa räckesinfästning – betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14121	Rivning av kantbalk

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/960.05	Belysningskonsol - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/960.06	Belysningskonsol - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/960.07	Belysningskonsol - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/960.09	Belysningskonsol - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/960.10		Belysningskonsol - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/970.05	Konsol - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/970.06	Konsol - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/970.07	Konsol - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/970.09	Konsol - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/970.10	Konsol - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

# BD:31	Överbyggnader

## 1000	Tätskikt

31/1005.21	Tätskikt - borttagning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14111	Rivning av bituminös brobeläggning med tätskikt

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

31/1005.53	Tätskikt - komplettering

JBE.111	Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av betong

JBJ.81	Diverse förseglingar i bro

31/1005.81	Tätskikt - utbyte

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14111	Rivning av bituminös brobeläggning med tätskikt

BED.14112	Rivning av brobeläggning av cementbetong

BED.1618	Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.5201	Fyllning med förstärkningslagermaterial mot bro, mur o d

DCB.311	Obundet bärlager kategori A till belagda ytor

DCC.1	Bitumenbundna överbyggnadslager kategori A för väg, plan o d

DCF.1	Bitumenbundet skyddslager på tätskikt för bro, brygga, kaj, tunnel, kammare o d

DCF.211	Bind- och slitlager av asfaltbetong på bro

DCF.221	Bind- och slitlager av gjutasfalt på bro

DCF.6	Fog med fogmassa

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

JBE.111	Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av betong

JBE.2	Vattentäta skikt av asfaltmastix

JBG.112	Vattentäta skikt av akrylat på brobaneplatta av stål och aluminium

JBJ.11	Kantförseglingar av tätskikt i bro

JBJ.81	Diverse förseglingar i bro

31/1005.81.1	Tillägg för avjämning av brobaneplatta

JBH.111	Avjämning med asfaltspackel i bro

31/1005.81.2	Tillägg för mekanisk fräsning

BED.141	Rivning av bro

31/1005.81.3	Tillägg för utförande av justeringslager, beläggning

DCC.13	Bitumenbundna justeringslager kategori A

## 1100	Beläggning

31/1105.31	Beläggning - Fräsning

BED.1214	Rivning av bitumenbundna lager

31/1105.73	Beläggning - spricklagning

DCF.211	Bind- och slitlager av asfaltbetong på bro

DCF.221	Bind- och slitlager av gjutasfalt på bro

DCF.311	Slitlager av betong på tätskikt på bro

DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation

31/1105.81	Beläggning - utbyte

BED.1411	Rivning av beläggning på bro

DCF.121	Skyddslager på tätskikt av tätskiktsmatta på bro

DCF.211	Bind- och slitlager av asfaltbetong på bro

DCF.221	Bind- och slitlager av gjutasfalt på bro

31/1110.29	Slitlager - fogning

DCE.21	Fogar

JBJ.81	Diverse förseglingar i bro

31/1110.31	Slitlager - fräsning

BED.1214	Rivning av bitumenbundna lager

31/1110.39	Slitlager - försegling

JBJ.11	Kantförseglingar av tätskikt i bro

JBJ.81	Diverse förseglingar i bro

31/1110.49	Slitlager - justering

BED.1411	Rivning av beläggning på bro

DCF.21	Bind- och slitlager av asfaltbetong på bro, brygga, kaj, tunnel o d

DCF.22	Bind- och slitlager av gjutasfalt på bro, brygga, kaj,

tunnel o d

31/1110.73	Slitlager - spricklagning

DCF.211	Bind- och slitlager av asfaltbetong på bro

DCF.221	Bind- och slitlager av gjutasfalt på bro

DCF.311	Slitlager av betong på tätskikt på bro

DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation

31/1110.81	Slitlager - utbyte

BED.1411	Rivning av beläggning på bro

DCF.211	Bind- och slitlager av asfaltbetong på bro

DCF.221	Bind- och slitlager av gjutasfalt på bro

31/1115.81	Direktgjuten slitbetong - utbyte

BED.1411	Rivning av beläggning på bro

DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation

31/1150.39	Slitlager beläggning - försegling

JBJ.11	Kantförseglingar av tätskikt i bro

JBJ.81	Diverse förseglingar i bro

31/1150.81	Skiljeremsa - utbyte

BED.1411	Rivning av beläggning på bro

DCF.121	Skyddslager på tätskikt av tätskiktsmatta på bro

DCF.211	Bind- och slitlager av asfaltbetong på bro

DCF.221	Bind- och slitlager av gjutasfalt på bro

31/1160.53	Fogmassa - komplettering

DCF.6	Fog med fogmassa

# BD:32	Anläggningskompletteringar

## 1200	Räcke

32/1205.81	Räcke - utbyte

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.1613	Rivning av räcken på bro

BEE.222	Håltagning i anläggningsdelar under uppförande i bro, brygga, kaj o d

DEG.12111	Sidoräcken med normal höjd på bro

DEG.12113	Mitträcken på bro

DEG.12114	Skiljeräcke mellan körbana och gångbana eller cykelbana på bro

DEG.12131	Spjälgrindar till räcken på vägbro

DEG.12132	Skyddsnät till räcken på vägbro

DEG.12133	Stänkskydd till räcken på vägbro

DEG.1214	Fallskydd på vägbro

DEG.122	Räcken för järnvägsbroar

DEG.123	Räcken för gång- och cykelbroar

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBE.1171	Undergjutning och igjutning kategori A

32/1206.23	Räcke ytbehandling - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

LCB.615	Rostskyddsmålning av räcke i bro

LDB.3112	Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro

32/1206.55	Räcke ytbehandling - ommålning

LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning

LCB.615	Rostskyddsmålning av räcke i bro

LDB.3112	Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro

32/1210.27	Ståndare - fastsättning

DEG.12	Räcken för bro

EBE.1171	Undergjutning och igjutning kategori A

ZBE	Fästdon i anläggning

32/1210.61	Ståndare - riktning

BEC.1	Demontering av anläggning

DEG.121	Räcken för vägbroar

DEG.122	Räcken för järnvägsbroar

DEG.123	Räcken för gång- och cykelbroar

DGB.65	Återställande av räcken, stängsel, staket, plank m m

32/1210.81	Ståndare - utbyte

BED.1613	Rivning av räcken på bro

DEG.12	Räcken för bro

32/1211.27	Ståndare fot - fastsättning

DEG.12	Räcken för bro

EBE.1171	Undergjutning och igjutning kategori A

ZBE	Fästdon i anläggning

32/1212.81	Ståndare fotplatta - utbyte

BED.1613	Rivning av räcken på bro

DEG.12	Räcken för bro

32/1213.61	Ståndare fotplatta infästning - riktning

DEC.1	Demontering av anläggning

DEG.121	Räcken för vägbroar

DEG.122	Räcken för järnvägsbroar

DEG.123	Räcken för gång- och cykelbroar

DGB.65	Återställande av räcken, stängsel, staket, plank m m

32/1213.81	Ståndare fotplatta infästning - utbyte

BED.1613	Rivning av räcken på bro

DEG.12	Räcken för bro

32/1216.23	Ståndare ytbehandling - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

LCB.615	Rostskyddsmålning av räcke i bro

LDB.3112	Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro

32/1216.55	Ståndare ytbehandling - ommålning

BED.1613	Rivning av räcken på bro

EBE.1171	Undergjutning och igjutning kategori A

LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning

LCB.615	Rostskyddsmålning av räcke i bro

LDB.3112	Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro

32/1217.23	Ståndare fot ytbehandling - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

LCB.615	Rostskyddsmålning av räcke i bro

LDB.3112	Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro

32/1217.55	Ståndare fot ytbehandling - ommålning

BED.1613	Rivning av räcken på bro

EBE.1171	Undergjutning och igjutning kategori A

LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning

LCB.615	Rostskyddsmålning av räcke i bro

LDB.3112	Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro

32/1218.23	Ståndare fotplatta ytbehandling - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

LCB.615	Rostskyddsmålning av räcke i bro

LDB.3112	Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro

32/1218.55	Ståndare fotplatta ytbehandling - ommålning

LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning

LCB.615	Rostskyddsmålning av räcke i bro

LDB.3112	Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro

32/1240.23	Navföljare - bättringsmålning

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

LCB.615	Rostskyddsmålning av räcke i bro

LDB.3112	Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro

32/1240.55	Navföljare - ommålning

LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning

LCB.615	Rostskyddsmålning av räcke i bro

LDB.3112	Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro

32/1240.81	Navföljare - utbyte

BED.1613	Rivning av räcken på bro

DEG.121	Räcken för vägbroar

32/1250.53	Skyddsnät - komplettering

DEG.12132	Skyddsnät till räcken på vägbro

DEG.12231	Skyddsnät till räcken på järnvägsbro

32/1250.81	Skyddsnät - utbyte

BED.1613	Rivning av räcken på bro

DEG.12132	Skyddsnät till räcken på vägbro

DEG.12231	Skyddsnät till räcken på järnvägsbro

32/1260.53	Stänkskydd - komplettering

DEG.12133	Stänkskydd till räcken på vägbro

32/1260.81	Stänkskydd - utbyte

BED.1613	Rivning av räcken på bro

DEG.12133	Stänkskydd till räcken på vägbro

32/1270.53	Spjälgrind - komplettering

DEG.12131	Spjälgrindar till räcken på vägbro

32/1270.81	Spjälgrind - utbyte

BED.1613	Rivning av räcken på bro

DEG.12131	Spjälgrindar till räcken på vägbro

32/1280.81	Skyddsnät järnväg - utbyte

BED.1613	Rivning av räcken på bro

DEG.1221	Räcken på järnvägsbro

DEG.12231	Skyddsnät till räcken på järnvägsbro

32/1295.81	Elskyddsanordning - utbyte

BED.1618	Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro

DEP.181	Elskyddsanordning över kontaktledningar

## 1300	Övergångskonstruktion

32/1310.81	Övergångskonstruktion - utbyte

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.1614	Rivning av övergångskonstruktioner

BED.1618	Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro

DEP.163	Utbyte av övergångskonstruktioner

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.11	Form av valfri typ

EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1171	Undergjutning och igjutning kategori A

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

32/1317.81	Övergångskonstruktion tätprofil - utbyte

BED.1614	Rivning av övergångskonstruktioner

DEP.163	Utbyte av övergångskonstruktioner

32/1317.85	Övergångskonstruktion tätprofil - vulkning

BED.1614	Rivning av övergångskonstruktioner

DEP.162	Övergångskonstruktioner vid reparation

## 1400	Dräneringssystem

32/1410.21	Grundavlopp - borttagning

BED.1618	Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro

BEE.221	Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d

EBB.11	Form av valfri typ

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

32/1410.53	Grundavlopp - komplettering

BEE.221	Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d

DEP.1122	Grundavlopp vid reparation

32/1410.81	Grundavlopp - utbyte

BED.1618	Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro

BEE.221	Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d

DEP.1122	Grundavlopp vid reparation

EBB.11	Form av valfri typ

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

32/1420.53	Dräneringskanal-komplettering

DEP.12	Dräneringskanaler i bindlager

32/1420.81	Dräneringskanal - utbyte

BED.1618	Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro

DEP.12	Dräneringskanaler i bindlager

32/1430.21	Ytavlopp - borttagning

BED.1618	Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro

BEE.221	Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d

EBB.11	Form av valfri typ

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

32/1430.53	Ytavlopp - komplettering

BEE.221	Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d

DEP.1112	Ytavlopp vid reparation

32/1430.55	Ytavlopp - ommålning

LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning

32/1430.81	Ytavlopp - utbyte

BED.1618	Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro

BEE.221	Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d

DEP.1112	Ytavlopp vid reparation

EBB.11	Form av valfri typ

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

32/1440.53	Stuprör - komplettering

DEP.131	Rännor, stuprör m m vid nybyggnad

DEP.132	Rännor, stuprör m m vid reparation

ZBE	Fästdon i anläggning

32/1440.81	Stuprör - utbyte

BED.161	Rivning av anläggningskompletteringar till bro

DEP.13	Rännor, stuprör m m i bro

## 1500	Övrigt

32/1510.55	Gångbrygga - ommålning

LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning

LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning

LDB.31	Reparation av förzinkade ytor

32/1510.81	Gångbrygga - utbyte

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.142	Rivning av brygga, kaj o d

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

GBD.113	Brobaneplatta av stålelement kategori A vid nybyggnad av bro

GBE.113	Brobaneplatta av aluminiumelement kategori A vid nybyggnad av bro

GBF.112	Brobaneplatta av träelement kategori A vid nybyggnad av bro

32/1515.81	Gångbrygga slitplank - utbyte

BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.142	Rivning av brygga, kaj o d

CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad

DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

GBD.3	Konstruktioner av stålelement vid reparation

GBE.3	Konstruktion av aluminiumelement vid reparation

GBF.3	Konstruktion av träelement vid reparation

32/1540.53	Inspektionsanordning - komplettering

NBB.111	Gallerdurkstäckningar av allmänt konstruktionsstål

NBB.131	Durkplåtstäckningar av allmänt konstruktionsstål

NBC.2112	Dörrar av rostfritt stål

NBJ.111	Stegar av allmänt konstruktionsstål för fast vertikal montering

NBJ.211	Skyddsräcken av allmänt konstruktionsstål vid uppstigningsöppningar i bro

NBK.111	Trappor av metall i bro

NBK.311	Trappräcken i bro

ZBE	Fästdon i anläggning

32/1540.55	Inspektionsanordning - ommålning

LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning

LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning

LDB.31	Reparation av förzinkade ytor