Teknisk Beskrivning

väg/beläggningsarbeten

(TBv/bel)

för utförande av beläggningsobjekt

år 2007

Vägverket Region ?

Handlingen upprättad 2006-?-?

ANM: Tas bort vid utskrift!

MALL för komplettering av ATB VÄG 2005 vid upphandling av beläggningsarbeten år 2007.

Samhälle och trafik, Teknikavdelningen,

Sektionen för vägteknik

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A	GEMENSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR	3

A4.1	Friktion vid barmarksförhållande	3

A6	Krav på belagd väg	3

A6.1	Ojämnhet	3

A6.2	Tvärfallsavvikelse	4

D	AVVATTNING OCH DRÄNERING	4

D3	Utformning	4

D3.4	Dränering	4

D3.6	Brunnar	5

E	OBUNDNA MATERIAL	5

E12	Stödremsa	5

F	BITUMENBUNDNA LAGER	5

F0	Förarbeten m m	5

F0.1	Sopning	5

F0.2	Fräsning	6

F0.3	Anslutande vägar och sidoytor	6

F0.4	Beläggning på och under bro	6

F4	Standardbeläggningar	6

F4.3	Utformning av beläggning	6

F4.6	Val av material	7

F4.7 	Kvalitetskontroll av material	7

F4.8	Massabeläggning	7

F4.11	Kall återvinning	9

F4.12	Halvvarm återvinning	9

F4.13	Ytbehandling på bituminöst underlag	9

F4.15	Indränkning typ IM och JIM	10

F4.18	Stabilisering	10

F5	Beläggningar med funktionskrav på lager	12

F5.3	Deformationsresistens	12

F5.4	Styvhetsmodul	12

F5.9	Homogenitet	12

F6	Beläggningar med funktionskrav på vägytan	12

F6.3	Homogenitet	12

F8	Dokumentation	12

H	VÄGMARKERINGAR	12

H3	Utformning	12

Bilaga 1, Objektbeskrivning	13

Teknisk Beskrivning

väg/beläggningsarbeten (TBv/bel)

För beläggningsarbetena gäller publikation 2005:111, ’ATB VÄG 2005’, och ’Allmän teknisk beskrivning för broar, ’BRO 2004’, med de ändringar och tillägg som framgår av denna TBv/bel.

# A	GEMENSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR

### A4.1	Friktion vid barmarksförhållande

##### Friktion

Krav på friktion gäller för samtliga trafikerade beläggningslager. Friktionskraven gäller efter utförandet och under garantitiden.

## A6	Krav på belagd väg

### A6.1	Ojämnhet

##### Kontroll av bitumenbundna lagers ytor

Mätning av ojämnhet i längdled skall utföras med ? enligt VVMB ?.

Mätning av ojämnhet i tvärled skall utföras med ? enligt VVMB ?.

##### Ojämnhet i längdled

Alt 1

Krav enligt ATB VÄG kap A skall uppfyllas.

Alt 2

Krav enligt nedanstående tabell skall uppfyllas.

| Objekt | Egenskap | Metod | Krav |
| --- | --- | --- | --- |
| ?? | ?? | ?? | ?? |

Alt 3

Vid mätning med mätbil enligt VVMB 116 ”Vägytemätning med mätbil; objektmätning” på lagertyperna Kall- och Halvvarm Återvinning, enlagersbeläggning och ytbehandling på grus (Y1G) gäller krav enligt nedanstående tabell.

Beläggningstyptyp	För varje 20m-sträcka, IRI mm/m

Kall ÅA			≤ 2,6

Halvvarm ÅA			≤ 2,4

Enlagersbeläggningar		≤ 2,3

Y1G			≤ 2,9

Alt 4

Vid utförande av beläggningstyperna Kall och Halvvarm Återvinning, YG, IM och JIM skall verifiering av jämnhet i längdled ske med 5 m rätskiva eller med mätvagn med 5 meters rätskiva. Mätning kan även utföras med mätbil och utvärdering enligt metod ”rätskeneanalys”. Krav enligt nedanstående tabell skall uppfyllas.

Beläggningstyp		Ojämnhet, max mm

ÅA-massor		9 mm

YG, IM och JIM		12 mm

##### Ojämnhet i tvärled

##### Kontroll av vägytans jämnhet i tvärled

Alt 1

Krav enligt ATB VÄG skall uppfyllas.

Alt 2

Mätning av ojämnhet i tvärled skall för objekt ? mätas med mätbil enligt VVMB 116. Krav enligt nedanstående tabell skall uppfyllas.

| Medelvärde över | Krav i mm |
| --- | --- |
| 20 m sträcka | ≤ 4 |
| 400 m sträcka | ≤ 3,1 |

Nivåskillnad i längsgående skarv i slitlager mellan två beläggningsdrag och mot fräslådekant får ej överstiga 4 mm.

### A6.2	Tvärfallsavvikelse

##### Kontroll av vägytans tvärfall

Alt 1

Mätning av tvärfall skall utföras med ? enligt VVMB ?.

Krav enligt ATB VÄG kap A skall uppfyllas.

Alt 2

Mätning av tvärfall skall utföras med ? enligt VVMB ?.

Tvärfallet efter åtgärd skall inte understiga 1,5 % och inte överstiga 4,0 %, skevningsövergångar undantagna. Skevning skall inte understiga 2,0 % och normalt inte överstiga 5,5 %. Samråd skall ske med beställaren före åtgärd.

# D	AVVATTNING OCH DRÄNERING

## D3	Utformning

### D3.4	Dränering

Alt 1

Vid utförande av fräslåda skall denna dräneras. Detta skall ske genom borrning av minst 5 hål Ø 100 mm i fräslådans botten till obundet lager i varje lågpunkt. Borrhålen skall fyllas med makadam.

Alt 2 (om obundna lager under fräslådans botten befaras vara täta):

Vid utförande av fräslåda skall denna dräneras. Detta skall ske genom att fräslådans lågpunkter avdräneras med ändamålsenliga dräneringsrör till vägdike.

### D3.6	Brunnar

##### Betäckningar

Betäckningar för brunnar, ventiler etc skall justeras om de kommer att ligga över eller mer än 15 mm under beläggningens yta. Efter justering skall betäckningar ligga 5-10 mm under beläggningens överyta.

Eventuellt utbyte av betäckning skall ske i samråd med ledningsägare.

# E	OBUNDNA MATERIAL

## E12	Stödremsa

Materialspridning och packning skall utföras så att beläggningen inte utsätts för åverkan.

Stödremsa för underhållsbeläggning skall utföras med en bredd av 0,25 m där så är möjligt med hänsyn till underlagets bredd. Stödremsans innerkant skall efter packning ansluta till beläggningskantens nivå. Erforderlig sopning efter utläggningen skall ingå i entreprenaden fram till slutbesiktningen.

Material till stödremsa skall bestå av obundet bärlager och grusslitlager enligt ATB VÄG, kapitel E. Grusslitlagret skall täcka det obundna bärlagret i stödremsan. Grusslitlagrets tjocklek bör vara 50 mm men tjockleken får aldrig underskrida 40 mm eller överstiga 70 mm.

Stödremsa skall utföras inom en vecka efter beläggningens färdigställande. Skylt "Hög beläggningskant" skall vara uppsatt tills stödremsan är utlagd. Om beläggningskanten blir högre än 50 mm skall markering utföras med sidoskärmar tills stödremsan är utlagd.

Vid läggning av kalltillverkade massor skall dock stödremsan inte utläggas förrän massan stabiliserats. Härdningstiden beror på väderleken, men vanligen kan stödremsan utföras efter ca en vecka.

Stödremsan skall packas väl med vibroplatta eller likvärdigt.

Provningsfrekvens 1 prov per påbörjad mängd om 500 ton använt bär- respektive slitlagermaterial. Siktkurva per sortering och täkt redovisas.

# F	BITUMENBUNDNA LAGER

## F0	Förarbeten m m

### F0.1	Sopning

All erforderlig sopning för utförande av arbetet skall ingå i entreprenaden. Vid fräsning av fräslåda skall sopsug användas så att fräsbotten blir rengjord.

### F0.2	Fräsning

Vid fräsarbeten skall sopning, lastning, transport och mottagning av fräsmassor ingå.

Om fräsmassorna skall återvinnas varmt skall ev vägmarkeringsmassa fräsas bort för sig. Sedan fräses ev slitlager och bärlager var för sig beroende på hur återvinningen är tänkt att utföras.

#### F0.2.1	Anslutningsfräsning

Nedfräst skarv skall, om fräsdjupet är > 20 mm, omedelbart utspetsas med lämplig massa på en längd av 1,0 m, såvida inte ny beläggning ansluts till frässkarv samma dag. Utspetsad frässkarv skall åtgärdas med ny beläggning inom en vecka. Efter fräsning skall varningskylt "Ojämn väg" finnas uppsatt till dess ny beläggning utförts.

För brobeläggning skall fräsning och justering av anslutande beläggning normalt utföras på en längd av 3–10 m. Omfattningen bestäms i samråd med beställaren.

#### F0.2.2	Plan- och lådfräsning

Efter fräsning skall varningsskyltar för räfflad vägbana och stenskott finnas uppsatta till dess beläggning utförts.

### F0.3	Anslutande vägar och sidoytor

Vid utförande av heltäckande massabeläggning skall beläggning även ske av anslutande allmänna och enskilda vägar och andra sidoytor. Detta skall utföras till varje veckoslut. För respektive anslutande yta gäller följande om inte annat anges:

Allmänna vägar beläggs minst till slutet av anslutningsradien.

Enskilda vägar beläggs minst 10 m in från huvudobjektet.

Parkerings- och busshållplatser åtgärdas i samma omfattning som tidigare belagd yta.

Hus- och gårdsinfarter beläggs minst 1,5- 2 m in från huvudobjektet, dock inte längre än till fastighetsgräns. Före läggning skall entreprenören kontakta infartsägaren.

Skogs- och åkerinfarter beläggs minst 0,50 m in från huvudobjektet.

### F0.4	Beläggning på och under bro

Fri höjd under bro skall vara minst 4,60 m om inte annat anges. Beläggningsåtgärd får inte resultera i ökad belastning av bro. Fräsdjup för vägbana på eller under bro bestäms i samråd med beställaren.

## F4	Standardbeläggningar

### F4.3	Utformning av beläggning

#### F4.3.2	Bärlager

För MJAG/AG-beläggning på objekt ? skall MJAG/AG-massan utformas med förhöjd bindemedelshalt. Kalkylvärdet för bindemedelshalt skall då vara ? vikt-%.

#### F4.3.3	Bindlager

Alt 1

För bindlager typ ABb på objekt ? skall krav på stabilitet enligt typblad i kapitel I, gälla. Dock skall kalkylvärde för bindemedel 70/100 enligt typblad gälla och bindemedelsreglering skall utföras enligt ”Vägverkets regler för reglering av beläggningsarbeten”.

Alt 2

För bindlager typ ABb på objekt ? skall bindemedel typ ? användas. Dock skall stabiliteten provas enligt F4.8.4 och resultaten redovisas.

#### F4.3.4	Justeringslager

För justeringslager av ABT på objekt ? skall kalkylvärdet för bindemedelshalt i massan vara ? vikt-%.

### F4.6	Val av material

På objekt ? skall speciellt material med kulkvarnsvärde < ? tillsättas i fraktioner > ? mm.

Till skillnad från vad som anges på typblad i kapitel I skall följande krav på stenmaterialkvalitet gälla:

| Grupp | Objekt | Lager | Flisig- hetsin-dex | Los Ange-les-värde | Micro-Deval värde | Kul-kvarns-värde | Kross-yte-grad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### F4.7 	Kvalitetskontroll av material

#### F4.7.2	Kvalitetskontroll av bindemedel

Vid kvalitetsprovning av bitumen skall provning utföras med frekvensen 1 prov för varje påbörjad mängd om 1000 ton per bitumenkvalitet när volymen bindemedel för aktuell kvalitet överstiger 500 ton. Samtliga analyser enligt specifikationen med undantag av flampunkt och löslighet skall utföras.

### F4.8	Massabeläggning

#### F4.8.2	Krav på massabeläggning

Provning av homogenitet

Metodbeskrivningar för mätning av homogenitet:

- Yttäckande homogenitetsmätning med isotopmätare, VV Publ nr 2006:112.

- Mätning av hålrumshalt hos asfaltbeläggningar med georadar, VV Publ nr 2006:113.

- Metod för termografisk mätning, VV Publ nr 2006:114,

finns på Vägverkets hemsida.

Kraven utformas av beställaren så att önskad homogenitet kan uppnås.

Provning av korngradering

Vid kvalitetskontroll av kornstorleksfördelning på stenmaterial enligt SS-EN 933-1 accepteras inte torrsiktning av stenmaterial.

Provning av hålrumshalt

Hålrum i arbetsfog som skall trafikeras i mer än åtta månader.

I anslutning till var tredje ordinarie borrserie skall entreprenören ta ut en kompletterande borrserie i närmast liggande längsgående arbetsfog för kontroll av hålrumshalt, dock minst en kompletterande borrserie i arbetsfog per objekt. Provet skall tas centriskt över fogen och utföras med borrdiameter Ø150 mm.

Hålrum i arbetsfog får ligga max 2,0 procentenheter över föreskrivet hålrum för omgivande beläggning.

Vid eventuell reglering av avdrag tillämpas avdragsregler för hålrum enligt publikation 2004:159, med den ändringen att gränserna enligt "överstigande intervall" genomgående höjs med 2,0 procentenheter innan avdrag beräknas. Varje enskild provserie i arbetsfog motsvarar 3000 m2.

##### Nötningsresistens

För beläggning typ ABS ??/ABT ?? på objekt ?? ersätts kravet på kulkvarnsvärdet med krav på nötningsresistens på borrkärnor enligt FAS Metod 471, Prallmetoden. Kraven framgår av aktuellt kontrollblad i kap I. Varannan delyta om 10 000 m2 skall provas. Borrkärnorna skall slumpas ut från 4 provplatser inom kontrollobjektet. Om delytorna är godkända godkänns även mellanliggande ytor. Om någon av ytorna är underkända provas även angränsande ej provade ytor.

Deformationsresistens

Provningsfrekvensen för deformationsresistens skall vara minst 1 prov för varje påbörjad delyta om 40 000 m2. Vid projekt som löper över flera år gäller provningsfrekvensen per år.

#### F4.8.3	Uttagning av prov för kontroll av asfalt/beläggningsmassa

Nötningsresistens

Vid uttagning av prover för Prall-provning på objekt ?? skall B-prover tas ut och snarast överlämnas till beställaren.

Deformationsresistens

Vid uttagning av prover för provning av deformationsresistens på objekt ?? skall B-prover tas ut och snarast överlämnas till beställaren.

#### F4.8.6	Proportionering

Inblandning av asfaltgranulat för objekt ? och beläggningstyp ? får vara max ?%.

#### F4.8.8	Halvvarmt blandad asfaltmassa

Vid tillverkning av halvvarm massa skall tillverkningstemperaturen inte överstiga ? °C.

#### F4.8.10	Transport av asfaltmassa

På objekten ?? accepteras att transport av asfaltmassa får ske på bil utan rundflak.

På objekten ?? accepteras att transport av asfaltmassa får ske på bil utan isolering i flaket.

Maximalt tillåten transportlängd är ?? km.

#### F4.8.14	Utläggning av beläggningsmassa

Vid kontinuerligt beläggningsarbete skall läggartrågets vingar inte slås ihop.

### F4.11	Kall återvinning

#### F4.11.1	Allmänt

F4.11 skall tillämpas när mängden inblandat asfaltgranulat är > 30 viktprocent.

### F4.12	Halvvarm återvinning

#### F4.11.1	Allmänt

F4.12 skall tillämpas när mängden inblandat asfaltgranulat är > 30 viktprocent.

### F4.13	Ytbehandling på bituminöst underlag

#### F4.13.2	Krav på ytbehandling på bituminöst underlag

Lotsning skall ske och om ÅDTt är > 300 även under en timme efter utförandet. Det lotsade fordonet skall vara försett med texten ”TRAFIKLOTS FÖLJ MIG” och skall begränsa hastigheten till 30 km/h.

Objekten skall under och efter utförandet hastighetsbegränsas till 50 km/h så länge löst material kvarligger på körbanan, dock minst under två dygn.

Arbetet får endast utföras vardagar måndag – torsdag på objekt med ÅDTt > 2000.

#### F4.13.7	Förarbeten

Då justering av beläggning görs med massa, samma år som ytbehandling skall utföras, skall bindemedelsgivan ökas med 0,2-0,3 kg/m2 på det justerade underlaget.

#### F4.13.9	Tid för utförande

Y1B 11-16 skall vara utförd före den 20 juli för landskapen norr om Mälardalen, och före den 1 augusti från Mälardalen och söderut. För Y1B 8-11 medges ytterligare två veckor och för Y1B 4-8 ytterligare 4 veckor. För dubbla ytbehandlingar (Y2B) hänvisas till samma tidpunkt som ovan. Vägar med trafikmängder < 250 ÅDT omfattas inte.

#### F4.13.13Efterarbeten

En första sopning skall utföras snarast möjligt.

En extra sopning skall utföras 5-7 dagar efter utförandet.

Entreprenören skall göra ytterligare en kompletterande sopning av sidoytor några veckor efter utförandet.

Senast 1 vecka efter objektets utförande skall samtliga stensläpp/bromsskador vara lagade.

Y1B som visar minsta tecken på begynnande stensläpp eller blödning, skall omedel-bart åtgärdas med försegling eller annan behövlig åtgärd som säkerställer ytan be-ständighet. Snarast skall entreprenören utreda skadeorsak och lämna beställaren ett skriftligt förslag till slutlig lösning.

### F4.15	Indränkning typ IM och JIM

#### F4.15.6	Arbetsrecept

Utföraren skall, i samband med provspridning vid starten, upprätta ett skriftligt arbetsrecept som utan dröjsmål överlämnas till beställaren. Om arbetsreceptet måste ändras under arbetets gång, skall ett nytt arbetsrecept omgående upprättas och beställaren meddelas. Det nya arbetsreceptet överlämnas snarast till beställaren.

### F4.18	Stabilisering

#### F4.18.1	Förprovning

Representativa prov tas ut från befintlig väg, 1 prov/8000 m2. Artbetsrecept skall tas fram genom förprovning. Förprovningen utgör underlag för val av bindemedelstyp, bindemedelstillsats samt eventuell tillsats av nytt stenmaterial.

Vid proportioneringen skall en restbitumenhalt på 3,5 % - 4,5 % eftersträvas.

Förprovningen skall resultera i ett arbetsrecept som förutom tillämpliga delar i ATB VÄG F4.11.7, ska innehålla följande uppgifter:

- mängd och typ av tillsatt bindemedel

- mängd och typ av tillfört stenmaterial, samt stenmaterialkvaliteten

- bindemedelshalt och kornkurva i färdig massa (riktvärde)

Till arbetsreceptet ska resultat från förprovningen bifogas:

- bindemedelshalt och kornkurva i befintlig beläggning

- kornkurva i befintligt bärlager

#### F4.18.2	Utförande

##### Skumbitumenstabilisering

Efter infräsning av den befintliga beläggningen skall terrassen vattnas, hyvlas och vältas till avsedd skevning/bombering. Vattenhalten bör vara ca 80 % av optimal vattenhalt (3-4 %). Vid behov kompletteras terrassen med bärlager alternativt makadam. Mängd och fraktion anges i mängdförteckning.

Vid skumbitumenstabilisering tillsätts bindemedel av typ 330/430, kalkylvärde 8 kg/m2 (vid fräsdjup 120 mm) som skummas med vatten, ca 2-3 % av bitumenmängden. Vidhäftningsmedel typ Wetfix skall tillsättas bindemedlet, kalkylvärde 0,6 %. Bindemedelstemperatur skall vara min 170°C. Stabiliserad yta skall justeras till avsedd skevning/bombering och vältas. Packning skall utföras med stålvalsvält och gummihjulsvält i separata enheter. Båda enheterna skall vara tunga vältar med vikt > 14 ton. Gummihjulsvälten skall gå närmast utläggaren.

Slitlagret får påföras när ytan har trafikerats så att överskottsvatten har avgått och eventuella initiala defekter åtgärdats. Tidpunkten skall bestämmas i samråd med beställaren efter funktionsbesiktning av den stabiliserade ytan. Entreprenören ansvarar för ytan tills beläggning utförts.

##### Emulsionsstabilisering

Efter infräsning av befintlig beläggning skall terrassen vattnas, hyvlas och vältas till avsedd skevning/bombering. Vattenhalten bör vara ca 80 % av optimal vattenhalt (3-4 %). Vid behov kompletteras terrassen med bärlager alternativt makadam. Mängd och fraktion anges i mängdförteckning.

Vid emulsionsstabilisering tillsätts bindemedel av typ BE 60 M/330/430, kalkylvärde 10 kg/m2 (vid fräsdjup 120 mm). Stabiliserad yta skall hyvlas till avsedd skevning/bombering och vältas. Packning skall utföras med stålvalsvält och gummihjulsvält i separata enheter. Båda enheterna skall vara tunga vältar med vikt > 14 ton. Gummihjulsvälten skall gå närmast utläggaren.

Slitlagret får påföras när ytan har trafikerats så att överskottsvatten har avgått och eventuella initiala defekter åtgärdats. Tidpunkten skall bestämmas i samråd med beställaren efter funktionsbesiktning av den stabiliserade ytan. Entreprenören ansvarar för ytan tills beläggning utförts.

##### Remixstabilisering

Den befintliga beläggningen och del av bärlagret återvinns till ett bundet bärlager (liknande AEG) till angiven tjocklek. Återvinningen skall ske direkt på vägen genom uppfräsning av befintlig beläggning och del av bärlagret, samt inblandning av bitumenemulsion och makadam alternativt bärlager. Mängd och fraktion anges i mängdförteckning.

Blandningen av fräsgranulatet och bindemedlet skall ske i en blandare och ej i vägkroppen. Bindemedelstyp BE 60M/330/430, kalkylvärde 8 kg/m2 (vid fräsdjup 90 mm).

Vägen skall förvärmas innan fräsning.

Packning skall utföras med stålvalsvält och gummihjulsvält i separata enheter. Båda enheterna skall vara tunga vältar med vikt > 14 ton. Gummihjulsvälten skall gå närmast utläggaren.

Slitlagret får påföras när ytan har trafikerats så att överskottsvatten har avgått och eventuella initiala defekter åtgärdats. Tidpunkten skall bestämmas i samråd med beställaren efter funktionsbesiktning av den stabiliserade ytan. Entreprenören ansvarar för ytan tills beläggning utförts.

#### F4.18.3	Kvalitetskontroll

##### Tjocklek

Tjocklek skall dokumenteras med ett prov/4000 m2 genom borrprov. Tjockleken får avvika mot beställd tjocklek med ± 15 mm.

##### Massaprov

Stabiliseringen skall kontrolleras avseende restbitumenhalt, kornkurva och vattenkvot med ett prov/10000 m2.

##### Packning

Kontroll av packning skall utföras med troxlermätare eller motsvarande. Provning skall utföras med 1 prov/2000 m2. Densitetens medelvärde får inte understiga 95 % av proctordensiteten. Enskilda mätvärden får inte understiga 92 %. Som alternativ till troxlermätare kan vält med packningsmätare användas.

## F5	Beläggningar med funktionskrav på lager

### F5.3	Deformationsresistens

Vid projekt som löper över flera år gäller provningsfrekvensen per år.

### F5.4	Styvhetsmodul

När krav ställs på styvhetsmodul skall provning utföras vid VTI.

### F5.9	Homogenitet

Metodbeskrivningar för mätning av homogenitet:

- Yttäckande homogenitetsmätning med isotopmätare, VV Publ nr 2006:112.

- Mätning av hålrumshalt hos asfaltbeläggningar med georadar, VV Publ nr 2006:113.

- Metod för termografisk mätning, VV Publ nr 2006:114,

finns på Vägverkets hemsida.

Kraven utformas av beställaren så att önskad homogenitet kan uppnås.

## F6	Beläggningar med funktionskrav på vägytan

### F6.3	Homogenitet

Metodbeskrivningar för mätning av homogenitet:

- Yttäckande homogenitetsmätning med isotopmätare, VV Publ nr 2006:112.

- Mätning av hålrumshalt hos asfaltbeläggningar med georadar, VV Publ nr 2006:113.

- Metod för termografisk mätning, VV Publ nr 2006:114,

finns på Vägverkets hemsida.

Kraven utformas av beställaren så att önskad homogenitet kan uppnås.

## F8	Dokumentation

Inmätning och dokumentation av utförda beläggningsåtgärder skall redovisas på av beställaren tillhandahållna blanketter. Inmätning, dokumentation och all provtagning skall redovisas i VDB-längd.

# H	VÄGMARKERINGAR

## H3	Utformning

##### Ledmarkering

Vid arbete på vägar med trafik skall utmärkning av vägmitt och körfältslinje ske efter varje dagsetapp (gäller ej tankbeläggningar). Utmärkning sker med vit reflekterande tape 50x250 mm på var tolfte meter, s k ledmarkering.

Vid justeringsarbeten skall ledmarkering utföras då den sammanhängande justeringen är mer än 100 m. Om slutlig markering av mittlinjen utförs efter varje dagsetapp behöver ledmarkering inte utföras.

# Bilaga 1, Objektbeskrivning

Objektdelar med olika krav beskrivs för sig. Objekten med uppgifter om trafik m m, framgår av förteckning i tabell 1.

Tabell 1 Objektbeskrivning

| Objektdel/ | Vägnr | Objektnamn | Typ av yta | Bredd | Längd | Area | Hastighet | ÅDTk | Tunga | Dubb/helår | Trafik- ökn/år | Saltning | Klimat- zon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt |  |  | K1,K2,V,Ö | m | m | kvm | Km/tim |  | % | % | % | S/OS |  |

ÅDT-siffror avser förhållandena år ?