# VINTER 2003 ATB, revidering av GAD-beslut

Jag beslutar härmed att följande punkter i beslut daterat 2004-09-24, DR 30 A 2004:18834, rörande bilaga 2, ATB Vinter 2003, VV publ 2002:148, daterad 2004-06-22, upphör att gälla.

# Kap 2.1 Sikt
Snöstör

Ny text ska vara som i Kap 2.1 , under rubriken Snöstör, i ATB Vinter 2003, VV publ 2002:148, daterad 2004-06-22.

Urval av vägsträckor med snöstör baseras på ÅDT > 1000 samt att vissa utpekade vägar valts ex. pendlingsvägar. I samband med kunddialoger kan lokala justeringar göras inom ramen för tillgängligt ekonomiskt utrymme för vinterväghållningen.

I och med att detta beslut träder i kraft upphör berörd punkt i Bilaga 2 i beslutet ”Förändringar inom driftverksamheten”, DR 30A 2004:18834, att gälla. För redan ingångna kontrakt kan tidigare beslut fortsätta att gälla. Inget hinder föreligger dock mot att omförhandling av dessa kontrakt sker i enlighet med föreliggande beslut.

Ingemar Skogö

Bilaga: Riktlinje Snöstör och snöruska

## Riktlinje Snöstör och snöruska

Snöstör som är återvinningsbar med minst en reflex skall användas. Snöstör bör vara orange - röd, dock ska samma färg användas för respektive väg. Krökning bör ej överstiga 20 mm/m. Reflexen ska vara vit och ha en reflektionsförmåga som uppfyller kraven i VVFS 1995:94

Snöruska ska vara av björk eller energiskog med en längd av ca 2,5 m. Snöruska ska vara rak och ha en diameter på 25-35 mm vid roten samt kvistad. För att underlätta nedsättning bör ruskan vara spetsad på två sidor. I snörika trakter kan en längre ruska vara att föredra.

Ruskors hållbarhet beror på tidpunkten när avverkningen skett. Ruskor som är avverkade tidigare än juni månad bör inte accepteras. Ruskor är bara möjliga att använda en gång.

Regelbundenhet i uppsättningen förbättrar den visuella ledningen. Kantmarkering uppsätts därför parvis på ömse sidor av vägen och på ungefär lika avstånd från varandra i längdled. I kurvor och vägskäl är ofta en tätare markering av stören/ruskorna befogad. Därmed kommer avståndet att vara längst på vägar med geometrisk standard. Vid beräkning av årsbehov kan ett genomsnitt av 50 m tillämpas.

# Text boxes

Diam = 22- 25 mm

Reflex

min 300 mm

200 mm

5- 30cm

0,8- 1,2 m