|  | VV AMA Anläggning 07 Rev.1 |
| --- | --- |

# Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	3

Förord	6

Inledning	6

B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M	7

BC	HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M	7

BCB	HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING	7

BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING	7

BED	RIVNING	7

BEE	HÅLTAGNING	9

BF	TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M	9

BFF	UPPLÄGGNING OCH LAGRING AV TILLVARATAGEN MARKVEGETATION OCH JORDMÅN	9

BG	SPONT	9

BGB	TILLFÄLLIG SPONT	9

BGC	PERMANENT SPONT	10

C	TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M	11

CB	SCHAKT	11

CBB	JORDSCHAKT	11

CBC	BERGSCHAKT	14

CC	PÅLNING	16

CCB	SLAGNING AV PÅLAR	16

CCD	BORRNING AV PÅLAR	20

CCE	GRÄVNING OCH GJUTNING AV PÅLAR	22

CD	MARKFÖRSTÄRKNINGSARBETE m m	22

CDB	jordförstärkning m m	22

CE	FYLLNING, LAGER I MARK M M	22

CEB	FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M	23

CEC	FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M	25

CEF 	DRÄNERANDE LAGER OCH KAPILLÄRBRYTANDE LAGER	28

CEG	MATERIALSKILJANDE LAGER FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M AV JORD- OCH KROSSMATERIAL	28

D	MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M	30

DB	LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST M M	30

DBB	LAGER AV GEOTEXTIL	30

DBG	LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST	31

DC	MARKÖVERBYGGNADER MM	32

DCB	OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D	33

DCC	BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D	38

DCD	FÖRSEGLINGAR FÖR VÄG, PLAN O D	49

DCE	CEMENTBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER OCH FOGAR FÖR VÄG, PLAN O D	50

DCF	ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR BRO, BRYGGA, KAJ, TUNNEL O D	52

DCK	SLÄNTBEKLÄDNADER OCH EROSIONSSKYDD	55

DD	VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH PLANTERING M M	56

DDB	SÅDD, PLANTERING M M	56

DE	ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR	56

DEE	VÄG- OCH YTMARKERINGAR	56

DEG	RÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET, PLANK M M	57

DEP	ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR FÖR BRO, BRYGGA, KAJ O D	61

E	PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER	66

EB	PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING	66

EBB	FORMAR, BÄRANDE FORMSTÄLLNINGAR M M FÖR BETONGGJUTNING I ANLÄGGNING	66

EBC	ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I ANLÄGGNING	67

EBE	BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING	77

EBF	SPRUTBETONG I ANLÄGGNING	79

EBH	UNDERVATTENSGJUTNA KONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING	79

EBJ	INJEKTERINGAR I BETONGKONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING	80

F	MURVERK	81

FB	MURVERK AV NATURSTEN I ANLÄGGNING	81

G	KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT	82

GB	KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT I ANLÄGGNING	82

GBC	KONSTRUKTIONER AV BETONGELEMENT I ANLÄGGNING	82

GBD	KONSTRUKTIONER AV STÅLELEMENT I ANLÄGGNING	83

GBE	KONSTRUKTIONER AV ALUMINIUMELEMENT I ANLÄGGNING	87

GBF	KONSTRUKTIONER AV TRÄELEMENT I ANLÄGGNING	87

H	KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR	90

HB	KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I ANLÄGGNING	90

HBB	KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV METALL I ANLÄGGNING	90

HBD	KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV TRÄ I ANLÄGGNING	91

J	SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D	91

JB	SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALTMASTIX, EPOXI E D I ANLÄGGNING	91

JBC	VATTENTÄTA SKIKT AV TÄTSKIKTSPAPP MED BITUMEN I ANLÄGGNING	92

JBE	VATTENTÄTA SKIKT AV TÄTSKIKTSMATTA, ASFALTMASTIX E D I ANLÄGGNING	92

JBF	VATTENTÄTA SKIKT AV EPOXI I ANLÄGGNING	95

JBG	VATTENTÄTA SKIKT AV AKRYLAT ELLER POLYURETAN I ANLÄGGNING	96

JBJ	FÖRSEGLINGAR I ANLÄGGNING	96

L	PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M	98

LB	PUTS	98

LBB	PUTS I ANLÄGGNING	98

LC	MÅLNING M M	98

LCB	BYGGPLATSMÅLNING I ANLÄGGNING	98

LD	SKYDDSBELÄGGNING	100

LDB	SKYDDSBELÄGGNING I ANLÄGGNING	100

LF	SKYDDSIMPREGNERING	101

LFB	SKYDDSIMPREGNERING I ANLÄGGNING	101

N	KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M	104

NB	KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I ANLÄGGNING	104

NBB	KOMPLETTERINGAR TILL BJÄLKLAGSÖPPNINGAR M M I ANLÄGGNING	104

NBC	KOMPLETTERINGAR TILL VÄGGÖPPNINGAR M M I ANLÄGGNING	105

NBJ	TILLTRÄDES- OCH SKYDDSANORDNINGAR I ANLÄGGNING	105

NBK	TRAPPOR, TRAPPRÄCKEN M M I ANLÄGGNING	106

P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	107

PB	RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING	107

PBB	RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV	107

PC	ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING	108

PCC	ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING	108

PD	BRUNNAR o D I MARK	108

PDB	BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING	108

PE	ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING	108

PEB	AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK	108

Y	MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M	109

YC	ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING	109

YCD	RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING	109

YCH	DRIFTINSTRUKTIONER FÖR ANLÄGGNING	112

YCJ	UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR ANLÄGGNING	112

YCK	UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR ANLÄGGNING	112

YCL	UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR ANLÄGGNING	112

YCQ	KONTROLLPLANER FÖR ANLÄGGNING	113

YE	VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ PRODUKTER	113

Z	KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR	114

ZB	KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR I ANLÄGGNING	114

ZBD	KOMPLETTERINGAR AV NÄT, TRÅD M M I ANLÄGGNING	114

ZBE	FÄSTDON I ANLÄGGNING	114

BILAGA VV Begreppsförklaringar	115

Bilaga EB/2 Undergjutnings- och igjutningsbruk	116

Bilaga VV CC/1Krav på verifiering av geoteknisk bärförmåga för pålar	117

Bilaga VV EB/4Gjutfog i spännbetongkonstruktion	121

BILAGA VV GBD/1. Stål	122

Bilaga VV LCB/1Målningsprodukter för betong	129

Förord

VVAMA Anläggning 07 Rev.1 ges ut som publikation 2008:88. Den innehåller Vägverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 07. Publikation 2008:88 ersätter VV AMA Anläggning 07 (publikation 2008:40), VVAMA 05 Väg (publikation 2005:150a) och VVAMA 06 Bro (publikation 2007:74).

VVAMA Anläggning 07 Rev.1 är av dokumenttypen VVTBT och ska tillämpas för utförandeentreprenader. AMA Anläggning 07 Rev.1 innehåller i vissa fall krav uppdelade på olika kategorier. Vägverket tillämpar i dessa fall kategori A.

Inledning

Anläggnings AMA 98 har omarbetats under 2007 och ges nu ut som AMA Anläggning 07 av Svensk Byggtjänst. Vid omarbetningen har stora delar av texterna i Vägverkets tidigare VVAMA inarbetats. Återstående delar finns nu i VVAMA Anläggning 07 Rev.1 tillsammans med texter som ändrats sedan utredningen om AMA Anläggning avslutades sommaren 2007.

Syftet med dokumentet är att underlätta och effektivisera beskrivningsarbetet. Den som upprättar objektsspecifika beskrivningar åt Vägverket får färdigformulerade ändringar och tillägg till AMA Anläggning 07. Som komplement till RA Anläggning 07 finns för vissa koder även råd- och anvisningstexter. För några koder finns det även förslag till exempeltexter. Beskrivaren ska när så behövs komplettera med ytterligare texter.

Texter från detta dokument ska inarbetas i objektsspecifika beskrivningar på samma sätt som texter i AMA-nytts beskrivningsdel.

Synpunkter på dokumentet kan för vägdelen sändas till

Tomas Winnerholt, sektion Vägteknik, 781 87 Borlänge eller e-postadress: tomas.winnerholt@vv.se

och för brodelen till

Vägverket, sektion Bro- och tunnelteknik, 781 87 Borlänge eller e-postadress: bt@vv.se

Borlänge i juni 2008

B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

BC	HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M

BCB	HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING

BCB.7	Åtgärd för allmän trafik

BCB.71	Åtgärd för vägtrafik

BCB.712	Tillfällig bro, gångbrygga, körbrygga o d

BCB.7121	Tillfällig bro

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 utgår.

BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

BED	RIVNING

Miljöfarligt avfall skall källsorteras.

BED.1	Rivning av anläggning

BED.12	Rivning av väg, plan o d

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

All erforderlig sopning för utförande av arbetet skall ingå i entreprenaden. Vid fräsning av fräslåda skall sopsug eller likvärdigt användas så att fräsbotten blir rengjord.

Vid fräsarbeten skall sopning, lastning, transport och mottagning av fräsmassor ingå.

Efter fräsning skall varningsskyltar för räfflad vägbana och stenskott finnas uppsatta till dess beläggning utförts.

!	Om fräsmassorna skall återvinnas varmt skall ev vägmarkeringsmassa fräsas bort för sig. Sedan fräses slitlager och bärlager var för sig beroende på hur återvinningen är tänkt att utföras.

BED.1214	Rivning av bitumenbundna lager

BED.12142	Rivning, fräsning, av bitumenbundna lager, del av lagertjockleken

Anslutningsfräsning

Nedfräst skarv skall, om fräsdjupet är > 20 mm, omedelbart utspetsas med lämplig massa på en längd av 1,0 m, såvida inte ny beläggning ansluts till frässkarv samma dag. Utspetsad frässkarv skall åtgärdas med ny beläggning inom en vecka. Efter fräsning skall varningskylt "Ojämn väg" finnas uppsatt till dess ny beläggning utförts.

För brobeläggning skall fräsning och justering av anslutande beläggning normalt utföras på en längd av 3–10 m. Omfattningen bestäms i samråd med beställaren.

Dränering av fräslådor

!	Alternativ 1

Vid utförande av fräslåda skall denna dräneras. Detta skall ske genom borrning av minst 5 hål Ø 100 mm i fräslådans botten till obundet lager i varje lågpunkt. Borrhålen skall fyllas med makadam.

!	Alternativ 2 ,om obundna lager under fräslådans botten befaras vara täta

Vid utförande av fräslåda skall denna dräneras. Detta skall ske genom att fräslådans lågpunkter avdräneras med ändamålsenliga dräneringsrör till vägdike.

BED.14	Rivning av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

För åberopad standard gäller följande utgåva:

SS-EN 1008 (1).

BED.141	Rivning av bro

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Krav på vattenbilningsutrustning

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Vattenbilningsutrustning ska vara verifierad till nivå 3 enligt YE.

BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner

Ange att fyllning ska tas bort för stenvalvbroar.

BED.16	Rivning av anläggningskompletteringar till bro, brygga, kaj o d

BED.161	Rivning av anläggningskompletteringar till bro

BED.1614	Rivning av övergångskonstruktioner

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Borttagning av betong ska utföras enligt BED.141. Rengöring av ytor som ska motgjutas samt förvattning av dessa ska utföras enligt EBE.121.

BED.1618	Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro

Vid spännarmerade broar får bilning eller borrning inte utföras intill spännarmeringen eller dess förankringar.

BEE	HÅLTAGNING

BEE.2	Håltagning i anläggningsdelar

BEE.22	Håltagning i anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d

BEE.222	Håltagning i anläggningsdelar under uppförande i bro, brygga, kaj o d

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Vid håltagning för räckesståndare i bro ska avståndet från borrhålets botten till underkant kantbalken vara minst 90 mm.

BF	TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M

BFF	UPPLÄGGNING OCH LAGRING AV TILLVARATAGEN MARKVEGETATION OCH JORDMÅN

BFF.3	Uppläggning och lagring av tillvaratagen markvegetation

!	Ange

om och på vilket sätt markvegetation ska hållas ogräsfri

krav på sortering och spårbarhet för markvegetation som skall återanvändas för vegetationsetablering

om och på vilket sätt tillvarataget markskikt skall lagras

på vilket sätt upplag ska erhålla tillräcklig genomluftning under lagringstiden

krav på upplagets form och höjd. Rekommendation är att massor lagras i strängar som inte är högre än 2 m.

lagringstid.

Upplag skall vara avvattnade och dränerade.

BFF.4	Uppläggning och lagring av tillvaratagen jordmån

!	 Ange

krav på upplag för spårbarhet av massor som skall återanvändas

om och på vilket sätt tillvarataget markskikt skall lagras.

BG	SPONT

BGB	TILLFÄLLIG SPONT

BGB.1	Valfri sponttyp

BGB.11	Valfri sponttyp för ledningsgrav

Rörledning skall kontrolleras att den kan uppta uppkommande belastningar vid borttagning av spont efter fyllning.

BGB.2	Avsträvad spont

BGB.21	Avsträvad stålspont

BGB.211	Avsträvad stålspont för ledningsgrav

Spont som lämnas kvar skall kapas 1,2 m under markytan

Rörledning skall kontrolleras att den kan uppta uppkommande belastningar vid borttagning av spont efter fyllning.

BGB.4	Konsolspont

BGB.41	Konsolspont av stål

BGB.411	Konsolspont av stål för ledningsgrav

Spont som lämnas kvar skall kapas 1,2 m under markytan

Rörledning skall kontrolleras att den kan uppta uppkommande belastningar vid borttagning av spont efter fyllning.

BGC	PERMANENT SPONT

Utförande och kontroll av sponter ska göras enligt SS-EN 12 063 (1) med nedan angivna ändringar och tillägg. Permanenta sponter får inte vara av trä. En permanent spont av stål ska förankras i bottenplattan, där sådan finns.

Hänvisningar i SS-EN 12 063 (1) ska ändras enligt följande:

prEN 1537 ska ersättas med SS-EN 1537 (1).

EN 10 219-1 och -2 ska ersättas med SS-EN 10 219-1 (2) och -2 (2).

I de fall permanent spont av stål nyttjas som stödmur ska dessutom följande gälla:

Förankringar ska provdras till 1,5 gånger sin dimensionerande bärförmåga. Av stagen ska 25 %, dock minst tre, provdras. Påkänningen i stagen under provdragningen ska begränsas enligt BBK 04, avsnitt 4.4.3.

I ytor som ska vara vattentäta eller är synliga ska öppningar i sponten vid spontlås och liknande fyllas igen med ett material som är vattentätt, elastiskt, har god vidhäftning och är övermålningsbart.

Korrosionsskyddet av förankringsstagen ska ha minst samma beständighet som korrosionsskyddet på övriga delar av spontkonstruktionen.

BGC.2	Rostskyddsmålad permanent spont

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Vid ingjutning av ytbehandlade stålprofiler i betong ska minst 50 mm av den del som är försedd med ytbehandling vara ingjuten. Motsvarande mått ska vara minst 100 mm om gjutningen utförs mot jord.

!	Ange krav på korrosionsskydd.

C	TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

CB	SCHAKT

Benämningar av jord och berg tillämpas enligt tabell VV CB/1.

Tabell VV CB/1 Indelning av berg och jord i materialtyp

| Mate-rial-typ | Berg-typ | Kul-kvarns-värde | Halten av [vikts-%] x/y | Exempel på jordarter | Tjäl-farlig-hets-klass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Finjord 0,063/63 mm | Ler 0,002/0,063 mm | Organisk jord % / 63 mm |  |  |
| 1 | 1 | ( 18 | < 10 |  | ( 2 |  | 1 |
|  | 2 | 19-30 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ( 15 |  | ( 2 | Bo, Co, Gr, Sa, saGr, grSa, GrMn, SaMn | 1 |
| 3A | 3 | >30 | ( 30 |  | ( 2 |  | 2 |
| 3B |  |  | 16-30 |  | ( 2 | siSa, siGr, siSa Mn, siGr Mn | 2 |
| 4A |  |  | 31-40 |  | ( 2 | clMn | 3 |
| 4B |  |  | > 40 | > 40 | ( 2 | Cl, ClMn, | 3 |
| 5A |  |  | > 40 | ( 40 | ( 2 | Si, clSi, siCl, SiMn | 4 |
| 5B |  |  |  |  | 3-6 | gyCl, gySi | 4 |
| 6A |  |  |  |  | 7-20 | clGy, siDy | 3 |
| 6B |  |  |  |  | > 20 | Pt, Gy | 1 |
| 7 | Övriga material Enligt särskild utredning | Restprodukter återvunna material mm |  |

CBB	JORDSCHAKT

CBB.1	Jordschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta

!	Ange utskiftningsdjup (d)m enligt tabell RA CBB/1.

!	Ange utskiftningsdjup bestämt enligt metod i  VV TK Väg.

CBB.11	Jordschakt för väg, plan  o d

CBB.111	Jordschakt kategori A för väg, plan o d

Schaktbarhet skall för kalkylering förutsättas vara ?.

Schaktmassor skall sorteras ?.

Grumling i vatten skall förhindras genom ?.

Krav på nivå

Terrassyta ska utföras så att krav på nivå enligt VV TBT avsnitt Obundna lager uppfylls 2.1.1.

Vid bärighetsförbättring och underhåll när anläggningsmodell finns ska terrassyta utföras så att krav på nivå enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 2.1.1 uppfylls.

Krav på bärighet

Terrassyta större än 5 000 m2 för väg med ÅDTtot större än eller lika med 2 000 ska utföras så att krav på bärighet enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 2.1.2 uppfylls.

CBB.12	Jordschakt för utskiftning, utspetsning och utjämning för väg, plan o d

CBB.121	Jordschakt kategori A för utskiftning, utspetsning och utjämning

Schaktmassor skall sorteras ?.

!	Om de kraven på bärighet inte uppnås med befintliga massor kan någon av nedanstående åtgärder nyttjas och anges under denna kod eller annan aktuell kod.

!	Ange om nödvändigt  under aktuell kod och rubrik krav på:

djupdränering  för att påskynda dräneringen av blöta terrasser i skärningar och undvika höga grundvattennivåer som sätter ned bärigheten

utrymme ges i tidplanen för väntetider så att lämpliga byggförhållanden kan erhållas

urschaktning av material med dålig bärighet och  fyllning med grövre, dränerande material

stabilisering genom inblandning av t ex kalk eller cement.

CBB.15	Sten- och blockrensning i befintlig mark för väg, plan o d

CBB.151	Sten- och blockrensning kategori A i befintlig mark för väg, plan o d

Vid sten- och blockrensning skall schaktning, blockrivning och packning utföras i ett sammanhang för att förhindra att terrassen blöts upp och därmed får nedsatt bärighet.

Material som eventuellt måste tillföras efter blockrivning skall ha samma egenskaper som det befintliga

CBB.3	Jordschakt för ledning

CBB.31	Jordschakt för rörledning

CBB.311	Jordschakt för va-ledning o d

Schakt för va-ledning o d skall utföras enligt principritning CBB.311:1.

Kompletterande schakt för förstärkning av ledningsbädd för va-ledning o d skall skall utföras enligt principritning CBB.311:2.

CBB.312	Jordschakt för trumma

Schakt för trumma skall utföras enligt principritning CBB.3121:1

!	Ange släntlutning N:1.

Schakt för tjälskydd av trumma genom utförande av tjock trumbädd under ledningsbädd skall utföras enligt principritning CBB.3121:2.

Schakt för tjälskydd av trumma genom utförande av isolerad trumbädd under ledningsbädd skall utföras enligt principritning CBB.3121:2.

CBB.3121	Jordschakt för vägtrumma

Schakt skall utföras så att bottenuppluckring ej sker före fyllning av bädd för grundläggning. Schakt för rörbro skall utföras enligt figur VV CBB/10.

1) Måttet kan behöva ökas till mer än D/2 vid rörbädd på tjälfarlig jord, se 91.13.

2) Lutning i 1:1 eller flackare.

Figur VV CBB/10 ”VV 94-1”  Schakt för rörbro

Schakt för rörbro skall utföras så att jordens fasthet i botten och slänter inte försämras. Schaktbotten i tjälfarligt material skall skyddas mot tjälning.

CBB.5	Jordschakt för bro, brygga, kaj, kassun o d

CBB.51	Jordschakt för grundläggning av bro

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Schaktbotten ska iordningställas så att den utgör ett bra underlag för den överliggande konstruktionen.

Om jordlager intill schaktbotten har för låg fasthet för att motstå punktbelastningar som kan uppkomma under gjutning etc. ska schaktbotten förstärkas.

CBB.511	Jordschakt för grundläggning av bro för vägtrafik

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Jordschakt under vatten för grundläggning av bro

!	Ange hur grumling i vatten ska förhindras.

Jordschakt i torrhet för grundläggning av rörbro

Schakt för rörbro ska utföras enligt principritning CBB.511:1.

Jordschakt under vatten för grundläggning av rörbro

Schakt för rörbro ska utföras enligt principritning CBB.511:1.

Innan kringfyllning för rörbro utförs får schaktbotten eller schaktens sidor inte frysa.

Där sprängstensfyllning överlagrar jord ska sprängstens-fyllningen schaktas bort så att en minst 0,5 m bred frilagd jordyta finns kvar på vardera sidan av den färdiga schakten.

CBB.6	Jordschakt för dike, deponi, magasin m m

CBB.61	Jordschakt för dike

Dikesbotten skall ha sådan jämnhet att vattensamlingar inte uppstår.

CBB.7	Avtäckning av berg, urgrävning för väg, byggnad m m

CBB.71	Avtäckning av berg

När det lossprängda bergmaterialet skall användas i vägkonstruktionen, skall avtäckning utföras så att bergytan blir helt frilagd, avtäckningsklass 1

CBB.72	Urgrävning av svag undergrund

CBB.721	Urgrävning för väg och plan o d

Schakt skall utföras till fast botten eller angiven nivå.

CBB.725	Urgrävning för bro, brygga, kaj, kassun o d

CBB.7251	Urgrävning för bro

Urgrävning under vatten för bro

!	Ange omfattning av urgrävning.

Urgrävning i torrhet för bro

!	Ange omfattning av urgrävning.

CBC	BERGSCHAKT

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande ändring:

Bergschaktningstoleranser och teoretisk skadezon

Hänvisningen till figur CBC/1 i tabell CBC/2 ändras till figur CBC/2.

Skonsam sprängning

Laddningskoncentration skall begränsas ?.

Markskakningar, luftstötar m m

Hänsyn skall tas till riskananlys enl BBB.17.

CBC.1	Bergschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta

CBC.11	Bergschakt för väg, plan o d

Sprängplan skall lämnas före sprängningsarbete.

!	Beskrivningen skall utformas med beaktande av ”Sprängteknik” VV-publ. 2001:104)

CBC.111	Bergschakt kategori A för väg, plan o d

!	Välj utlastningsmetod beroende av bergets kvalitet eller tillåten trafikering/nedsmutsning av bergunderbyggnaden:

!	Metod 1

Utlastning görs i en etapp ned till 0,2 m under bergunderbyggnadens överyta.

!	Metod 2

Utlastning skall utföras i två etapper först till 1,0 m över överyta på bergunderbyggnad, sedan till angiven utlastningsnivå. Inga transporter, krossningaktiviteter eller föroreningar får förekomma på den färdiga utlastningsytan.

Försiktig sprängning

!	Ange bergschaktningstolerans

För slänt i lutning 1:1 eller brantare skall konturhål förspräckas eller slätsprängas. Teoretisk bergkontur skall markeras före ansättning. Borrning skall utföras med användning av riktinstrument.

Avvikelsen i konturhålen skall vara mindre än 20 mm/m borrhål, dock högst 0,3 m. Konturhål skall sprängas med lågbrisant sprängämne (detonationshastighet max 4 000 m/s). Laddningsmängden i konturhål skall vara högst 0,45 kg/m2 släntyta i 51 mm hål och högst 0,50 kg/m2 släntyta i 64 mm hål.

Kanthål får borras med max 64 mm borrkrona och skall ansättas enligt figur VV CBC/1. Laddningsmängden i kanthålen skall proportioneras så att skadezonen inte blir djupare än skadezonen av konturhålen. Laddningskoncentrationen i kanthål skall begränsas till 1,1 kg/m i rad 1 och 2,55 kg/m i rad 2 enligt figur CBB/10

Bergrensningsklassen för slänter skall vara 1 enligt Tabell CBC/4.

CBC.3	Bergschakt för ledning

CBC.31	Bergschakt för rörledning

Efter sprängning skall avtäckning kompletteras så att en minst 0,5 m bred frilagd bergyta erhålls på båda sidor om det sprängda schaktet.

CBC.5	Bergschakt för bro, brygga, kaj, kassun o d

Ange fritt mått, A, mellan blivande bottenplattan och schaktsläntfot, enlig figur MER CBC/8

CBC.51	Bergschakt för grundläggning av bro

CBC.511 	Bergschakt för grundläggning av bro på sprängbotten

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

CBC.512	Bergschakt för grundläggning av bro på fast berg

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande ändringar och tillägg:

Bergschakt i torrhet för grundläggning av bro på fast berg

Bergrensning ska minst utföras enligt klass 2 enligt tabell CBC/4.

Bergschakt under vatten för grundläggning av bro på fast berg

Bergrensning ska minst utföras enligt klass 2 enligt tabell CBC/4.

!	Ange hur grumling i vatten ska förhindras.

Bergschaktningstoleranser och teoretisk skadezon

Teoretisk bergkontur ska markeras före ansättning.

Borrning ska utföras med användning av riktinstrument.

Mätning och redovisning av bergschaktningsresultat

Beställaren ska kallas till mätningen.

CBC.5121	Bergschakt för grundläggning av bro med packad fyllning på fast berg

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande ändring:

Bergrensning ska minst utföras enligt klass 2 enligt tabell CBC/4.

CC	PÅLNING

CCB	SLAGNING AV PÅLAR

UTFÖRANDEKRAV

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

För pålar som påverkas av dragkraft ska förankring anordnas så att hela dragkraften kan överföras till bottenplattan.

Stoppslagning av spetsburna pålar

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Verifiering av geoteknisk bärförmåga för tryckkraft

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Verifiering av geoteknisk bärförmåga för dragkraft

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Verifiering av geoteknisk bärförmåga

Den geotekniska bärförmågan ska verifieras enligt någon av metoderna i bilaga VV CC/1.

KONTROLL

Grundkontroll

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande ändringar och tillägg:

Installerade pålars läge och längd

Följande text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår:

Andra strecksatsen: ”inmätning av ... i pålavskärningsplanet.”

Övrig text under denna rubrik gäller med följande tillägg:

Inmätning av alla pålars lägen, riktningar och lutningar i pålavskärningsplanet. Verkliga pållägen och lutningar ska redovisas för beställaren innan arbete med anslutande permanenta konstruktionsdelar får fortsätta.

Pålgrupps verkliga bärförmåga

Grundkontroll av en pålgrupps verkliga bärförmåga ska omfatta kontrollberäkning av pålgruppen med beaktande av alla pålars verkliga längder samt inmätta lägen, riktningar och lutningar i pålavskärningsplanet.

Tilläggskontroll

Pålslagning

Efterslagning

!	Ange att efterslagningen får utgöras av enstaka slag i de fall bärförmågan bestäms genom utvärdering av stötvågsmätning.

CCB.1	Slagning av pålar av betong

För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN 12794 (1), SS 134202 (2), SS 134203 (1), SS 134204 (1), SS-EN ISO/IEC 17011 (1), SS 811192 (2), SS 811196 (2), SS-EN 10 025:2004.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Kapning genom sprängning godtas inte.

Betong

Följande text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår:

Första stycket: ”Exponeringsklass ... annat anges.”

Tredje stycket: ”Med tillägg till ... tillsatsmedel tillsätts.”

Övrig text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Exponeringsklass ska vara XC2/XF1 enligt SS 137003 om inget annat anges. Livslängdsklass L100 ska gälla.

Ange annan exponeringsklass om pålen installeras i aggressiv jord. Exempel på aggressiva jordar är f.d. soptippar, mark med industriella restprodukter, sulfidhaltig jord, torv, bark, jord med hög halt av organiskt material, salthaltig jord och mark där elektriska likströmmar förekommer.

Cement och Tillsatsmaterial under GBC.1 gäller med tillägget att för en påle som installerad kommer att befinna sig helt i jord får cementtyp II enligt SS-EN 197-1 + A1 inklusive bilaga NA användas och att mineraliska tillsatsmedel tillsättas.

Skarvar

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Pålskarv ska vara märkt med identifieringsuppgift.

Pålskor

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Bergsko och dubb ska vara märkta med identifieringsuppgifter.

UTFÖRANDEKRAV

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Förtillverkade betongpålar som påverkas av dragkraft ska förankras så att hela dragkraften kan överföras till bottenplattan. Förankringen utförs genom att pålens längsarmering friläggs och gjuts in. Armeringen ska rengöras från betongrester före ingjutningen.

KONTROLL

Grundkontroll

Installerade pålars läge och längd

Ange vid pålning i vatten krav på inspektionsrör i förtillverkade betongpålar så att lutningen ska kunna bestämmas.

CCB.12	Slagning av pålar av betong för bro

MATERIAL- OCH VARUKRAV

För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN 12794 (1).

UTFÖRANDEKRAV

Följande text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår:

tredje stycket: Betongpåle ska ... i bottenplatta.”

Övrig text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Förtillverkad betongpåle ska gjutas in minst 200 mm i bottenplatta.

Förtillverkad betongpåle med frilagd armering ska gjutas in minst 100 mm i bottenplatta.

Förtillverkad betongpåle ska gjutas in minst 100 mm i bottenplatta då denna gjuts mot tätplatta.

Verifiering av geoteknisk bärförmåga för tryckkraft för mantelburen påle.

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

CCB.121	Slagning av spetsburna pålar av betong för bro

Verifiering av geoteknisk bärförmåga för tryckkraft

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

CCB.13	Slagning av pålar av betong för väg- och järnvägsbank m m

Ange hur stor del av bankpålningen som ska utföras före pålningen för bron liksom ordningsföljden för påldrivningen av bankpålningen.

CCB.2	Slagning av pålar av stål

MATERIAL OCH VARUKRAV

Följande stycken under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår:

Första stycket: ”Stål ska uppfylla ... i en påle.”

Femte stycket: ”Rakheten efter slagning ... kan kontrolleras.”

Övrig text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Stål ska uppfylla krav enligt GBD. Stål som utnyttjas konstruktivt ska dessutom uppfylla kraven nedan i ”Plåt” eller ”Konstruktionsrör samt valsade stänger och balkar”.

Plåt

Bekräftelse av överensstämmelse för plåt ska ske enligt SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B.

Konstruktionsrör samt valsade stänger och balkar

Bekräftelse av överensstämmelse för konstruktionsrör ska ske enligt SS-EN 10 210:2006, Bilaga D respektive SS-EN 10 219:2006, Bilaga D.

Bekräftelse av överensstämmelse för valsade stänger och balkar ska ske enligt SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B.

Slanka stålpålar

Karakteristiska värdet på styvheten EI i vekaste riktningen beräknad utan hänsyn till eventuell avrostning ska uppgå till minst 500 kNm2. Rakheten efter slagning ska kunna kontrolleras. Om EI är minst 2000 kNm2 godtas att rakheten hos pålen inte kan kontrolleras.

Skarvar

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Pålskarv ska vara märkt med identifieringsuppgift.

Pålskor

För åberopade standarder under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller SS 811192 (2), SS 811196 (2).

Följande stycke under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår:

Första stycket: ”Stålpåle ska ... med bergdubb.”

Övrig text under denna rubrik gäller med följande tillägg:

Slank stålpåle ska förses med bergsko med bergdubb.

Bergskon ska vara märkt med identifieringsuppgift.

UTFÖRANDEKRAV

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Slanka stålpålar ska gjutas in minst 50 mm i bottenplatta.

CCB.22	Slagning av pålar av stål för bro

CCB.221	Slagning av spetsburna pålar av stål för bro

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Stålrörspålar

Följande stycken under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår:

Första till och med femte stycket: ”Stålrör ska ... enligt SS-EN 10204.”

Övrig text under denna rubrik gäller med följande tillägg:

Diametern ska vara minst 0,3 m.

UTFÖRANDEKRAV

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Stålrörspålar ska gjutas in minst 100 mm i bottenplatta.

CCB.3	Slagning av pålar av trä

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Skarvar

Följande text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår:

Första meningen i andra stycket: ”Pålar ska ... med hylsskarv”.

Pålskor

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

En träpåle ska förses med pålsko.

En träpåle som ska slås ned genom fasta eller stenbemängda jordlager ska förses med hel sko av plåt med en godstjocklek av minst 2,0 mm.

UTFÖRANDEKRAV

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Träpålar ska gjutas in minst 200 mm i bottenplatta.

Verifiering av geoteknisk bärförmåga

Text under denna rubrik i AMA Anläggning07 utgår.

CCD	BORRNING AV PÅLAR

CCD.2	Borrning av pålar av stål

CCD.21	Borrning av stålkärnepålar

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Följande stycken under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår:

Första meningen i första stycket: ”Stål ska uppfylla ... åberopad NAD(S).

Fjärde stycket: ”För stålkärnepåle ... påläggssvetsen påförs.”

Övrig text under denna rubrik gäller med följande tillägg:

Stål ska uppfylla krav enligt GBD.

På en mantelburen stålkärnepåle som gjuts in i berg ska hela den ingjutna delen utföras med påläggssvetsar. Svetsarna ska vara minst 3 mm höga och gå runt kärnan med 50-100 mm mellanrum. Förvärmning ska utföras innan påläggssvetsen påförs.

Plåt

Bekräftelse av överensstämmelse för plåt ska ske enligt SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B.

Konstruktionsrör samt valsade stänger och balkar

Bekräftelse av överensstämmelse för konstruktionsrör ska ske enligt SS-EN 10 210:2006, Bilaga D respektive SS-EN 10 219:2006, Bilaga D.

Bekräftelse av överensstämmelse för valsade stänger och balkar ska ske enligt SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B.

CCD.211	Borrning av stålkärnepålar för bro, brygga, kaj o d

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Pålskor

En stålkärnepåle, som inte borras in i berg, ska förses med en pålsko enligt CCB.2.

UTFÖRANDEKRAV

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Stålkärnepålar ska gjutas in minst 50 mm i bottenplatta.

Rillor

Om verifieringen av den geotekniska bärförmågan genom provning enligt 8. i tabell VV CC/1 utförs på ett sådant sätt att den resulterande kraften från provningsutrustningen inte belastar bergkonen godtas att den rillade längden begränsas till vad som erfordras med hänsyn till den dimensionerande vidhäftningshållfastheten.

Verifiering av geoteknisk bärförmåga

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Den geotekniska bärförmågan ska verifieras enligt någon av metoderna i bilaga VV CC/1.

CCE	GRÄVNING OCH GJUTNING AV PÅLAR

För åberopade standarder i under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN 1536 (1), SS-EN 197-1 + A1 (1), SS-EN 206-1 + A1 och A2 (1), SS-ENV 10 080 (1) inklusive NAD(S).

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande ändringar och tillägg:

tredje strecksatsen: EN 10025 ska ersättas med SS-EN 10 025:2004.

femte strecksatsen: EN 10210-1 ska ersättas med SS-EN 10 210-1:2006.

En grävpåle ska vara armerad.

Exponeringsklass ska vara XC2/XF1 enligt SS 137003 om inget annat anges. Livslängdsklass L100 ska gälla.

Ange annan exponeringsklass om pålen installeras i aggressiv jord. Exempel på aggressiva jordar är f.d. soptippar, mark med industriella restprodukter, sulfidhaltig jord, torv, bark, jord med hög halt av organiskt material, salthaltig jord och mark där elektriska likströmmar förekommer.

CD	MARKFÖRSTÄRKNINGSARBETE m m

CDB	jordförstärkning m m

CDB.5	Lastutbredning m m

CDB.51	Lastutbredning med rustbädd

CDB.512	Rustbädd för ledning

Rustbädd för va-ledning och trumma skall utföras enligt principritning CDB.512.

Rustbädd för va-ledning och trumma som korsar en vägbana skall placeras med måttet D/2 + 0,3 m från rörväggens utsida.

CE	FYLLNING, LAGER I MARK M M

Fyllning skall beroende på ändamål utföras med material enligt tabell VV CE/1 Fyllningsmaterial för väg,bro,bygnad m m.

Tabell VV CE/1 Indelning av berg och jord i materialtyp

| Mate-rial-typ | Berg-typ | Kul-kvarns-värde | Halten av [vikts-%] x/y | Exempel på jordarter | Tjäl-farlig-hets-klass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Finjord 0,063/63 mm | Ler 0,002/0,063 mm | Organisk jord % / 63 mm |  |  |
| 1 | 1 | ( 18 | < 10 |  | ( 2 |  | 1 |
|  | 2 | 19-30 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ( 15 |  | ( 2 | Bo, Co, Gr, Sa, saGr, grSa, GrMn, SaMn | 1 |
| 3A | 3 | >30 | ( 30 |  | ( 2 |  | 2 |
| 3B |  |  | 16-30 |  | ( 2 | siSa, siGr, siSa Mn, siGr Mn | 2 |
| 4A |  |  | 31-40 |  | ( 2 | clMn | 3 |
| 4B |  |  | > 40 | > 40 | ( 2 | Cl, ClMn, | 3 |
| 5A |  |  | > 40 | ( 40 | ( 2 | Si, clSi, siCl, SiMn | 4 |
| 5B |  |  |  |  | 3-6 | gyCl, gySi | 4 |
| 6A |  |  |  |  | 7-20 | clGy, siDy | 3 |
| 6B |  |  |  |  | > 20 | Pt, Gy | 1 |
| 7 | Övriga material Enligt särskild utredning | Restprodukter återvunna material mm |  |

CEB	FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M

CEB.1	Fyllning för väg, plan o d samt vegetationsyta

CEB.11	Fyllning för väg, plan o d

! 	Kod och rubrik CEB .612 och CEB.6121 samt CEB.6122 gällande beskrivning för fyllning för bankfyllning ovanpå lastfördelande lager på pålar för väg, plan od skall ej utnyttjas för kategori A. Aktuell kod och rubrik under CEB.11 skall användas.

CEB.111	Fyllning med sprängsten för väg, plan o d

Grumling i vatten skall förhindras genom ?.

CEB.1111	Fyllning kategori A med sprängsten för väg, plan o d

Sten och block inom säkerhetszon, ? m från vägbanekant, skall avlägsnas om de sticker upp mer än 0,1 m över omgivande släntyta

Fyllning för bankfyllning på pålar intill 2 m över det lastfördelande lagret får inte packas med vält med större statisk linjelast än 30 kN/m.

Krav på nivå

Om tätnings och avjämningslager inte utförs ska terrassyta av sorterad sprängsten och krossad sprängsten utföras så att krav på nivå enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 2.1.1 uppfylls.

CEB.11113	Fyllning kategori A med grovkrossad sprängsten för väg, plan o d

!	Ange under CEE.111 att tätnings- och avjämning av fyllning med krossad sprängsten skall utföras med krossat förstärkningslager utan krav på tjocklek.

CEB.112	Fyllning med jord- och krossmaterial för väg, plan o d

CEB.1121	Fyllning kategori A med jord- och krossmaterial för väg, plan o d

Krav på nivå

Terrassyta ska utföras så att krav på nivå enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 2.1.1 uppfylls.

Vid bärighetsförbättring och underhåll när anläggningsmodell finns ska terrassyta utföras så att krav på nivå enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 2.1.1 uppfylls.

Krav på bärighet

Vid nybyggnad ska terrassyta större än 5 000 m2 för väg med ÅDTtot större än eller lika med 2 000 utföras så att krav på bärighet enligt VV TBT Obundna avsnitt 2.1.2 lager uppfylls.

CEB.11212	Fyllning kategori A med bland- och finkornig jord för väg, plan o d

Grumling i vatten skall förhindras genom ?.

Vibrerande packningsmaskin får inte användas ?.

Sättningsmätning skall utföras ?.

CEB.113 Fyllning med sprängsten, grovkornig jord och krossmaterial efter schakt för utskiftning, utspetsning och utjämning för väg, plan o d

CEB.1131 	Fyllning kategori A efter schakt för utskiftning, utspetsning och utjämning

Fyllning för utskiftning ska utföras så att krav på nivå och bärighet enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 2.1.1 uppfylls.

CEB.4	Fyllning för grundläggning av bro, mur, brygga, kaj, kassun m m

Följande text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår:

Andra meningen i andra stycket: ”Innan bro ... mot frysning.”

Tredje stycket: ”Om fyllning ...beslut om åtgärd.”

Övrig text under denna kod och rubrik gäller med följande ändringar och tillägg:

Åberopad standard i första stycket ändras till SS 027107.

Hänvisningen till tabell CE/4 i sista stycket ändras till tabell CE/5.

Innan bron är färdig och stöden kringfyllda får inte den packade fyllningen frysa.

CEB.6	Fyllning på pålar och påldäck för väg, plan, järnväg o d

Kontroll skall omfatta ? och utföras ?.

CEB.61	Fyllning på pålar för väg, plan, järnväg o d

CEB.611	Fyllning för lastfördelande lager på pålar för väg, plan, järnväg o d

Fyllning skall utföras med lager av grus eller med krossmaterial.

CEB.6111	Fyllning för lastfördelande lager av grus på pålar för väg, plan, järnväg o d

Fyllning skall utföras med förstärkningslagermaterial  enligt DCB.211.

CEB.6112	Fyllning för lastfördelande lager av krossmaterial på pålar för väg, plan, järnväg o d

Fyllning skall utföras med krossmaterial enligt CEB.11113.

CEB.62 	Fyllning på påldäck för väg, plan, järnväg o d

Krav på fyllning på påldäck hämtas från Vägverkets publikation 2004:56.

CEB.7	Fyllning efter urgrävning m m

CEB.71	Fyllning efter urgrävning för väg, plan, byggnad, järnväg o d

CEB.711	Fyllning efter urgrävning för väg

CEB.7111	Fyllning efter urgrävning för väg kategori A

Fylllning skall utföras med materialtyp 1, 2, 3 eller typ 4A  efter särskild utredning.

Vid fyllning i vatten skall materialtyp 1, 2 eller 3 användas.

CEC	FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M

CEC.1	Fyllning för förstärkning av ledningsbädd, utspetsning m m

CEC.11	Fyllning för förstärkning av ledningsbädd

Fyllning för en förstärkt ledningsbädd skall utföras med samma material som används i ledningsbädden.

CEC.15	Fyllning under och kring isolering i isolerad trumbädd, under ledningsbädd

Material- och varukrav

Inköpta material skall vara deklarerade enligt SS-EN 13242 ”Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande” med tillverkarförsäkran enligt avsnitt YE nivå 4. Kornstorleksfördelningen skall uppfylla kraven för 0/2, 0/4, 0/8 eller 0/11,2 kategori GA80 enligt SS-EN 13242.

!	Ange under DBB.12111, vid fyllning med material ur grupp 1 och 3A enligt tabell CE/1, krav på materialskiljande lager av geotextil under fyllning

! 	Ange under CEE.125, vid fyllning med material ur grupp 1 och 3A, tabell CE/1, krav på tätning och avjämning av bergterrass i ledningsgrav.

CEC.2	Fyllning för ledningsbädd

Material till ledningsbädd eller trumbädd skall uppfylla kraven för materialtyp 1 eller 2 enligt CE/1.

CEC.21	Ledningsbädd för rörledning

Material- och varukrav

Största stenstorlek skall vara 63 mm för rör av betong och stål och 22,4 mm för rör av plast.

Inköpta material skall vara deklarerade enligt SS-EN 13242 ”Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande” med tillverkarförsäkran enligt avsnitt YE nivå 4. Kornstorleksfördelningen skall uppfylla kraven för sortering 0/2, 0/4, 0/8, 0/11,2 eller 0/16 kategori GA80 enligt SS-EN 13242. För rör av betong eller stålplåt får även sortering 0/22,4, 0/31,5 eller 0/45 användas.

Utförande

Packning

Ledningbädd på lös lera eller löst lagrad silt utan materialskiljande lager skall inte packas.

CEC.3	Kringfyllning

CEC.31	Kringfyllning för rörledning

CEC.311	Kringfyllning för va-ledning o d

Material till kringfyllning för dagvattenledning skall uppfylla kraven för materialtyp 1, 2 eller 3B.

CEC.3111	Kringfyllning för va-ledning

Material- och varukrav

Största kornstorlek får vara 63 mm vid kringfyllning av betongrör med mindre diameter än 300 mm och 90 mm vid kringfyllning av betongrör med större diameter.

Inköpta material skall vara deklarerade enligt SS-EN 13242 ”Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande” med tillverkarförsäkran enligt avsnitt YE nivå 4. För rör av betong skall kornstorleksfördelningen uppfylla kraven för sortering 0/2, 0/4, 0/8, 0/11,2 0/16 0/22,4, 0/31,5 eller 0/45 kategori GA80 enligt SS-EN 13242. För rör av betong större än 300 mm får även sortering 0/63 användas. För plaströr skall kornstorleksfördelningen uppfylla kraven för sortering 0/2, 0/4, 0/8, 0/11,2 0/16, 0/22,4 eller 0/31,5 kategori GA80 enligt SS-EN 13242.

CEC.312	Kringfyllning för trumma

CEC.3121	Kringfyllning för vägtrumma

Inköpta material skall vara deklarerade enligt SS-EN 13242 ”Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande” med tillverkarförsäkran enligt avsnitt YE nivå 4.

För trummor av stålplåt skall kornstorleksfördelningen uppfylla kraven för sortering 0/2, 0/4, 0/8, 0/11,2 0/16 0/22,4, 0/31,5, 0/45 eller 0/63 kategori GA80 enligt SS-EN 13242.

För trummor av betong skall kornstorleksfördelningen uppfylla kraven för sortering 0/2, 0/4, 0/8, 0/11,2 0/16 0/22,4, 0/31,5 eller 0/45 kategori GA80 enligt SS-EN 13242. För trummor av betong större än 300 mm får även sortering 0/63 användas.

För trummor av plaströr skall kornstorleksfördelningen uppfylla kraven för sortering 0/2, 0/4, 0/8, 0/11,2 0/16, 0/22,4 eller 0/31,5 kategori GA80 enligt SS-EN 13242.

CEC.4	Resterande fyllning

Inom 0,5 m från ledning skall största kornstorlek vara mindre än 200 mm.

CEC.41	Resterande fyllning för rörledning

CEC.411	Resterande fyllning för va-ledning o d

CEC.4112	Resterande fyllning för dränledning

Fyllning skall utföras med material enligt CEC.3112.

CEE	TÄTNINGS- OCH AVJÄMNINGSLAGER FÖR VÄG, BYGGNAD, JÄRNVÄG, BRO M M

CEE.1	Tätning och avjämning av bergterrass för väg, byggnad, järnväg, bro m m

CEE.11	Tätning och avjämning av bergterrass för väg, plan o d

Tätning och avjämning av terrassen skall göras om det är nödvändigt för att klara kraven på terrassens nivå  och för att utesluta synliga håligheter. Terrass skall vara så öppen att vatten ej stannar på ytan.

CEE.111	Tätning och avjämning kategori A av bergterrass för väg, plan o d

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Levererat material ska uppfylla krav, som för förstärkningslager till belagd väg, enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 6.1.1.

UTFÖRANDEKRAV

Material i färdigt lager ska provas och uppfylla kraven enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 6.2.1.

Tätning och avjämning ska utföras så att krav på nivå för krossad sprängstensfyllning enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 2.1.1 uppfylls.

CEE.1111	Tätning och avjämning kategori A av bergterrass för väg, plan o d utan krav på lagertjocklek

Provning

Kornstorleksfördelning

Prov skall tas på hela lagertjockleken minst en gång per 7 500 m3, dock minst två gånger per objekt.

CEE.12	Tätning och avjämning av bergterrass för byggnad, mur, järnväg, bro m m

CEE.125	Tätning och avjämning av bergterrass i ledningsgrav

Levererat material ska uppfylla krav på kornstorleksfördelning för bärlager Go 0/31,5 till belagd väg enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 7.1.1.

CEF 	DRÄNERANDE LAGER OCH KAPILLÄRBRYTANDE LAGER

CEF.1 	Dränerande lager

CEF.11 	Dränerande lager för väg, plan o d samt vegetationsyta

CEF.111 	Dränerande lager av sand, grus eller krossmaterial för väg, plan o d

CEF.1111 	Dränerande lager av sand, grus eller krossmaterial under underbyggnad för väg, plan o d

Lagrets tjocklek ska vara minst 0,5 m.

CEG	MATERIALSKILJANDE LAGER FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M AV JORD- OCH KROSSMATERIAL

CEG.1	Materialskiljande lager under fyllning för väg, byggnad, bro, järnväg m m

CEG.12	Materialskiljande lager under fyllning för byggnad, bro o d

CEG.122	Materialskiljande lager under fyllning för bro

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Kornstorleksfördelning ska kontrolleras enligt SS-EN 933-1 minst en gång per 2 000 m3 utlagt material, dock minst två gånger per objekt. Prov ska tas på utlagt material enligt VVMB 611.

CEG.3	Materialskiljande lager under överbyggnad för väg, plan o d

Materialskiljande lager kan packas i samband med förstärkningslagret.

CEG.31	Materialskiljande lager kategori A under överbyggnad för väg, plan o d

Lager skall utföras så att krav på nivå för terrassyta för materialtyp 2 enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 2.1.1 uppfylls.

D	MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

DB	LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST M M

DBB	LAGER AV GEOTEXTIL

DBB.1	Materialskiljande lager av geotextil

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Geotextil ska vara av minst bruksklass N2.

Geotextil ska deklareras enligt SS-EN 13249.

Geotextil ska uppfylla de krav för olika bruksklasser som anges i tabell DBB/1.

PROVNING

Provning av geotextil skall utföras enligt DBB.111

DBB.11	Materialskiljande lager av geotextil under fyllning

DBB.111	Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för väg, plan o d

Ange om annat överlappningsmått än i AMA angivet skall gälla.

DBB.113	Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för bro

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

För materialskiljande lager av geotextil under fyllning för bro gäller krav enligt DBB.111.

DBB.12	Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav, för perkolationsmagasin m m

DBB.121	Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav

DBB.1216	Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav i sprängstensfyllning

Geotextil skall vara minst bruksklass N3.

DBB.122	Materialskiljande lager av geotextil kring perkolationsbrunn, perkolationsmagasin o d

DBB.1224	Materialskiljande lager av geotextil kring dränerande fyllning för dränledning

Geotextil skall vara minst bruksklass N2 samt uppfylla krav för karaktäristisk öppningsvidd (O90) samt karaktäristisk vattengenomsläpplighet (permeabilitet, kg) enligt tabell ”VV DBB/1.

Tabell VV DBB/1 ”D4.4-1” Krav på karaktäristisk öppningsvidd (O90) samt karaktäristisk vattengenomsläpplighet (permeabilitet, kg) på geotextil kring dränledning

| Jordart | O90 (mm) | kg (m/s) |
| --- | --- | --- |
| Finkornig jordart med lerhalt ( 40 % | ( 0,10 | ( 10 -4 |
| Övrig jordart | ( 0,15 | ( 5 • 10 –4 |

DBB.13	Materialskiljande lager av geotextil under överbyggnad

UTFÖRANDEKRAV

Ett minst 0,4 m tjockt lager, som uppfyller krav på material till förstärkningslager, ska påföras geotextilen innan denna trafikeras av fordon.

DBB.131	Materialskiljande lager av geotextil, under överbyggnad för väg, plan o d

Ange om annat överlappningsmått än i AMA angivet skall gälla.

DBG	LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST

DBG.1	Termoisolerande lager av skivor

DBG.11	Termoisolerande lager av skivor av cellplast för väg, ledning, bro m m

DBG.111	Termisk isolering med isolerskivor av väg, plan o d

Isolering skall avslutas minst en meter in på terrass av berg.

DBG.113	Termisk isolering med isolerskivor av bro, stödmur m m

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Används cellplast med olika tungheter i en konstruktion ska blocken märkas så att tydlig skillnad finns mellan block av olika tunghet även efter utläggning.

DBG.3	Lastreducerande lager av skivor eller block av cellplast

Meningen ”Cellplast av expanderad polystyren (EPS) ska ha provats enligt SS-EN  826 och därvid ha deformerats högst 2 % vid tryckspänningen 75 kPa respektive högst 5 % vid tryckspänningen 100 kPa” i AMA utgår.

DBG.31	Lastreducerande lager av skivor eller block av cellplast för väg, plan o d

Tryckhållfastheten ska provas enligt SS-EN 826.

Används cellplast med olika tungheter i en konstruktionen skall blocken märkas så att tydlig skillnad finns mellan block av olika tunghet även efter utläggning.

Cellplastblocken läggs ut på en väl avjämnad, packad och dränerande avjämningsbädd. 
Bädden skall utgöras av ett minst ca 0,1 m tjockt lager av materialtyp 1 eller 2 enligt tabell DC/1 med kornfördelning enligt tabell CEG/1. Bädden ska packas enligt tabell CE/3.

Avjämningsbädden ska utföras med ytjämnhet ± 20 mm per 3 m och får avvika högst ± 50 mm från teoretiskt höjdläge.

UTFÖRANDEKRAV

Cellplastblocken ska läggas ut med minst 0,25 m förskjutning jämfört med underliggande lager.

DC	MARKÖVERBYGGNADER MM

Terrass och fyllningsmaterial för väg, plan, o d indelas enligt tabell VV DC/1.

Tabell VV DC/1 Indelning av berg och jord i materialtyp

| Mate-rial-typ | Berg-typ | Kul-kvarns-värde | Halten av [vikts-%] x/y | Exempel på jordarter | Tjäl-farlig-hets-klass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Finjord 0,063/63 mm | Ler 0,002/0,063 mm | Organisk jord % / 63 mm |  |  |
| 1 | 1 | ( 18 | < 10 |  | ( 2 |  | 1 |
|  | 2 | 19-30 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ( 15 |  | ( 2 | Bo, Co, Gr, Sa, saGr, grSa, GrMn, SaMn | 1 |
| 3A | 3 | >30 | ( 30 |  | ( 2 |  | 2 |
| 3B |  |  | 16-30 |  | ( 2 | siSa, siGr, siSa Mn, siGr Mn | 2 |
| 4A |  |  | 31-40 |  | ( 2 | clMn | 3 |
| 4B |  |  | > 40 | > 40 | ( 2 | Cl, ClMn, | 3 |
| 5A |  |  | > 40 | ( 40 | ( 2 | Si, clSi, siCl, SiMn | 4 |
| 5B |  |  |  |  | 3-6 | gyCl, gySi | 4 |
| 6A |  |  |  |  | 7-20 | clGy, | 3 |
| 6B |  |  |  |  | > 20 | Pt, Gy | 1 |
| 7 | Övriga material Enligt särskild utredning | Restprodukte, återvunna material mm |  |

DCB	OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D

Om förslag på alternativa material, till de i förfrågnings-underlaget beskrivna, lämnas i anbudet skall E-modul, Frostisoleringsegenskaper, beständighet samt dränerande förmåga deklareras.

DCB.11 	Undre förstärkningslager kategori A

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandahålls av beställaren ska uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager, avsnitt 5.1 Skyddslager till belagda vägar.

Känslighet för frosthalka

Levererat material ska uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 4.1.1.

KONTROLL

Provning

Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager, avsnitt 5.2.1 Skyddslager till belagda vägar.

Krav på nivå

Undre förstärkningslager ska utföras så att krav på nivå enligt VV TBT Obundna lager, avsnitt 5.2.2 uppfylls.

Krav på bärighet

Undre förstärkningslager ska utföras så att krav på bärighet enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 5.2.3. uppfylls för nybyggnad, flexibel överbyggnad och för nybyggnad, styv överbyggnad, om lagertjockleken är större än 250 mm, ÅDTtot större än eller lika med 2 000 och om objektet är större än 5 000 m2 inklusive ramper.

DCB.2	Förstärkningslager för väg, plan o d

DCB.21 	Förstärkningslager till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m

DCB.211 	Förstärkningslager kategori A till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m

MATERIAL OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 6.1.1.

Känslighet för frosthalka

Levererat material ska uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt.4.1.1.

KONTROLL

Provning

Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 6.2.1.

Krav på nivå

Förstärkningslager ska utföras så att krav på nivå enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 6.2.2 uppfylls.

Krav på bärighet

Text om krav på bärighet utgår

DCB.22 	Förstärkningslager till överbyggnad med styv konstruktion

DCB.221 	Förstärkningslager kategori A till överbyggnad med styv konstruktion

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 6.1.1.

Känslighet för frosthalka

Levererat material ska uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt.4.1.1.

KONTROLL

Provning

Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 6.2.1.

Krav på nivå

Förstärkningslager ska utföras så att krav på nivå enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 6.2.2 uppfylls.

Krav på bärighet

Text om krav på bärighet utgår

DCB.23 	Förstärkningslager till överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet slitlager

DCB.231 	Förstärkningslager kategori A till överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet slitlager

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 8.1.1.

KONTROLL

Provning

Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 8.2.1.

Krav på nivå

Förstärkningslager ska utföras så att krav på nivå enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 8.2.2 uppfylls.

DCB.24	Förstärkningslager under termisk isolering med isolerskivor

!	Lagret avser isolerbädd.

DCB.3	Obundet bärlager för väg, plan o d

DCB.31 	Obundet bärlager till belagda ytor

DCB.311 	Obundet bärlager kategori A till belagda ytor

MATERIAL OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 7.1.1.

Känslighet för frosthalka

Levererat material ska uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 4.1.1.

KONTROLL

Provning

Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lageravsnitt 7.2.1.

Krav på nivå

Bärlager ska utföras så att krav på nivå enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 7.2.2 uppfylls.

!	Krav vid bärighetsförbättring

Krav på nivå Alternativ A

| Bärlager | s ( 20 inom 0 ( (16-0,4(s) mm Gf om │xi │> 40 mm |
| --- | --- |

Krav på bärighet

DCB.32	Obundet bärlager till ytor med obundet slitlager

DCB.321	Obundet bärlager kategori A till ytor med obundet slitlager

Vid dammbindningen av grusslitlager med emulsion gäller krav för bärlager enligt DCB.311

Material och varukrav

MATERIAL OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 9.1.1.

Tabell 9.1-1 Krav på kornstorleksfördelning deklarerat material för bärlager till grusvägar

| GC 0/31,5 (D=31,5 mm) |
| --- |
| Sikt mm | 0,063 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 45 |
| Övre % | 12 | 20 | 30 | 36 | 49 | 64 | 79 | 99 |  |
| Undre % | 4 | 10 | 13 | 22 | 31 | 41 | 61 | 85 | 100 |

Kontroll

Provning

Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 9.2.1.

Krav på nivå

Bärlager ska utföras så att krav på nivå enligt VV TBT Obundna lager uppfylls avsnitt 9.2.1.

!	Krav vid bärighetsförbättring

Krav på nivå Alternativ A

| Bärlager | s ( 20 inom 0 ( (16-0,4(s) mm Gf om │xi │> 40 mm |
| --- | --- |

DCB.4	Slitlager av grus och stenmjöl för väg, plan o d

DCB.41	Slitlager av grus

DCB.411	Slitlager av grus kategori A

Material och varukrav

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 10.1.1.

Grusslitlager skall dammbindas.

KONTROLL

Provning

Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 10.2.1.

Krav på nivå

Slitlager ska utföras så att krav på nivå enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 10.2.2 uppfylls.

DCB.6	Stödremsa för väg, plan o d

Erforderlig sopning efter utläggningen skall ingå i entreprenaden fram till slutbesiktningen.

!	Material till stödremsa skall uppfylla krav enligt DCB.621 när stödremsan utförs i ett lager. Vid utförande i två lager skall materialet i det undre lagret uppfylla krav enligt DCB.611 och material i det övre lagret uppfylla krav enligt DCB.621.

!	Stödremsan ska utföras med material och lagertjocklekar enligt tabell VV DCB/36

Tabell VV DCB/36  Material och tjocklek för stödremsa.

|  | Stödremsans totala tjocklek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ 70 mm | 70 -90 mm | > 90 mm |
| Övre lager enligt DCB 621 | ≤ 70 mm | 40 mm | 50 mm |
| Undre lagerenligt DCB 611 | 0 mm | resterande | resterande |

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 11.1.1 för övre lager och avsnitt 11.1.2 för undre lager.

Krav på lagertjocklek gäller enligt VVTBT Obundna lager avsnitt 7.2.2 (bärlager).

!	Underhåll och förstärkningsobjekt vid komplettering av stödremsa.

DCB.61 	Stödremsa av obundet bärlagermaterial till belagda ytor

DCB.611 	Stödremsa av obundet bärlagermaterial kategori A till belagda ytor

KONTROLL

Provning

Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 11.2.1 för övre lager och avsnitt 11.2.2 för undre lager.

Provningsfrekvens ska vara 1 prov per påbörjad mängd om 500 ton per använt material.

DCB.62 	Stödremsa av obundet slitlagermaterial till belagda ytor

DCB.621 	Stödremsa av obundet slitlagermaterial kategori A till belagda ytor

KONTROLL

Provning

Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager. avsnitt 11.2.1 för övre lager och avsnitt 11.2.2 för undre lager.

DCB.7	Inblandade obundna överbyggnadslager för väg, plan o d

!	För stabilisering med bitumen se kod DCC.-7.

DCB.71	Infrästa obundna överbyggnadslager för väg, plan o d

!	Ange fräsdjup. Andelen beläggning får vara max 30 % av fräsdjupet.

!	Ange krav och tolerans.

DCC	BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D

material- och varukrav

Beteckningar och benämningar enligt VVTBT Bitumenbundna lager, kap 1 ”Beteckningar och benämningar” ska gälla.

Använda material ska deklareras och verifieras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, kap 2 ”Allmänt.”

Stenmaterial ska deklareras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.1.1.1 ”Krav på produktdeklaration för ballast.”

Bindemedel ska deklareras enligt VVTBT Bitumenbundna lager 2.1.1.2 ”Krav på produktdeklaration för bindemedel.”

Asfaltgranulat ska deklareras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.1.1.3 ”Krav på produktdeklaration för asfaltgranulat.”

Tillsatsmedel ska deklareras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.1.1.4 ”Krav på produktdeklaration för tillsatsmedel.”

Kontroll av levererat material ska utföras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.1.2 ”Kontroll av ingående material.”

Kontroll av stenmaterial ska utföras enligt VVTBT, avsnitt 2.1.2.1 ”Kontroll av ballast.”

Kontroll av bindemedel ska utföras enligt VVTBT, avsnitt 2.1.2.2 ”Kontroll av bindemedel.”

Kontroll av asfaltgranulat ska utföras enligt VVTBT 2.1.2.3 ”Kontroll av asfaltgranulat.”

Kontroll av tillsatsmedel ska utföras enligt VVTTB 2.1.2.4 ”Kontroll av tillsatsmedel.”

Asfaltmassa ska utformas enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 3.1.1 ”Krav på levererad asfaltmassa.”

Asfaltmassa ska verifieras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 3.1.2 ”Verifiering av levererad beläggningsmassa.”

Gjutasfaltmassa ska utformas enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 4.1.1 ”Krav på levererad gjutasfaltmassa.”

Gjutasfaltmassa ska verifieras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 4.1.2 ”Verifiering av levererad gjutasfaltmassa.”

Tunnskiktsmassa ska utformas enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 5.1.1 ”Krav på levererat material av tunnskiktsmassa.”

Tunnskiktsmassa ska verifieras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 5.1.2 ”Verifiering av levererat material av tunnskiktsmassa.”

Kall återvinningsmassa ska utformas enligt VVTBT 6.1.1 ”Krav på levererat material av kall återvinningsmassa.”

Kall återvinningsmassa ska verifieras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 6.1.2 ”Verifiering av levererad kall återvinningsmassa.”

Halvvarm återvinningsmassa ska utformas enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 7.1.1 ”Krav på levererat material av halvvarm återvinningsmassa.”

Halvvarm återvinningsmassa ska verifieras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 7.1.2 ”Verifiering av levererat material av halvvarm återvinningsmassa.”

Indränkt makadam ska utformas enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 8.1.1 ”Krav på levererat material av indränkt makadam.”

Indränkt makadam ska verifieras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 8.1.2 ”Verifiering av leveretat material av indränkt makadam.”

Ytbehandling på bitumenbundet lager ska utformas enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 9.1.1 ”Krav på levererat material av ytbehandling på bitumenbundet lager.”

Ytbehandling på bitumenbundet lager ska verifieras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 9.1.2 ”Verifiering av levererat material av ytbehandling på bitumenbundet lager.”

Ytbehandling på gruslager ska utformas enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 10.1.1 ”Krav på levererat material av ytbehandling på gruslager.”

Ytbehandling på gruslager ska verifieras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 10.1.2 ”Verifiering av levererat material av ytbehandling på gruslager.”

Ballast till asfaltmassa och tankbeläggning som inte tillhandahålls av beställaren ska vara deklarerad enligt SS-EN 13 043.

Kvalitetskontroll på bindemedel

För att kontrollera att bindemedlets kvalitet uppfyller ställda specifikationskrav, ska kvalitetskontroll genomföras.

Vid kvalitetsprovning av bitumen ska provning utföras med frekvensen 1 prov för varje påbörjad mängd om 1000 ton per bitumenkvalitet när volymen bindemedel för aktuell kvalitet överstiger 500 ton. Samtliga analyser enligt specifikationen med undantag av flampunkt och löslighet ska utföras.

ARBETSRECEPT OCH PROPORTIONERING FÖR TILLVERKNING AV BITUMENBUNDNA LAGER

Arbetsrecept, proportionering och tillverkning av asfaltmassa (ABT, ABS, ABD, MJAB, MJOG, ABb, AG, MJAG)

Tillsatsmedel

Vattenkänslighet

Vidhäftningsegenskaperna på stenmaterial från använd täkt ska undersökas med FAS Metod 455-98 ”Bestämning av vidhäftningen mellan sten och bitumen i närvaro av vatten enligt rullflaskmetoden.” Resultatet ska redovisas i arbetsreceptet.

Proportionering

Vattenkänslighet

!	Alternativ 1

Vidhäftningsmedel av cement ska tillsättas. Kalkylvärdet ska vara 1 viktprocent av asfaltmassan.

!	Alternativ 2

Vidhäftningsmedel av hydratkalk ska tillsättas. Kalkylvärdet ska vara 1 viktprocent av asfaltmassan.

!	Alternativ 3

Vidhäftningsmedel av amin ska tillsättas. Kalkylvärdet ska vara 0,3 viktprocent av tillsatt bindemedel.

Sammansättning

Inblandning av asfaltgranulat

!	När andelen granulat i kalla och halvvarma massor överstiger 30 % ska anvisningar för Kall återvinningsmassa resp Halvvarm återvinningsmassa följas.

Inblandning av asfaltgranulat för objekt ? och beläggningstyp ? får vara max ?%.

Tillverkning

Halvvarmt blandad asfaltmassa

Vid tillverkning av halvvarm massa ska tillverkningstemperaturen inte överstiga ?? °C.

UTFÖRANDE

!	Ange om krav på homogenitet ska ställas.

Metodbeskrivningar för mätning av homogenitet:

Yttäckande homogenitetsmätning med isotopmätare, VV Publ nr 2006:112,

Mätning av hålrumshalt hos asfaltbeläggningar med georadar, VV Publ nr 2006:113,

Metod för termografisk mätning, VV Publ nr 2006:114

finns på Vägverkets hemsida.

!	Kraven utformas av beställaren så att önskad homogenitet kan uppnås.

Vid utförande av heltäckande massabeläggning ska beläggning även ske av anslutande allmänna och enskilda vägar och andra sidoytor. Detta ska utföras till varje veckoslut. För respektive anslutande yta gäller följande om inte annat anges:

Riktlinjer:

Allmänna vägar beläggs minst till slutet av anslutningsradien.

Enskilda vägar beläggs minst 10 m in från huvudobjektet.

Parkerings- och busshållplatser åtgärdas i samma omfattning som tidigare belagd yta.

Hus- och gårdsinfarter beläggs minst 1,5- 2 m in från huvudobjektet, dock inte längre än till fastighetsgräns. Före läggning ska entreprenören kontakta infartsägaren.

Skogs- och åkerinfarter beläggs minst 0,50 m in från huvudobjektet.

Fri höjd under bro ska vara minst 4,60 m om inte annat anges. Beläggningsåtgärd får inte resultera i ökad belastning av bro. Fräsdjup för vägbana på eller under bro bestäms i samråd med beställaren.

Utförande av lager av asfaltmassa (ABT, ABS, ABD, MJOG, ABb, AG, MJAG)

Transport

På objekten ?? accepteras att transport av asfaltmassa får ske på bil utan rundflak.

På objekten ?? accepteras att transport av asfaltmassa får ske på bil utan isolering i flaket.

Maximalt tillåten transportlängd är ?? km

Utläggning (DCC utläggning massabeläggning, tunnskiktsmassa och kall och halvvarm återvinning).

Vid kontinuerligt beläggningsarbete ska läggartrågets vingar inte slås ihop.

Utförande av ytbehandling på bitumenbundet underlag (YB)

Underlag

!	Då justering av beläggning görs med massa, samma år som ytbehandling ska utföras, ska bindemedelsgivan ökas med 0,2-0,3 kg/m2 på det justerade underlaget.

Packning och efterarbeten

En första sopning ska utföras snarast möjligt.

En andra sopning ska utföras 5-7 dagar efter utförandet.

En tredje kompletterande sopning av sidoytor ska utföras några veckor efter utförandet.

DCC.1	Bitumenbundna överbyggnadslager kategori A för väg, plan o d

KRAV PÅ BITUMENBUNDNA LAGERS YTOR

Krav och kontroll av bitumenbundna lagers ytor

Färdigt lager ska ha egenskaper enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2 ”Färdigt lager.”

Färdigt lager ska utföras och kontrolleras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.1 ”Krav på färdigt lagers yta.”

Friktion

Krav på friktion ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.1.1 ”Krav på friktion.”

Kontroll av friktion ska utföras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.2.1 ”Provning av friktion.”

Kontroll av bitumenbundna lagers ytor

Kraven på jämnhet och tvärfall ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.1.2 ” Krav på jämnhet och tvärfall på vägytan”

Kontroll av vägytans jämnhet, mätning med mätbil

Kontroll av vägytans jämnhet i längdled vid nybyggnad mätt med mätbil

Krav på jämnhet i längdled ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.1.2.1. ”Krav på jämnhet i längdled vid nybyggnad mätt med mätbil”

Kontroll av jämnhet i längdled ska utföras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.2.2 1 ”Kontroll av jämnhet i längdled mätt med mätbil.”

Kontroll av vägytans jämnhet i längdled vid underhåll mätt med mätbil

Krav på jämnhet i längdled ska vare enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.1.2.2. ”Krav på jämnhet i längdled vid underhåll mätt med mätbil.”

Kontroll av jämnhet i längdled ska utföras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.2.2.1 ”Kontroll av jämnhet i längdled mätt med mätbil.”

Kontroll av vägytans jämnhet i tvärled med mätbil

Krav på jämnhet i tvärled ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.1.2.3 ”Krav på jämnhet i tvärled mätt med mätbil”.

Kontroll av jämnhet i tvärled ska utföras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.2.2.2 ”Kontroll av jämnhet i tvärled mätt med mätbil.”

Kontroll av vägytans tvärfall, mätning med mätbil

Krav på tvärfallsavvikelse ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.1.2.4 ”Krav på tvärfallsavvikelse mätt med mätbil.”

Kontroll av tvärfall ska utföras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.2.2 3 ”Kontroll av tvärfall mätt med mätbil.”

Kontroll av vägytans jämnhet, mätning med rätskiva

Krav på jämnhet ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.1.2.5 ”Krav på jämnhet mätt med rätskiva.”

Kontroll av jämnhet ska utföras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.2.2.4 ”Kontroll av jämnhet mätt med rätskiva.”

Kontroll av vägytans tvärfall, mätning med rätskiva

Krav på tvärfallsavvikelse ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.1.2.6 ”Krav på tvärfallsavvikelse mätt med rätskiva.”

Kontroll av tvärfall ska utföras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.2.2 5 ”Kontroll av tvärfall mätt med rätskiva.”

Kontroll av vägytans tvärfall, mätning med bogserad mätvagn

Krav på tvärfallsavvikelse skall vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.1.2.7 ”Krav på tvärfallsavvikelse mätt med bogserad mätvagn.”

Kontroll av tvärfall skall utföras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.2.2.6 ”Kontroll av tvärfall mätt med bogserad mätvagn.”

Ojämnhet i längdled

Mätning av ojämnhet i längdled ska utföras med ? enligt VVMB ?.

Mätning av ojämnhet i tvärled ska utföras med ? enligt VVMB ?.

!	Alternativ 1

Krav enligt VVTBT Bitumenbundna lager ska uppfyllas.

!	Alternativ 2

Krav enligt nedanstående tabell ska uppfyllas.

| Objekt | Egenskap | Metod | Krav |
| --- | --- | --- | --- |
| ?? | ?? | ?? | ?? |

!	Alternativ 3

Mätning ska utföras med mätbil enligt VVMB 116 ”Vägytemätning med mätbil; objektmätning” på lagertyperna Kall- och Halvvarm Återvinning, enlagersbeläggning och ytbehandling på grus (Y1G). Krav enligt nedanstående tabell ska gälla.

| Beläggningstyp | För varje 20m-sträcka, IRI mm/m |
| --- | --- |
| Kall återvinning | ≤ 2,6 |
| Halvvarm återvinning | ≤ 2,4 |
| Enlagersbeläggningar | ≤ 2,3 |
| Y1G | ≤ 2,9 |

!	Alternativ 4

Vid utförande av beläggningstyperna Kall och Halvvarm Återvinning, YG, IM och JIM ska verifiering av jämnhet i längdled ske med 5 m rätskiva eller med mätvagn med 5 meters rätskiva. Mätning kan även utföras med mätbil och utvärdering enligt metod ”rätskeneanalys”. Krav enligt nedanstående tabell ska uppfyllas.

| Beläggningstyp | Ojämnhet, max mm |
| --- | --- |
| Återvinningsmassor | 9 |
| YG, IM och JIM | 12 |

Ojämnhet i tvärled

Nivåskillnad i längsgående skarv i slitlager mellan två beläggningsdrag och mot fräslådekant får inte överstiga 4 mm.

Tvärfallsavvikelse

Krav på och kontroll av tvärfallsavvikelse vid underhåll

Tvärfallet efter åtgärd ska inte understiga 1,5 % och inte överstiga 4,0 %, skevningsövergångar undantagna. Skevning ska inte understiga 2,0 % och normalt inte överstiga 5,5 %. Samråd ska ske med beställaren före åtgärd.

KONTROLL AV MASSA, INDRÄNKNINGAR, YTBEHANDLINGAR M M VID UTFÖRANDE AV BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER

Kontroll av asfaltmassa vid utförande av lager (ABT, ABS, ABD, MJOG, ABb, AG, MJAG)

Krav på färdigt lager ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 3.3.1 ”Krav på färdigt lager av asfaltmassa.”

Kontroll av färdigt lager ska utföras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 3.3.2 ”Kontroll av färdigt lager av asfaltmassa.”

Vid uttagning av prover för Prall-provning på objekt ?? ska B-prover tas ut och snarast överlämnas till beställaren. (VV TBT Bitumenbundna lager  3.3.2 Provning av nötningsresistens)

Vid uttagning av prover för provning av deformationsresistens på objekt ?? ska B-prover tas ut och snarast överlämnas till beställaren. (VV TBT Bitumenbundna lager 3.3.2 Provning av deformationsresistens)

Provning av nötningsresistens

!	Alternativ 1

För beläggning typ ABS ??/ABT ?? på objekt ?? ska kravet på kulkvarnsvärdet kompletteras med krav på nötningsresistens på borrkärnor enligt SS-EN 12697-16 Prallmetoden. Kraven framgår av aktuellt kontrollblad i VV TBT Bitumenbundna lager. Varannan delyta om 10 000 m2 ska provas. Fyra borrkärnor ska tas ut slumpmässigt från en provplats på varje kontrollobjekt enligt FAS Metod 418. Om delytorna är godkända godkänns även mellanliggande ytor. Om någon av ytorna är underkända provas även angränsande ej provade ytor.

!	Alternativ 2

För beläggning typ ABS ??/ABT ?? på objekt ?? ska kravet på kulkvarnsvärdet ersättas med krav på nötningsresistens på borrkärnor enligt SS-EN 12697-16, Prallmetoden. Kraven framgår av aktuellt kontrollblad i VV TBT Bitumenbundna lager. Varannan delyta om 10 000 m2 ska provas. Fyra borrkärnor ska tas ut slumpmässigt från en provplats på varje kontrollobjekt enligt FAS Metod 418. Om delytorna är godkända godkänns även mellanliggande ytor. Om någon av ytorna är underkända provas även angränsande ej provade ytor. (VV TBT Bitumenbundna lager 3.3.2 Provning av nötningsresistens)

Kontroll av gjutasfaltmassa vid utförande av lager (PGJA, SGJA)

Krav på färdigt lager ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 4.3.1 ”Krav på färdigt lager av gjutasfaltmassa.”

Kontroll av färdigt lager ska utföras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 4.3.2 ”Kontroll av färdigt lager av gjutasfaltmassa.”

Kontroll av tunnskiktsmassa vid utförande av lager (TSK)

Krav på färdigt lager ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 5.3.1 ”Krav på färdigt lager av tunnskiktsmassa.”

Kontroll av färdigt lager ska utföras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 5.3.2 ”Kontroll av färdigt lager av tunnskiktsmassa.”

Kontroll av kall återvinningsmassa vid utförande av lager (ÅAK)

Krav på färdigt lager ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 6.3.1 ”Krav på färdigt lager av kall återvinningsmassa.”

Kontroll av färdigt lager ska utföras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 6.3.2 ”Kontroll av färdigt lager av kall återvinningsmassa.”

Kontroll av halvvarm återvinningsmassa vid utförande av lager (ÅAHV)

Krav på färdigt lager ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 7.3.1 ”Krav på färdigt lager av halvvarm återvinningsmassa.”

Kontroll av färdigt lager ska utföras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 7.3.2 ”Kontroll av färdigt lager av halvvarm återvinningsmassa.”

Kontroll av indränkt makadam vid utförande av lager (IM, IMT, JIM)

Krav på färdigt lager ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 8.3.1 ”Krav på färdigt lager av indränkt makadam.”

Kontroll av ytbehandling på bitumenbundet underlag vid utförande av lager (YB)

Krav på färdigt lager ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 9.3.1 ”Krav på färdigt lager av ytbehandling på bitumenbundet lager.”

Kontroll av ytbehandling på grus vid utförande av lager (YG)

Krav på färdigt lager ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 10.3.1 ”Krav på färdigt lager av ytbehandling på gruslager.”

DCC.11	Bitumenbundna bärlager kategori A

DCC.1111	Bärlager kategori A av asfaltgrus (AG)

För AG-beläggning på objekt ? ska AG-massan utformas med förhöjd bindemedelshalt. Kalkylvärdet för bindemedelshalt ska då vara ? viktprocent.

DCC.1114	Bärlager kategori A av mjukgjort asfaltgrus (MJAG)

För MJAG-beläggning på objekt ? ska MJAG-massan utformas med förhöjd bindemedelshalt. Kalkylvärdet för bindemedelshalt ska då vara ? viktprocent.

DCC.12	Bitumenbundna bindlager kategori A

DCC.121	Bindlager kategori A av asfaltmassa

DCC.1213	Bindlager kategori A av asfaltbetong (ABb)

!	Alternativ 1

För bindlager typ ABb på objekt ? ska krav på stabilitet enligt typblad i bilaga VV DCC/1, gälla. Dock ska kalkylvärde för bindemedel 70/100 enligt typblad gälla och bindemedelsreglering ska utföras enligt ”Vägverkets regler för reglering av beläggningsarbeten”.

!	Alternativ 2

För bindlager typ ABb på objekt ? ska bindemedel typ ? användas. Dock ska stabiliteten provas enligt VV TBT Bitumenbundna lager och resultaten redovisas.

DCC.13	Bitumenbundna justeringslager kategori A

DCC.131	Justeringslager kategori A av asfaltmassa

DCC.1313	Justeringslager kategori A av tät asfaltbetong (ABT) vid underhåll

För justeringslager av ABT på objekt ?? ska kalkylvärdet för bindemedelshalt i massan vara ?? viktprocent.

DCC.17	Stabilisering kategori A

Förprovning

Representativa prov tas ut från befintlig väg, 1 prov/8000 m2. Artbetsrecept ska tas fram genom förprovning. Förprovningen utgör underlag för val av bindemedelstyp, bindemedelstillsats samt eventuell tillsats av nytt stenmaterial.

Vid proportioneringen ska en restbitumenhalt på 3,5 % - 4,5 % eftersträvas.

Förprovningen ska resultera i ett arbetsrecept som förutom tillämpliga delar i arbetsreceptet för Kall Återvinningsmassa enligt VV TBT Bitumenbundna lager, ska innehålla följande uppgifter:

mängd och typ av tillsatt bindemedel

mängd och typ av tillfört stenmaterial, samt stenmaterialkvaliteten

bindemedelshalt och kornkurva i färdig massa (riktvärde).

Till arbetsreceptet ska resultat från förprovningen bifogas:

bindemedelshalt och kornkurva i befintlig beläggning

kornkurva i befintligt bärlager

Kvalitetskontroll

Tjocklek

Tjocklek ska dokumenteras med ett prov/4 000 m2 genom borrprov. Tjockleken får avvika mot beställd tjocklek med ± 15 mm.

Massaprov

Stabiliseringen ska kontrolleras avseende restbitumenhalt, kornkurva och vattenkvot med ett prov/10 000 m2.

Packning

Kontroll av packning ska utföras med troxlermätare eller motsvarande. Provning ska utföras med 1 prov/2 000 m2. Densitetens medelvärde får inte understiga 95 % av proctordensiteten. Enskilda mätvärden får inte understiga 92 %. Som alternativ till troxlermätare kan vält med packningsmätare användas.

DCC.171	Stabilisering kategori A med skumbitumen

Efter infräsning av den befintliga beläggningen ska terrassen vattnas, hyvlas och vältas till avsedd skevning/bombering. Vattenhalten bör vara ca 80 % av optimal vattenhalt (3-4 %). Vid behov kompletteras terrassen med bärlager alternativt makadam. Mängd och fraktion anges i mängdförteckning.

Vid skumbitumenstabilisering tillsätts bindemedel av typ 330/430, kalkylvärde 8 kg/m2 (vid fräsdjup 120 mm) som skummas med vatten, ca 2-3 % av bitumenmängden. Vidhäftningsmedel typ Wetfix ska tillsättas bindemedlet, kalkylvärde 0,6 %. Bindemedelstemperatur ska vara min 170 °C. Stabiliserad yta ska justeras till avsedd skevning/bombering och vältas. Packning ska utföras med stålvalsvält och gummihjulsvält i separata enheter. Båda enheterna ska vara tunga vältar med vikt större än 14 ton. Gummihjulsvälten ska gå närmast utläggaren.

Slitlagret får påföras när ytan har trafikerats så att överskottsvatten har avgått och eventuella initiala defekter åtgärdats. Tidpunkten ska bestämmas i samråd med beställaren efter funktionsbesiktning av den stabiliserade ytan. Entreprenören ansvarar för ytan tills beläggning utförts.

DCC.172	Stabilisering kategori A med bitumenemulsion

Efter infräsning av befintlig beläggning ska terrassen vattnas, hyvlas och vältas till avsedd skevning/bombering. Vattenhalten bör vara ca 80 % av optimal vattenhalt (3-4 %). Vid behov kompletteras terrassen med bärlager alternativt makadam. Mängd och fraktion anges i mängdförteckning.

Vid emulsionsstabilisering tillsätts bindemedel av typ BE60 M/330/430, kalkylvärde 10 kg/m2 (vid fräsdjup 120 mm). Stabiliserad yta ska hyvlas till avsedd skevning/bombering och vältas. Packning ska utföras med stålvalsvält och gummihjulsvält i separata enheter. Båda enheterna ska vara tunga vältar med vikt större än 14 ton. Gummihjulsvälten ska gå närmast utläggaren.

Slitlagret får påföras när ytan har trafikerats så att överskottsvatten har avgått och eventuella initiala defekter åtgärdats. Tidpunkten ska bestämmas i samråd med beställaren efter funktionsbesiktning av den stabiliserade ytan. Entreprenören ansvarar för ytan tills beläggning utförts.

DCC.173	Stabilisering kategori A med remixing

Den befintliga beläggningen och del av bärlagret återvinns till ett bundet bärlager (liknande AEG) till angiven tjocklek. Återvinningen ska ske direkt på vägen genom uppfräsning av befintlig beläggning och del av bärlagret, samt inblandning av bitumenemulsion och makadam alternativt bärlager. Mängd och fraktion anges i mängdförteckning.

Blandningen av fräsgranulatet och bindemedlet ska ske i en blandare och inte i vägkroppen. Bindemedelstyp BE 60M/330/430, kalkylvärde 8 kg/m2 (vid fräsdjup 90 mm).

Vägen ska förvärmas innan fräsning.

Packning ska utföras med stålvalsvält och gummihjulsvält i separata enheter. Båda enheterna ska vara tunga vältar med vikt större än 14 ton. Gummihjulsvälten ska gå närmast utläggaren.

Slitlagret får påföras när ytan har trafikerats så att överskottsvatten har avgått och eventuella initiala defekter åtgärdats. Tidpunkten ska bestämmas i samråd med beställaren efter funktionsbesiktning av den stabiliserade ytan. Entreprenören ansvarar för ytan tills beläggning utförts.

DCD	FÖRSEGLINGAR FÖR VÄG, PLAN O D

DCD.1	Försegling med bitumenemulsion eller bitumenlösning (F)

Material- och varukrav

Av miljöskäl får bitumenlösning användas endast i undantagsfall.

DCD.2	Försegling med emulsionsslam (ES)

Stenmaterial

I tabell DCD/2 ska sikt 0,075 bytas ut mot sikt 0,063 mm.

DCE	CEMENTBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER OCH FOGAR FÖR VÄG, PLAN O D

DCE.1	Cementbundna överbyggnadslager för väg, plan o d

DCE.11	Bärlager av cementbundet grus

!	Ange om sprickanvisningarna skall fyllas med bitumenemulsion.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ballast

!	Vägledning för val av ballast till CG ges i figur VV DCE/1.

Figur VV DCE/1 ”G3-1”  Zon för ballast lämplig för CG

UTFÖRANDE

Härdning

!	Alternativ 1.

Det cementbundna bärlagret skall skyddas mot uttorkning genom härdning med vatten under minst 5 dygn.

!	Alternativ 2.

Det cementbundna bärlagret skall skyddas mot uttorkning genom försegling med 0,6-0,8 kg/m² bitumenemulsion.

!	Alternativ 3.

Det cementbundna bärlagret skall skyddas mot uttorkning genom täckning med plastfolie. Plasten skall vara minst 0,10 mm tjock och skall ligga kvar i minst 5 dygn.

!	Alternativ 4.

Det cementbundna bärlagret skall skyddas mot uttorkning genom täckning med geotextil som vattnas under minst 5 dygn.

!	Alternativ 5.

Det cementbundna bärlagret skall skyddas mot uttorkning genom ?.

DCE.12	Slitlager av cementbetong

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Betong

Ange om kontroll ska utföras utöver vad som anges i BBK 04

Ballast

Ballast GC80/20 med D(11,2 ska användas. Om betongen läggs ut i två skikt gäller kraven för det övre skiktet.

!	För att ytterligare begränsa bullernivån kan största stenstorlek begränsas.

Största stenstorlek, D, skall vara max ?? mm.

Nötningsmotstånd

!	För att öka nötningsbeständigheten bör andelen grovt materialet vara stor.

Max 50 % av materialet får passera sikt 8 mm vid D = 11,2 mm.

Förundersökning av ballast skall utföras så att godtagbara resultat föreligger i god tid innan betongarbetenas påbörjande.

KRAV PÅ OCH KONTROLL AV VÄGYTOR AV CEMENTBETONG

Jämnhet i längdled skall mätas med ?.

Jämnhet i tvärled skall mätas med ?.

Tillåten tvärfallsavvikelse skall mätas med ?.

DCE.13	Slitlager av vältbetong

DCE.2	Fogar och anslutningskonstruktioner för väg, plan o d

DCE.21	Fogar

!	Alternativ 1.

Fog ska vara vattentät. Tätning skall utföras genom nedpressning av en elastisk foglist i fogspåret.

!	Alternativ 2.

Fog ska vara vattentät. Tätning skall utföras genom att fogspåret fylls med vidhäftande och tätande fogmassa.

DCE.221	Anslutningskonstruktion mot flexibel konstruktion

Anslutningskonstruktion skall utföras mellan betongbeläggning och flexibel beläggning i sektion ?.

DCE.222	Anslutningskonstruktion mot bro

Anslutningskonstruktion mot bro skall utföras enligt ritning ? i sektion ?.

DCF	ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR BRO, BRYGGA, KAJ, TUNNEL O D

DCF.1	Bitumenbundet skyddslager på tätskikt för bro, brygga, kaj, tunnel, kammare o d

DCF.12	Skyddslager på tätskikt av tätskiktsmatta för bro, brygga, kaj, tunnel, kammare o d

DCF.121	Skyddslager på tätskikt av tätskiktsmatta på bro

Text under denna kod och rubrik gäller med följande tillägg:

Temperaturen på skyddslagret skall vid kontakt med tätskiktsmattan vara så hög som möjligt.

DCF.2	Bitumenbundet bind- och slitlager för bro, brygga, kaj, tunnel o d

UTFÖRANDEKRAV

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Asfaltbeläggning på bro ska vältas med statisk vält. Det godtas inte att maskinvält framförs direkt på tätskikten.

Justeringen av underlaget ska utföras i bindlagret.

DCF.22	Bind- och slitlager av gjutasfalt för bro, brygga, kaj, tunnel o d

DCF.221	Bind- och slitlager av gjutasfalt på bro

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Bituminiserad chipsten (BCS) ska uppfylla krav enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 4.1.1.1.

För åberopad publikation, VVTBT Tätskikt, under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller bilaga A.

För polymermodifierad gjutasfalt ska gälla samma krav som för polymermodifierad asfaltmastix enligt VVTBT Tätskikt, avsnitt 3, men med följande ändringar och tillägg:

Ballast ska uppfylla krav enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 4.1.1.1.

UTFÖRANDEKRAV

Utläggning

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

I ytan på gjutasfalt kan BCS invältas. Vältningen ska utföras med handvält. Vid maskinläggning ska massan också vältas med maskinvält.

Vid brobanekanterna, vid ytavlopp samt vid andra detaljer som sticker upp genom gjutasfaltsbeläggningen ska fogar med fogmassa anordnas.

KONTROLL

Förundersökning

För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN 12 970 (1).

DCF.3	Cementbundet slitlager för bro, brygga, kaj, tunnel o d

DCF.31	Cementbundet slitlager på bro

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Femte stycket under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Stålfiber ska uppfylla krav enligt EBC.131.

UTFÖRANDEKRAV

Justeringen av underlaget ska utföras i bindlagret.

DCF.311	Slitlager av betong på tätskikt på bro

UTFÖRANDEKRAV

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Den sistnämnda stången förläggs vanligen med vinkelspetsen vid hörnet och skänklarna parallella med de båda betongsidorna.

Fogar

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

DCF.312	Direktgjutet slitlager av betong på bro

UTFÖRANDEKRAV

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Avståndet mellan motgjutningsyta och armeringsstång, som utgör sprickarmering, ska vara minst pågjutningsbetongens största stenstorlek ökad med 5 mm, dock minst 10mm.

Sprickarmeringen får inte medräknas som statiskt verksam.

Slitbetong ska föras ut till ytterkant kantbalk och utåtliggande hörn (skarpa kanter) ska avfasas genom att en 20 mm trekantlist läggs in i formen då kantbalk utformas med överytan i nivå med brobaneplattan. Överytan ges samma tvärlutning som brobaneplattan, utom då brobaneplattan ges samma tvärlutning på hela bredden . Den högst belägna kantpelaren lutas då utåt med lutningen minst 1:20.

Då direktgjuten slitbetong utförs ska hela brobaneplattan eller en övre del av denna utföras med slitbetong. Vid alternativet del av brobaneplatta ska motgjutningsytan antingen utgöras av färsk eller hårdnad betong.

Slitbetong ska betraktas som en beläggning.

Vid alternativet brobaneplattan godtas endast att stålfiberarmering utförs i den övre delen av plattan.

KONTROLL

Provning av vidhäftningshållfasthet

För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO/IEC 17011 (1).

Provning av hållfasthet och frostbeständighet

Första stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande ändring:

För hållfastheten ska erhållna resultat värderas enligt SS-EN 13791.

DCF.4	Slitlager av akrylat på bro, brygga, kaj o d

DCF.41	Slitlager av akrylat på bro

MATERIAL- OCH VARUKRAV

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 6.1.

Provning

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 6.1.3-6.1.4.

KONTROLL

Fortlöpande provning

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 6.2.

DCF.411	Slitlager av akrylat på brobaneplatta av stål

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

!	Ange om slitstyrkan ska provas direkt efter utläggning.

!	Ange hur stor avnötningen högst ska vara, cm3, vid slitageprovning enligt Tröger.

DCF.412	Slitlager av akrylat på brobaneplatta av aluminium

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07gäller med följande tillägg:

!	Ange om slitstyrkan ska provas direkt efter utläggning.

!	Ange hur stor avnötningen högst ska vara, i cm3, vid slitageprovning enligt Tröger.

DCF.6	Fog med fogmassa

För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN 14 188-1 (1).

KONTROLL

Bekräftelse och överensstämmelse för fogmassa ska ske enligt SS-EN 14 188-1 (1).

DCK	SLÄNTBEKLÄDNADER OCH EROSIONSSKYDD

DCK.2	Erosionsskydd

DCK.21	Erosionsskydd av jord- och krossmaterial

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Material till erosionsskydd av krossmaterial i skärningsslänt ska uppfylla krav på kornstorleksfördelning enligt tabell DCK/3.

Text ”och med största stenstorlek125 mm.” i AMA utgår.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Erosionsskydd för brostöd i vatten

Tjälklumpar, snö, is, organiska beståndsdelar eller avfallsprodukter godtas inte i materialet till erosionsskydd. Materialet ska dessutom hanteras, lagras och transporteras så att risken för separation, förorening, och sammanblandning med annat material minimeras.

UTFÖRANDEKRAV

Erosionsskydd för brostöd i vatten ska utföras enligt Vägverkets publikation 1987:91 – Utförande av erosionsskydd i vatten.

KONTROLL

Erosionsskydd för brostöd i vatten ska kontrolleras enligt Vägverkets publikation 1987:91 – Utförande av erosionsskydd i vatten.

Kontrollen ska även omfatta uttag av ett siktprov per 50 m3 materialleverans.

!	Material till erosionskydd i vatten skall väljas enligt VVPubl 1987:18 ”Erosionsskydd i vatten vid väg- och brobyggnad”

DCK.211	Erosionsskydd av jordmaterial

!	Ange

krav på upplag för spårbarhet av massor som skall återanvändas

krav på upplag för spårbarhet av massor som skall återanvändasmataterialtyp och var material erhålls från

tjocklek

om och hur materialet skall påföras och bredas ut

om och hur ytan skall efterbehandlas och eventuellt planteras.

DCK.2111	Erosionsskydd av material från tillvaratagen markvegetation och jordmån

Endast markvegetation och ytjordslager ska användas.

!	Ange

materialtyp och var material erhålls från

tjocklek

om och hur materialet skall påföras och bredas ut

om och hur material skall sorteras

om och hur material skall siktas och krossas

att påfört material ej får packas.

under aktuell kod och rubrik att underliggande lagers skall luckras och till vilket djup.

om och hur ytan skall efterbehandlas och eventuellt planteras

DCK.22	Erosionsskydd av betongmadrasser

Ange om erosionsskydd av betongmadrass ska utföras. Ange dimension.

DD	VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH PLANTERING M M

DDB	SÅDD, PLANTERING M M

DDB.5	Påförande av tillvarataget markskikt

Under denna kod och rubrik beskrivs etablering av naturmarkslika ytor genom att befintlig ytjord från exempelvis skogsmark påförs ytor som ska anläggas. Detta material innehåller frön, sporer, rotbitar, småplantor o d. Växtmaterialet bör inte läggas i upplag för plantering.

Endast markvegetation och ytjordslager ska användas.

!	Ange

under aktuell kod och rubrik under BFE hur jorden (avbaningsmassorna) ska tas tillvara

hur tjockt lager som skall läggas ut

Rekommendation är att 0,1-0,2 m tjockt lager skall påföras.

hur påföring och utbredning ska utföras

om stödsådd ska utföras och i så fall vilka sorter och arter som ska ingå i fröblandningen

om och hur material skall sorteras

om och hur material skall siktas och krossas

att påfört material ej får packas.

under aktuell kod och rubrik att underliggande lager skall luckras och till vilket djup.

under aktuell kod och rubrik om materialet skall blandas med andra massor innan det påförs

DE	ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

DEE	VÄG- OCH YTMARKERINGAR

Vägmarkering lagd på väg ska uppfylla tekniska egenskapskrav enligt SS-EN SS-EN 1436.

Tekniska egenskapskrav enligt tabell VV DEE/2 ska uppfyllas, när vägmarkeringen är fri frånsnö och is.

Tabell VV DEE/2 ”H3.2-1” Krav på retroreflexion, luminanskoefficient och friktion.

| Vägmarkeringsklass (ÅDT) | Retroreflexion (mcd/m2)/lux | Luminanskoefficient (Qd) (mcd/m2)/lux | Friktion SRT |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Torr | Våt | Torr | Torr | Våt | Våt |
|  | Samtliga | Längs- gående | Samtliga på asfalt | Samtliga på betong | Längs- gående, övriga | Tvär- gående |
| 1 – 2 (0 – 4000) | (100 |  | (130 | (160 | (45 | (55 |
| 3 (> 4000) | (100 | (35 | (130 | (160 | (45 | (55 |

För tillfälliga markeringar får retroreflexionen inte understiga 150 (mcd/m²)/lux.

DEE.1	Väg- och ytmarkeringar med markeringsmassa

DEE.11	Extruderad markeringsmassa

DEE.111	Extruderad markeringsmassa på trafikyta

Vägmarkering på betongbeläggning skall utföras på väl rengjord yta.

Råd om utförande av vägmarkering på betongbeläggning ges i VTI notat 8-2002.

DEE.4	Väg- och ytmarkeringar med tejp

Vid arbete på vägar med trafik ska utmärkning av vägmitt och körfältslinje ske efter varje dagsetapp (gäller ej tankbeläggningar). Utmärkning sker med vit reflekterande tape 50x250 mm på var tolfte meter, s k ledmarkering.

Vid justeringsarbeten ska ledmarkering utföras då den sammanhängande justeringen är mer än 100 m. Om slutlig markering av mittlinjen utförs efter varje dagsetapp behöver ledmarkering inte utföras.

DEG	RÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET, PLANK M M

DEG.1	Räcken för väg, plan o d samt bro

För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1), SS-EN ISO 10684 (1), SS-EN 206-1 (1), SS 137010 (1).

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Varmförzinkning

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Stål som ska varmförzinkas ska ha en sammansättning som är lämplig för varmförzinkning. Dessutom ska stål som ska varmförzinkas enligt SS-EN ISO 1461 (1), tabell NA.1, ha en kiselhalt enligt SS-EN ISO 1461 (1), tabell NA.2.

UTFÖRANDEKRAV

Följande stycke under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår:

Tredje stycket: ”Nät till skyddsnät ... av 0,1 kN.”

DEG.11 	Räcken för väg, plan o d

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Stål

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Stål ska vara av seghetsklass B enligt BSK 99 eller bättre.

Gängat gods till skarvning, förankring och uppspänning av stållineräcken ska vara utfört av rostfritt material som minst uppfyller krav för SS-EN 10 088-3-1.4301 (AISI 304).

DEG.12	Räcken för bro

För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN 10088 (2), SS-EN ISO 3834-3 (1), SS-EN ISO 14731 (1), SS-EN 10204 (3), SS-EN 10684 (1), SS 142343 (14), SS-EN 22063 (1), SS-ISO19840 (1).

GODKÄNNANDE AV RÄCKEN

Räcken ska antingen uppfylla kraven nedan i ”Beställargodtagande” eller ”Certifierad produkt”.

Beställargodtagande

Räcken ska vara godtagna av beställaren.

Provningen/besiktningen ska utföras av organ som ackrediterats av SWEDAC eller av annat ackrediteringsorgan som kan visa att de uppfyller och tillämpar kraven i SS-EN ISO/IEC 17011 (1).

Räckestillverkaren ska upprätta ett tillverkningskontrolldokument enligt SS-EN 1317-5 (1).

!	De av Vägverket godtagna räckena framgår av YE.

Certifierad produkt

Räcken ska uppfylla krav enligt SS-EN 1317-5 (1).

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Stål för broräcken

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Stål ska uppfylla krav enligt GBD.

Vid svetsning med belagda elektroder ska basiska elektroder med beteckningen H 10 eller H 5 användas.

Verifiering av plåt och stålprodukter

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Bekräftelse av överensstämmelse för plåt ska ske enligt SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B.

Bekräftelse av överensstämmelse för konstruktionsrör ska ske enligt SS-EN 10 210:2006, Bilaga D respektive SS-EN 10 219:2006, Bilaga D.

Bekräftelse av överensstämmelse för valsade stänger och balkar ska ske enligt SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B.

Svetsade räckeskonstruktioner

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

För räcke med Beställargodtagande gäller att bekräftelse av överensstämmelse ska göras enligt Vägverkets publikation 2004:70.

Alternativ verifieringsmetod

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg.

Tillverkningen ska ske under överinseende av en fristående expert enligt BSK 99, som ska utföra minst ett besök per objekt.

Kvalitetskrav för svetsning

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg.

Vid tillämpningen av SS-EN ISO 14731 ska den svetsansvarige uppfylla kraven enligt 6.2 alternativ b).

Aluminium för broräcken

Aluminium ska uppfylla kraven i VKR, 10.4.

För räcken i marin miljö och vägmiljö godtas inte legering SS-EN 485-2:2007

Aluminium för broräcken ska vara verifierat till nivå 2.

Betong för skyddsanordningar på bro

Skyddsanordningar av betong ska uppfylla krav enligt SS-EN 206-1 + A1 och A2 (1), SS 137003 och SS 137010 (1) för exponeringsklass XD3/XF4 i livslängdsklass L20.

UTFÖRANDEKRAV

Fastsättning

Följande text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår:

första meningen i första stycket: ”Räcken ... anvisningar.”

Ange hur räcket ska monteras och gjutas fast.

Övrig text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Ingjutningslängden för räcken ska vara minst 250 mm.

Förstärkt rostskydd av varmförzinkade räckesståndare

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Förstärkt rostskydd ska utföras på nedre delen av räckesståndare, upp till minst 100 mm över betongytan, enligt BSK 99 tabell 8:72e, system S9.11-EP/PUR.

Förstärkt rostskydd av sprutförzinkade räckesståndare

Första stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 07 ersätts av följande:

Förstärkt rostskydd ska utföras på den nedre delen av sprutförzinkade räckesståndare, upp till minst 100 mm över betongytan, enligt följande:

Målning av varmförzinkade räcken

Första stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 07 ersätts av följande:

Målning ska utföras med följande målningssystem:.

Målning av sprutförzinkade räcken

Första stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 07 ersätts av följande:

Målning av sprutförzinkade räcken ska utföras med följande målningssystem:.

DEG.121	Räcken för vägbroar

DEG.1211	Räcken vid körbanor på vägbro

DEG.12111	Sidoräcken med normal höjd på bro

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Räckets överkant ska vara minst 1 400 mm över beläggningens överkant om det finns en särskilt anordnad gång- och cykelbana på bron. Förhöjningen får inte påverka räckets funktion.

DEG.12113	Mitträcken på bro

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

För mitträcken på bro gäller krav enligt DEG.112.

Ange om krav enligt DEG.1211 ska gälla.

DEG.12114	Skiljeräcke mellan körbana och gångbana eller cykelbana på bro

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Ange om skiljeräcke ska anordnas mellan körbana och gångbana eller cykelbana.

DEG.1213	Kompletteringar till räcken på vägbro

DEG.12131	Spjälgrindar till räcken på vägbro

Spjälgrindar ska förses med vertikala spjälor. Det fria avståndet mellan spjälorna och det fria avståndet mellan kantbalken och spjälgrindens underkant ska vara högst 100 mm. Spjälgrindens överkant ska vara minst 1000 mm över beläggningens överkant. Om räcket är placerat utanför kantbalken får öppningen mellan kantbalken och spjälgrinden vara högst 50 mm.

DEG.12133	Stänkskydd till räcken på vägbro

Följande text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår:

Andra stycket: ”Stänkskydd ... ytbehandlat.”

Övrig text under denna rubrik gäller med följande tillägg:

Ytbehandling

Stänkskydd ska vara ytbehandlat med Plastisol, minst 200 (m, på sidan mot körbanan och Organisol, minst 50 (m, på sidan från körbanan eller likvärdig plastbeläggning.

DEG.121//4	Fallskydd på vägbro

Fallskyddets höjd över beläggning respektive markyta ska vara minst 1100 mm.

Ingjutningslängden för fallskydd ska vara minst 100 mm.

Ange om fallskyddet ska förses med nät med maximal maskvidd 50 mm.

DEG.123	Räcken för gång- och cykelbroar

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Ingjutningslängden för räcken ska vara minst 100 mm.

Aluminium för broräcken

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

DEG.16	Övergångar mellan räcken för väg, bro e d

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Övergångar mellan räcken ska vara godtagna av beställaren.

DEG.3	Stängsel

DEG.31 	Viltstängsel

Sista meningen i andra stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Övrig text under denna rubrik gäller med följande tillägg:

Brottlasten för horisontell kanttråd i rutnät får ej understiga 6 kN och för innertrådar ej 3 kN. Trådtjockleken får ej understiga 3,5 mm för kanttråden och 2,5 mm för innertråden.

Stolpe ska vara utformad och monterad så att den tål 200 N horisontell belastning 2 m över markytan utan att skadas eller att bestående deformation uppstår. Stolpen ska vara beständig så att den tål denna belastning även 20 år efter monteringen förutsatt att den ej har utsatts för större last under tiden.

Där spännkraften i nätet verkar utdragande på märlor och nitar kan detta motverkas genom montering mellan dubbla stolpar.

DEP	ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR FÖR BRO, BRYGGA, KAJ O D

DEP.1	Anläggningskompletteringar för bro

DEP.11	Ytavlopp och grundavlopp för bro

DEP.111	Ytavlopp för bro

För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1), SS 142343 (14).

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Avloppets öppningsarea ska vara minst 32000 mm2 gallret undantaget. Avloppet ska vara försett med galler.

Ytavlopp ska monteras så att överytan på avloppets plåtkrage kommer i nivå med konstruktionsbetongens överyta.

Ingjutna rör ska förses med maximalt två böjar på röret och med vinkel ≥45°.

DEP.1111	Ytavlopp vid nybyggnad

Följande text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår:

första stycket: ”Ytavlopp ska ... överyta.”

DEP.112	Grundavlopp för bro

För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller följande: SS 142343 (14).

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Grundavloppsrören ska dras ned minst 20 mm under underytan på de konstruktionsdelar som rören dras igenom.

Grundavloppsrören får dock avslutas i nivå med underytan på den konstruktionsdel de dras igenom om en 20 mm djup ursparing utförs lokalt kring grundavloppen. Ursparingen får inte inkräkta på armeringens minsta täckande betongskikt.

DEP.12	Dräneringskanaler i bindlager

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

En dräneringskanal som inte utsätts för trafikbelastning får utföras utan epoxi om stenen packas väl.

DEP.13	Rännor, stuprör m m i bro

För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1), SS 142343 (14).

DEP.14	Gasutlopp i bro

DEP.142	Gasutlopp vid reparation

Gasutlopp ska utföras då pågjutning görs på ytor om minst 10 m2.

DEP.15	Brolager

För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1), SS-EN 1337-2 (2), SS-EN 10204 (3), SS-EN ISO 10684 (1), SS 142343 (14), SS-EN 22063 (1), SIS 185201 (3), SS-EN 1337-9 (1), SS-EN 1337-11 (1).

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Följande text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår:

Första stycket: ”Stålmaterial ... enligt BSK 99,”

Tredje stycket: ”Stål till ... nivå 2.”

Övrig text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Stålmaterial ska uppfylla krav enligt GBD.

Plåt, stålprodukter och svetsade konstruktioner

Första stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår och ersätts med följande:

Stålmaterial ska uppfylla kraven i GBD samt nedanstående krav.

Verifiering av plåt och stålprodukter

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Bekräftelse av överensstämmelse för plåt ska ske enligt SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B.

Bekräftelse av överensstämmelse för konstruktionsrör ska ske enligt SS-EN 10 210:2006, Bilaga D respektive SS-EN 10 219:2006, Bilaga D.

Bekräftelse av överensstämmelse för valsade stänger och balkar ska ske enligt SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B.

Alternativ verifieringsmetod

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Svetsning

Följande text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår:

första stycket: ”Kvalitetskraven för ... enligt 5.2.2 eller 5.3.2.

Övrig text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Kvalitetskraven för svetsning enligt SS-EN ISO 3834-2 (1) ska uppfyllas. SS-EN ISO 14 731 (1) ska tillämpas varvid den svetsansvarige ska uppfylla kraven enligt 6.2, a eller b.

UTFÖRANDEKRAV

Montering

Ange hur lager ska monteras och gjutas fast.

DEP.1511	Fasta brolager

För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN 1337-6 (1).

DEP.1512	Rullager

För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN 1337-4 (1).

DEP.152	Gummitopflager för bro

För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller följande: SS-EN 1337-5 (1).

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Gummitopflager godtas inte i områden med lägre värden för låga temperaturer än vad som motsvarar isotermen för -42 °C enligt Vägverkets föreskrifter VVFS 2004:43 om tillämpningen av europeiska beräkningsstandarder, bilaga 2.

DEP.153	Kalottlager för bro

För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN 1337-7 (2).

DEP.155	Gummilager för bro

För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN 1337-3 (1).

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Gummilager godtas inte i områden med lägre värden för låga temperaturer än vad som motsvarar isotermen för -42 °C enligt Vägverkets föreskrifter VVFS 2004:43 om tillämpningen av europeiska beräkningsstandarder, bilaga 2.

DEP.16	Övergångskonstruktioner i bro

För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1), SS-EN 10204 (3), SS-EN ISO 10684 (1), SS 142343 (14), SS-EN 22063 (1), SIS 185201 (3) och SS-EN 1337-9 (1).

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Plåt, stålprodukter och svetsade konstruktioner

Första stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår och ersätts med följande:

Stålmaterial ska uppfylla kraven i GBD samt nedanstående krav.

Verifiering av plåt och stålprodukter

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Bekräftelse av överensstämmelse för plåt ska ske enligt SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B.

Bekräftelse av överensstämmelse för konstruktionsrör ska ske enligt SS-EN 10 210:2006, Bilaga D respektive SS-EN 10 219:2006, Bilaga D.

Bekräftelse av överensstämmelse för valsade stänger och balkar ska ske enligt SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B.

Alternativ verifieringsmetod

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Svetsning

Följande text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår:

Första stycket: ”Kvalitetskraven för ... 5.2.2 eller 5.2.3.”

Övrig text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Kvalitetskraven för svetsning enligt SS-EN ISO 3834-2 (1) ska uppfyllas. SS-EN ISO 14 731 (1) ska tillämpas varvid den svetsansvarige ska uppfylla kraven enligt 6.2, a eller b.

Gummi

Text under denna rubrik i AMA Anläggning07 gäller med följande ändring:

Vägverkets publikation 2004:56 ändras till Vägverkets föreskrifter VVFS 2004:43.

Godkännande av övergångskonstruktion

De av Vägverket godtagna övergångs-konstruktionerna redovisas YE.

DEP.17	Anläggningskompletteringar för belysning på bro

För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1), SS-EN 22063 (1).

DEP.171	Kopplingsskåp för belysning

För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1), SS 142343 (14).

DEP.18	Anläggningskompletteringar för skydd och tillgänglighet, elektrisk potentialmätning m m

För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1), SS-EN 22063 (1).

DEP.182	Manhål

För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1), SS 142343 (14).

DEP.183	Avvägningsdubbar och loddubbar

DEP.1831	Avvägningsdubbar

Ange hur avvägningsmarkeringar ska utföras för stålbroar, aluminiumbroar och träbroar.

E	PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

EB	PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING

EBB	FORMAR, BÄRANDE FORMSTÄLLNINGAR M M FÖR BETONGGJUTNING I ANLÄGGNING

EBB.1	Form

EBB.16	Form till ursparningar o d

EBB.161	Form till ursparningar i bro

Ursparing för spännarmeringsförankring

Ursparing för förankring som medför håltagning i brobaneplatta eller balkliv godtas inte. Förankringar ska anordnas i lokala klackar under plattan respektive innanför balkliv.

EBB.1612	Form till ursparningar för räckesståndare o d

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Avståndet från ursparingens botten till underkant kantbalken ska vara minst 90 mm.

EBB.18	Diverse formar

EBB.181	Kvarsittande form

EBB.1811	Kvarsittande form av betong

EBB.18111	Kvarsittande form av betong i bro

Konstruktionsbetongen innanför den kvarsittande formen får ha ett minsta täckande betongskikt som reducerats med 10 mm jämfört med aktuellt minsta täckande betongskikt. Vid fogar mellan formelementen ska dock minsta täckande betongskikt innehållas utan reduktion.

Kvarsittande form får armeras med kamstänger minst ø6 s 150 mm i båda riktningarna alternativt ø5 s 100 mm Nps 50. Det täckande betongskiktet till den motgjutna ytan ska vara minst 15 mm.

EBB.2	Glidform och klätterform

EBB.21	Glidform

Användning av glidform godtas inte.

EBB.3	Komplettering i form

EBB.33	Gjutavstängare

EBB.331	Gjutavstängare i bro

EBB.3312	Kvarsittande gjutavstängare i bro

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Kvarsittande gjutavstängare ska minst vara verifierade till nivå 3.

EBC	ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I ANLÄGGNING

EBC.1	Armering

EBC.11	Ospänd armering och dubbning

EBC.111	Ospänd armering i bro

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Till ospänd armering ska användas kamstänger med diametern ( 8 mm.

Armering enligt SS-ENV 10 080 med tillhörande NAD(S) samt Ks 600S enligt BBK, avsnitt 2.5.1 ska användas.

Armering av rostfritt stål

För åberopad standard gäller följande utgåva: BS 6744 (2001).

UTFÖRANDEKRAV

Text och rubrik under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Armeringen ska placeras på sådant inbördes avstånd och på sådant sätt att de fria utrymmena mellan form, ursparingsrör och armeringsstänger medger användning av betongmassa med maximal stenstorlek 32 mm. Armeringen ska dessutom placeras så att tillräcklig bearbetning av betongen blir möjlig.

Huvudarmeringen i balkliv ska placeras i grupper, dock högst två stänger i bredd närmast sidoytan och högst fyra stänger i bredd i övrigt. Mellan dessa grupper ska vertikala spalter med minst 100 mm bredd anordnas. Balkliv utan sådan spalt får innehålla högst två armeringslager. Se figur VV EBC/1.

Figur VV EBC/1 Armering placerad i balkliv

Längsgående armering bestående av minst 7 ø16 mm ska läggas in i kantbalkar. Bygelarmering ska utföras av minst ø10 s 300 mm. Vid ursparing för räckesståndare ska armeringen kompletteras med förankringsbyglar, minst ø16.

Med ändring av vad som anges i BBK, avsnitt 6.2.6.2, ska bygelarmering till balkar alltid utföras som tvåskärig.

Vid en undergjutning för ett lager ska armeringen placeras under ursparingen med minst 20 mm fritt avstånd till ursparingens underkant.

EBC.1112	Ospänd armering och dubbning vid förbättring och reparation av bro

För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Fastgjutning av inborrad armering vid reparation

Fastgjutningen ska utföras med ett igjutningsbruk som uppfyller kraven enligt EBE.1171. Tillverkarens rekommendationer ska följas noggrant vid tillblandning och hantering av bruket.

EBC.1113	Ospänd armering i undervattensgjuten konstruktion i bro

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

Armeringens diameter ska vara minst 20 mm och ska utföras i ett lager. Centrumavståndet mellan armeringsstängerna ska vara minst 200 mm. Vid gjutning med betong med tillsats av AUV-medel godtas att minsta centrumavståndet minskas till 150 mm.

Det minsta täckande betongskiktet i undervattensgjuten betongkonstruktion ska vara 90 mm. Det minsta täckande betongskiktet till underytan på en platta gjuten mot jord ska vara 140 mm.

Undervattensgjutna bottenplattor, som betraktas som oarmerade, ska i såväl längs- som tvärled förses med underkantsarmering i en mängd (area) motsvarande 0,05 % av hela betongtvärsnittets area. Om den maximala dragpåkänningen för last enligt lastkombination IV är så låg att aktuell spricksäkerhet  är större än 4,0, godtas att mängden underkantsarmering i såväl längs- som tvärled minskas till 0,025 % av hela betongtvärsnittets area. All armering ska dras ut till plattkanten och förankras genom att den bockas i horisontalplanet som "hårnålar" (s-järn).

Undervattensgjutna bottenplattor med statiskt verksam armering ska i såväl längs- som tvärled förses med underkantsarmering i en mängd (area) motsvarande minst 0,025 % av hela betongtvärsnittets area.

Ytarmering i en undervattensgjuten konstruktion får slopas.

Vertikal armering

Vertikal armering förankrad i en oarmerad undervattensgjuten bottenplatta ska monteras enligt ”Montering av vertikal förtagningsarmering”.

Längden på den vertikala armeringen ska bestämmas på så sätt att  pelaren förutsätts fortsätta ned i bottenplattan med en dubbelsidig votning med lutning 3:1. All armeringen ska vara förankrad.

Om den vertikala armeringen behöver bockas i underkanten av bottenplattan ska kraven i ”Antiutvaskningsmedel” under EBH.1 vara uppfyllda.

Montering av vertikal förtagningsarmering

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Sista strecksatsen ska kompletteras med:

Centrumavståndet mellan armeringsstängerna ska vara större än 150 Anläggningmm.

EBC.12	Spännarmering

EBC.121	Spännarmering av stål

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

MATERIAL- OCH VARUKRAV

För åberopade standarder gäller följande utgåvor:

SS 14 21 37 (4), SS 14 17 57 (5), SS 21 25 20 (2), SS 21 25 22 (3) och SS 21 36 20 (4).

Foderrör för spännarmering

För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 523 (2).

UTFÖRANDEKRAV

Text under denna rubrik i AMA Anläggning07 gäller med följande tillägg:

Efterspänd armering i betongkonstruktioner ska dras fram i foderrör.

Minsta möjliga tidsrymd ska förflyta mellan kablarnas tillverkning, inläggning, ingjutning, uppspänning och injektering.

Foderrören ska placeras så att betongmassan kan bearbetas effektivt.

Vid flera rör i sidled ska rören ordnas i grupper med ett fritt avstånd av minst 100 mm mellan grupperna. Det fria avståndet mellan rören ska bestämmas så att betong med maximal stenstorlek 32 mm kan användas. Avståndet ska dock vara minst 40 mm.

Minsta godtagbara krökningsradie är , där P är kabelns brottlast (MN). Mindre krökningsradie godtas om det visas att armeringspåkänningen inte överskrider kapaciteten och friktionsvärdena inte förändras samt att armering läggs in för eventuella spjälkpåkänningar.

Motgjutning av förankringar

Efter injektering av spännkablar enligt EBJ.111 ska förankringsanordningarna motgjutas med betong av samma kvalitet som i överbyggnaden i övrigt. Kraven på minsta täckande betongskikt  ska uppfyllas.

Gjutfogen ska förseglas.

Snitt med skarvad spännarmering

Om andelen skarvad spännarmering i ett snitt är större än eller lika med 20 % ska detta snitt förses med genomgående armering enligt bilaga VV EB/4. Då ska även medräknas skarvkopplingar inom avståndet ho på vardera sidan om respektive skarvkoppling, varvid ho definieras enligt bilaga VV EB/4 .13.

Större andel skarvad spännarmering än 80 % godtas inte.

Den genomgående armeringen ska, med ändring av vad som anges i bilaga VV EB/4 .12, ha en sådan mängd att minimiarmeringsprocenten (min är minst 0,015 n, där n är andel skarvad spännarmering i procent. För n högst lika med 33 % ska dock (min minst vara lika med 0,5 %.

Om armering av kvalitet B500B används ska (min höjas med 30 %.

EBC.1211	Spännarmering av stål i bro

MATERIAL- OCH VARUKRAV

För åberopade standarder gäller följande utgåvor:

SS-EN 10 204 (3) och SS-EN ISO 15 630-3 (1).

Provning av spännarmerings motstånds-förmåga mot spänningskorrosion

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande ändringen att tabell EBC/1 ersätts med tabell VV EBC/1.

Tabell VV EBC/1. Minsta tid till brott

| Typ av spänn- armering | d [mm] | enstaka prov tf, i [h] | medelvärde* tf, m [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| Spänn- tråd | alla | 2 | 5 |
| Spänn- lina | alla | 2 | 5 |
| Spänn- stång | d = 15 15 < d < 25 25 < d < 32 | 20 60 100 | 50 250 400 |

* medelvärde av samtliga prov, dock minst 6 stycken

EBC.13	Fiberarmering

EBC.131	Stålfiberarmering

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Stålfiber får endast användas i betongbeläggningar.

EBC.5	Förbättring och reparation med utanpåliggande armering på betongkonstruktion

EBC.51	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion

EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Provning av epoxilim

Första till fjärde styckena under denna rubrik i AMA utgår ”Tryckhållfastheten hos lim ... fem provkroppar.”.

Tryckhållfastheten hos limmet ska provas enligt SS-EN ISO 604 (2). Draghållfastheten hos limmet ska provas enligt SS-EN ISO 527-1 (1) + Amd 1, varvid provkroppar av typen 1B enligt SS-EN ISO 527-2 (1) ska användas. Provkroppens tjocklek ska vara 4 mm. Belastningshastigheten vid provningen ska vara 5 mm/min.

Fästdon

För åberopade standarder gäller följande utgåvor:

SS-EN 10204 (3) och SS-EN ISO 10684 (1).

EBC.6	Förbättring och reparation av betongkonstruktion med katodiskt skydd av armering

EBC.61	Förbättring och reparation av betongkonstruktion i bro med katodiskt skydd av armering

!	Då katodiskt skydd används för att förhindra armeringskorrosion i en befintlig betongkonstruktion ska denna kod tillämpas. Tillämpning av katodiskt skydd förutsätter att korrosionen vid appliceringstillfället ännu inte påverkat konstruktionens bärförmåga.

Eventuella miljöeffekter på omgivande jord eller vatten av skyddsanodernas korrosionsprodukter ska utredas och dokumenteras.

Katodiskt skydd ska utföras enligt Betonghandbok-arbetsutförande, avsnitt 33, SS-EN 50162 (1), SS-EN 50122-2 (1) vad gäller begränsning av läckströmmar, samt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter.

Det katodiska skyddet ska utföras antingen som galvaniskt katodiskt skydd, dvs. med offeranod, eller som elektrolytiskt katodiskt skydd, dvs. med påtryckt ström. I skvalpzonen godtas inte ett blandat system.

Det valda skyddssystemets beräknade livslängd ska redovisas. Skötselinstruktioner och en beskrivning av skyddssystemet ska upprättas.

Beskrivningen ska bl.a. innehålla:

- beskrivning av skyddssystemet inklusive översiktsritning med indelning i skyddszoner, placering av kablar, anslutningar och referenselektroder samt inmätningstabell

- beräkningsunderlag för projekteringen

- funktionsbeskrivning med beräknade driftvärden på utmatad spänning och ström samt skyddspotential

- installationsinstruktioner, elektriska och mekaniska

- materialförteckning med detaljritningar och scheman

- reservdelsförteckning

- driftinstruktion med kontrollprogram, provnings- och mätprotokoll och mätvärdestabeller med angivande av normalvärden

- felsökningsscheman

- underhållsplan

- beskrivning av program för automatisk kontroll och dataöverföringssystem om detta ingår.

Komponenter med dokumenterad lång drifterfarenhet ska användas.

System för katodiskt skydd med påtryckt ström får inte driftsättas tidigare än 30 dagar efter gjutning. Vid driftsättning ställs strömutmatningen till en början in på maximalt 30 % av beräknad driftström så att överskydd inte erhålls. Kontroll och justering av inställningen ska därefter göras efter två månaders drift.

!	Ange om skydd ska utföras som galvaniskt skydd med offeranoder, elektrolytiskt skydd med påtryckt ström eller ett blandat system med både offeranod och påtryckt ström.

!	Ange om skötselinstruktioner ska upprättas.

!	Ange intervall avseende mätning av armeringens elektrodpotential för kontroll av det katodiska skyddets effektivitet.

Galvaniskt katodiskt skydd

Skyddssystem med offeranoder godtas på betongkonstruktioner i havsvatten. För andra konstruktionsdelar får system med påvisad god skyddande effekt användas. Med havsvatten menas saltvatten med resistivitet lägre än 1,5 Ωm, vilket motsvarar en saltmängd på cirka 4,4 g NaCl/l. Vid högre resistivitet eller lägre salthalt bör inte offeranoder användas.

Skyddsanodernas livslängd ska redovisas som en teoretisk beräkning med angivande av material, tjocklek hos metalloxidskikt och referensobjekt. Vid beräkningen ska hänsyn tas till att variationer kan förekomma i material och driftbetingelser.

Antalet offeranoder och placeringen av dessa ska beräknas med utgångspunkt från att den genomsnittliga katodiska strömtätheten lägst är 10 mA/m² för stål i betong. Det ska beaktas att den katodiska strömtätheten avtar med djupet under vattenytan.

!	Offeranoder placeras med hänsyn tagen till att det mest korrosionsutsatta området vanligen finns alldeles under vattenytan och i skvalpzonen.

Till offeranoder ska anodlegeringar av zink eller aluminium användas. Monteringsanordningarna ska utföras så att anoderna är enkelt utbytbara.

Elektrolytiskt katodiskt skydd

Vid katodiskt skydd med påtryckt ström av betongkonstruktioner i atmosfären och i skvalpzonen ska anodsystemet monteras på hela den del av konstruktionens yta som ska skyddas. Därefter ska anodsystemet täckas med betong.

!	Vid katodiskt skydd av betongkonst-ruktioner helt under vatten kan det strömmatade anodsystemet istället utgöras av externa skyddsanoder placerade utanför konstruktionens yta.

Anodsystemet ska anslutas till den positiva polen på en likriktarutrustning. Armeringen ska anslutas till likriktarutrustningens negativa pol. Allt ingjutningsgods i konstruktionsdelen ska också anslutas till armeringen.

Vid tillämpning av extern strömmatad anod under vatten eller i jord ska risken för läckströmskorrosion, s.k. sekundärverkan, beaktas på närbelägna metallkonstruktioner som inte är anslutna till det katodiska skyddet.

Betong som används för ingjutning av katodiskt skydd ska inte innehålla tillsatser av polymerer som nedsätter betongens elektriska ledningsförmåga så att det kan äventyra det katodiska skyddet. Den ska inte heller innehålla metalliska beståndsdelar som stålfibrer som kan orsaka kortslutning mellan anod och ingjutet stål.

Med hänsyn till risken för väteförsprödning av spännarmering godtas inte att skydd med påtryckt ström används i spännarmerade konstruktionsdelar.

Elektriska installationer

Den elektriska enheten för matning av skyddsström ska placeras i låsbart skyddsskåp. På skåpets utsida ska det finnas en skylt med matningsenhetens beteckning och med uppgift om driftansvarigt företag. Skåpet ska placeras så att det blir skyddat mot åverkan.

Skyddsformen för skåp ska ha kapslingsklass enligt SS-EN 60 529 (1). I korrosiv utomhusmiljö ska även material, ytbehandling samt ventilation och uppvärmning väljas så att livslängd och funktion säkras.

Instrumenteringen för ström-, spännings- och potentialmätning ska vara digital.

Matningsenhetens transformator ska vara av typ skyddstransformator som galvaniskt isolerar systemet från nätet och begränsar spänningen till högst 50 V.

Matningsenhetens likriktare ska vara av typen konstant skyddsström och variabel skyddsspänning, som ställs in och justeras för hand, eller av typen variabel skyddsström med automatisk potentialstyrning som sker kontinuerligt med hjälp av ingjutna referenselektroder. Vid automatisk potentialstyrning ska 100 mV polariseringskriteriet gälla.

Matningsenheten ska vara så konstruerad att skadliga konsekvenser på grund av överskydd inte kan uppkomma vid fel i styrningen av strömmen. Enheten ska vara skyddad mot höga ström- och spänningstransienter vid t ex åsknedslag eller jordslutning i närbelägen kraftledning. Nätanslutningen ska vara försedd med flerpolig brytare.

Monteringen av ingående detaljer ska utföras så att de inte kan skadas mekaniskt av t ex is.

Detaljer som ska inspekteras samt mät- och avläsningsenheter, ska placeras så att de är lätt åtkomliga, men skyddade från åverkan.

Det ska kontrolleras att de ingjutna armeringsstängerna har sådan elledande kontakt med varandra att katodiskt skydd kan utföras

Strömkabel till skyddsanod och strömkabel från armering ska märkas så att de inte förväxlas. Varje elreglage, fast mätinstrument och mätuttag ska ha tydlig märkning.

Vid val av strömtäthet på skyddsanoden ska anodleverantörens instruktioner beaktas. Strömtätheten ska dock vara högst 110 mA/m² anodyta. Strömtätheten på armeringen (katoden) ska vanligen vara högst 20 mA/m² stålyta.

Då armeringen ligger i två lager ska högst 30 % av strömmen i armeringslagren antas nå det inre lagret av armeringen. Vid fler än två armeringslager ska en särskild utredning utföras angående strömfördelningen i de olika lagren.

!	Ange vilken skyddsform som ska användas.

!	Ange om likriktare ska vara av typen konstant skyddsström och variabel skyddsspänning eller variabel skyddsström med automatisk potentialstyrning.

Referenselektrod

Matningsenheten ska ha mätuttag för extern potentialmätning med mobil referenselektrod samt funktion för momentan brytning av strömutmatningen.

Anodsystemen ska vara uppdelade i minst det antal individuellt reglerbara områden, skyddszoner, som fordras för att kunna anpassa systemets drift till varierande resistans- och polarisationsförhållanden i betongkonstruktionen. Varje sådant område ska vara försett med minst en referenselektrod och/eller polarisationselektrod för funktionskontroll.

För sådana områden där temperaturförhållandena är av betydelse för driften av det katodiska skyddet ska temperaturgivare monteras i anslutning till referenselektroderna.

Antalet referenselektroder, polarisationselektroder och temperaturgivare och deras placering ska väljas så att det kan kontrolleras:

att tillräckligt skydd erhålls längst bort från anoden

att överskydd inte erhålls nära kabelanslutningen till anoden

att tillräckligt skydd erhålls i områden där speciell risk för korrosion föreligger.

Referenselektroder för permanent ingjutning i betong ska vara av typen mättad silver/silverklorid/kaliumklorid (Ag/AgCl/KCl) eller av typen manganoxid (MnO2/Mn2O3/NaOH).

Extern, mobil referenselektrod ska vara av typen mättad silver/silverklorid/kaliumklorid vid mätning på betongkonstruktion i vatten eller luft och av typen mättad koppar/kopparsulfat (Cu/CuSO4) vid mätning på betongkonstruktion i jord.

!	Ange om den ingjutna referenselektroden ska utföras med dubblerad mätledning.

Kontroll av armeringens katodiska skydd

Vid kontroll av att armeringen är fullständigt katodiskt skyddad ska armeringens elektrodpotential tillämpas som mättekniskt kriterium. För konstruktioner helt i vatten eller i jord ska fast skyddspotential tillämpas, dvs. potentialen ska vara förskjuten i negativ riktning till eller under en viss potential, dock som mest till en viss lägsta potential för undvikande av skadlig inverkan på betongen. För konstruktioner helt i luft eller i skvalpzonen tillämpas potentialdepolarisering, dvs. avklingning av potentialen under en viss tid med början omedelbart efter att skyddsströmmatningen brutits. Vid angivande av mätvärde ska alltid typ av referenselektrod anges samt dess kalibreringsvärde. Följande kriterier gäller:

För konstruktioner i jord ska skyddspotentialen vara – 800 mV eller lägre, dock inte lägre än -1100 mV mot extern referenselektrod av typen mättad koppar/kopparsulfat eller -700 mV respektive -1000 mV mot ingjuten referenselektrod av typen mättad silver / silverklorid/ kaliumklorid.

För konstruktioner helt under vatten ska skyddspotentialen vara -700 mV eller lägre, dock inte lägre än -1000 mV mot ingjuten referenselektrod av typen mättad silver/silverklorid/kaliumklorid eller -900 mV respektive -1200 mV mot ingjuten referenselektrod av typen manganoxid.

Vid tät betong, tjocka betongskikt eller stora vattendjup kan armeringspotentialen utan skydd (d v s korrosionspotentialen) ligga i ovan nämnda potentialintervall. I sådant fall ska minst 100 mV verklig potentialändring från korrosionspotential till skyddspotential erhållas.

För konstruktioner i luft och i skvalpzonen ska 100 mV IR-fri potentialdepolarisering inom högst 24 timmar gälla. Potentialvärdet ska inte i någon punkt vara mer negativt än -1000 mV mot ingjuten referenselektrod av typen mättad silver/silverklorid/kaliumklorid eller -1200 mV mot ingjuten referenselektrod av typen manganoxid.

Vid konstruktioner i luft, där karbonatisering av betongen nått fram till armeringen ska skyddspotentialen vara -700 mV eller lägre, dock inte lägre än -1000 mV mot ingjuten referenselektrod av typen mättad silver/silverklorid/kaliumklorid.

Larm

Matningsenheten ska vara utformad så att felindikering och larm erhålls även vid nätbortfall. Återställningsfunktionen för felsignal ska vara manuell.

Signalering av fel ska minst ordnas så att en från körbanan synlig lampa lyser vid normala driftförhållanden och slocknar vid felfunktion hos någon enhet.

EBE	BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING

För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBE.1	Betonggjutning kategori A

För åberopade standarder gäller följande utgåvor:

SS-EN 206-1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197-1 (1) + A1, SS-EN 197-2 (1), SS 13 42 02 (2), SS 13 42 03 (1),  SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2, SS-EN 13 263-1 (1) och SS-EN 13 263-2 (1).

EBE.11	Betonggjutning kategori A vid nybyggnad

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

För åberopade standarder gäller följande utgåvor:

SS 13 42 02 (2), SS-EN 12 878 (2), SS-EN ISO/IEC 17011 (1) och SS-EN 1008 (1).

KONTROLL

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg och ändringar:

Hänvisningen i första stycket ska ändras till YCQ.121.

Andra meningen i andra stycket ska ändras till:

Erhållna resultat ska värderas enligt SS-EN 13791.

Femte stycket ska kompletteras med:

Avflagningen för en enskild cylinder får inte överstiga 1,5 kg/m2.

Åttonde stycket ska ersättas med:

Utborrningen av cylindrar ska ske tidigast 7 dagar efter gjutning. Omedelbart efter uttag ska provkroppen förslutas genom t ex inplastning samt förvaras torrt vid en temperatur av 20 ( 2 °C fram till beredning av provkropp.

EBE.111	Betonggjutning kategori A vid nybyggnad av bro

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

För åberopad standard gäller följande utgåva:

SS-ENV 13 670-1 (1).

Gjutning

Gjutfog

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Gjutfogar i konstruktioner med ena ytan mot fyllning ska förseglas. Gjutfogen mellan ramben och brobaneplatta ska förseglas på ytan mot fyllningen enligt JBJ. För övriga gjutfogar i frontmur, ramben eller stödmur godtas dessutom att ytan mot fyllning förseglas enligt JBE.111.

EBE.12	Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation

För åberopade standarder gäller följande utgåvor:

SS 13 42 02 (2) och SS-EN 1008 (1).

EBE.121	Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av bro

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

För åberopad standard gäller följande utgåva:

SS-EN 1008 (1).

Krav på betong som ska motgjutas

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:

Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN 13791.

UTFÖRANDEKRAV

Text och rubriker under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Friläggning av armering

I de fall mer än 30 % av armeringens omkrets är frilagd efter bilning till oskadad betong ska bilningsdjupet utökas så att det fria avståndet mellan kvarlämnad betong och närmast intilliggande armering blir minst pågjutningsbetongens största stenstorlek plus 5 mm, dock minst 10 mm.

Armeringens friläggning bestäms som medelvärde på separata ytor med storleken 5 m2.

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

Betong och armering som inte uppfyller kraven enligt EBE.121 och EBC.11121 ska anses skadad och ska avlägsnas. Borttagning av betong ska utföras enligt Rivning med vattenbilning under BED.14.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Vid reparation av små ytor, högst 5 m², godtas att cementbaserade lagningsbruk används. Dessa ska ha påvisats minst motsvara hållfasthetsklassen C 32/40 samt vara frostbeständiga enligt EBE.11. Antalet prover ska vara enligt EBE.11. Lagningsbruken får inte innehålla någon tillsats av aluminatcement eller annan tillsats så att C3A-halten överstiger 10 viktprocent av bindemedelshalten.

!	Ange om betong med polymertillsats får användas.

EBF	SPRUTBETONG I ANLÄGGNING

EBF.1	Sprutbetong i bro

EBF.11	Sprutbetong i bro av betong

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

För åberopade standarder gäller följande utgåvor:

SS-EN 14487-1 (1), SS-EN ISO/IEC 17011 (1) och SS-EN 1008 (1).

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Krav på betong som ska utgöra underlag för sprutbetong

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:

Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN 13791.

KONTROLL

Text under denna rubrik i AMA Anläggning07 gäller med följande tillägg:

Sista stycket ska kompletteras med:

Avflagningen för en enskild cylinder får inte överstiga 1,5 kg/m2.

EBH	UNDERVATTENSGJUTNA KONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING

EBH.1	Undervattensgjuten konstruktion i bro

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Med ändring av vad som anges i BBK, avsnitt 3.5, godtas att undervattensgjuten bottenplatta utförs oarmerad. Armering enligt EBC.1113 ska dock läggas in.

För åberopade standarder gäller följande utgåvor:

SS-EN 197-1 (1) + A1, SS 13 42 02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2. SS-EN 13 263-1 (1), SS-EN 13 263-2 (1), SS-EN 206-1 (1) + A1 + A2 och SS-EN ISO/IEC 17011 (1).

KONTROLL

Provning av tryckhållfasthet

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande ändring:

Erhållna resultat ska värderas enligt SS-EN 13791.

EBJ	INJEKTERINGAR I BETONGKONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING

EBJ.1	Injektering vid nybyggnad

EBJ.11	Injektering av foderrör till spännarmering

EBJ.111	Injektering av foderrör till spännarmering i bro

För åberopade standarder gäller följande utgåvor:

SS-EN 447 (1), SS-EN 197-1 (1) + A1, SS-EN 446 (1) + T1 och SS-EN 445 (1).

EBJ.12	Injektering av sprickor vid nybyggnad

EBJ.122	Injektering av sprickor med epoxi vid nybyggnad

Injektering med epoxi godtas inte.

EBJ.2	Injektering vid reparation

EBJ.21	Injektering av sprickor vid reparation

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg och ändringar:

Andra stycket under denna kod och rubrik i AMA Anläggning07 ändras enligt följande.

Injektering ska utföras när uppmätt sprickbredd uppgår till 0,20 mm.

Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar

Text och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. EBJ.221 ska gälla istället.

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro vid reparation

Injektering med epoxi godtas inte.

EBJ.22	Injektering av håligheter m m

EBJ.221	Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning07 gäller med följande tillägg:

Vakuuminjektering innebär att håligheterna töms på luft till ett undertryck på 95 % och injekteringsbruket sugs in med hjälp av undertrycket. Injekteringen avslutas med att bruket utsätts för övertryck.

Vid kontroll av injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar ska utförandet kontrolleras i tillämpliga delar enligt EBJ.111.

F	MURVERK

FB	MURVERK AV NATURSTEN I ANLÄGGNING

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

För åberopade standarder gäller följande utgåvor:

SS-EN 197-1 (1) + A1, SS-EN 1008 (1) och SS-EN 10088-3 (2).

G	KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

GB	KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT I ANLÄGGNING

GBC	KONSTRUKTIONER AV BETONGELEMENT I ANLÄGGNING

GBC.1	Konstruktion av betongelement kategori A vid nybyggnad

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

För CB5-EN och CB20-EN gäller utgåvor från år 2007.

För åberopade standarder under denna kod gäller följande utgåvor:

SS-EN 206-1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197-1 (1) + A1, SS 13 42 02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 197-2 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2, SS-EN 13 263-1 (1), SS-EN 13 263-2 (1) och SS-EN 12 878 (2).

KONTROLL

För kontroll ska krav enligt EBE.11 gälla.

GBC.11	Konstruktion av betongelement i bro kategori A vid nybyggnad av bro

GBC.116	Rörbro av betongelement kategori A vid nybyggnad av bro

Text och rubrik under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande ändringar och tillägg:

Rörbro av armerade betongrör

Första stycket under denna rubrik i AMA Anläggning07 utgår.

Rörbroar av armerade betongrör med spännvidd mindre än eller lika med 3,0 m får utföras enligt krav i SS 22 70 00 (1) om de inte är placerade i marin miljö.

Även cement CEM II/A-LL enligt SS-EN 197-1 (1) + A1 får användas under förutsättning att alkalireaktiv eller sulfidhaltig ballast inte används och att det påvisas att de färdiginstallerade rören inte kommer att utsättas för sulfatangrepp. Provningen av detta ska utföras av ett organ som ackrediterats av SWEDAC eller av annat ackrediteringsorgan som kan visa att de uppfyller och tillämpar kraven i SS-EN ISO/IEC 17011 (1).

Betongrör avsedda att läggas som element i en rörbro behöver inte uppfylla kraven på trycktäthet enligt SS 22 70 00 (1), 4.3.7.

Rörbroar av armerade betongrör ska vara verifierade till nivå 3. Verifikatet får inte vara äldre än 4 år.

GBD	KONSTRUKTIONER AV STÅLELEMENT I ANLÄGGNING

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg.

Vid tillämpningen av BSK 99 utgår tabell 2:21a t o m g.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Stål ska utöver kraven i BSK 99 uppfylla kraven enligt bilaga VV GBD/1.

Vid beställning av konstruktionsrör enligt SS-EN 10 210-1 och enligt SS-EN 10 219-1 ska option 1.6 tillämpas. För material som ska varmförzinkas ska dessutom option 1.4 tillämpas.

GBD.1	Konstruktion av stålelement kategori A vid nybyggnad

MATERIAL- OCH VARUKRAV

För åberopad standard i tredje stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1).

Svetsbultar

För åberopad standard i sista stycket under denna rubrik i AMA Anläggning07 gäller SS-EN 10 204 (3).

Provning av svetsbultar för samverkanskonstruktioner

Förundersökning

För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning07 gäller SS-EN ISO 14 555 (2).

Fästdon

För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning07 gäller SS-EN 10 204 (3) respektive SS-EN ISO 10 684 (1).

UTFÖRANDEKRAV

Svetsning

Svetsning av svetsbultar

För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 14 555 (2).

KONTROLL

Andra, tredje och fjärde stycket under denna rubrik i AMA Anläggning07 utgår:

Kontrollera att åberopade texter – utöver dem som står i AMA Anläggning 07 – återfinns under YCQ.121. Skriv i annat fall in texterna under denna rubrik i beskrivningen.

Plåt

Bekräftelse av överensstämmelse för plåt ska ske enligt SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B. För material till huvudkonstruktionen ska slagseghetsprovningen vara specificerad vid temperatur under 0 °C.

Alternativ verifieringsmetod

Text under denna rubrik i AMA Anläggning07 utgår.

Konstruktionsrör samt valsade stänger och balkar

Text under denna rubrik i AMA Anläggning07 utgår.

Bekräftelse av överensstämmelse för konstruktionsrör ska ske enligt SS-EN 10 210:2006, Bilaga D respektive SS-EN 10 219:2006, Bilaga D. För material till huvudkonstruktionen ska slagseghetsprovningen vara specificerad vid temperatur under 0 °C.

Bekräftelse av överensstämmelse för valsade stänger och balkar ska ske enligt SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B. För material till huvudkonstruktionen ska slagseghetsprovningen vara specificerad vid temperatur under 0 °C.

Alternativ verifieringsmetod

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Svetsade konstruktioner

Första stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Kvalitetskraven för svetsning enligt SS-EN ISO 3834-2 (1) ska uppfyllas. SS-EN ISO 14 731 (1) ska tillämpas varvid den svetsansvarige ska uppfylla kraven enligt 6.2, a eller b.

Fortlöpande kontroll av svetsbultar för samverkanskonstruktioner

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Fortlöpande provning vid svetsning av svetsbultar skall utföras enligt SS-EN 14 555 (2), kapitel 10 med följande tillägg. Under löpande produktion skall per 500 svetsade bultar en bult böjprovas enligt SS-EN 14 555 (2), figur 1b och en bult böjprovas enligt figur 1c.

Tilläggskontroll

För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO/IEC 17011 (1).

Oförstörande provning av svetsar

Första meningen under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

De två sista strecksatserna under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Erforderliga filmplaner för radiografering ska upprättas. Filmplanerna ska visa röntgenfilmernas läge och placering.

ROSTSKYDDSSYSTEM

Första, andra och elfte stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SIS 18 52 01 (3).

Rostskyddsmålning

En ansvarig person för arbetsledning och tillsyn skall finnas utsedd. Denna person skall liksom de som utför rostskyddsarbetet ha erforderlig kompetens.

Exempel på lämpliga utbildningar är ”Diplomkurs för rostskyddsmålare” och ”Inspektör av rostskyddsmålning”.

Blästring

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg.

Blästermedel ska uppfylla krav enligt avsnitt 2.4.2 i KI Bulletin 104 Anvisningar för kontroll av rostskyddsmålning. Blästerkorn ska vara skarpkantade typ grit.

Målning

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg.

Svetsfogar som utförs på byggplats får inte rostskyddsbehandlas innan kontroll av fog har utförts.

Kontroll av rostskyddsmålning

Grundkontroll

Första stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Grundkontroll vid rostskyddsmålning ska utföras enligt BSK 99, avsnitt 9:95 och redovisas på blankett 1. Blanketten finns på Vägverkets hemsida.

Tilläggskontroll

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Vidhäftningsprovning skall med ändring av vad som anges i BSK 99, avsnitt 9:71, utföras enligt SS-EN ISO 4624 (1).

GBD.11	Konstruktion av stålelement kategori A vid nybyggnad av bro

GBD.112	Balk av stålelement kategori A vid nybyggnad av bro

GBD.1121	Lådbalk av stålelement kategori A vid nybyggnad av bro

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Driftkostnaderna för elförbrukningen ska beaktas.

Ange krav på avfuktningsanläggning under aktuell kod och rubrik i avsnitt QHC.

GBD.116	Rörbro av stålelement

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande ändringar och tillägg:

Andra stycket under denna rubrik i AMA Anläggning07 utgår.

Fästdon

För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning07 gäller SS-EN 10 204 (3) respektive SS-EN ISO 10 684 (1).

Korrosionsskydd

Metalliskt korrosionsskydd

För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning07 gäller SS-EN ISO 1461 (1)

Kombinerat korrosionsskydd

För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning07 gäller SS-EN ISO 1461 (1)

Nötningsbeständigt kombinerat korrosionsskydd

För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller ASTM A 926-97

Utsträckning av kombinerat korrosionsskydd

På en rörbro som är förlagd under en tösaltad väg ska ändarnas utsidor förses med med kombinerat korrosionsskydd på hela omkretsen intill minst 1,0 m innanför släntytan

Kombinerat korrosionsskydd på en vattenförande rörbro ska minst ges följande utsträckning:

I sötvatten ska insidans hela längd och ändarnas utsida fram till en punkt belägen minst 1,0 m innanför släntytan vid medelvattenytans nivå behandlas upp till minst 0,5 m över medelvattenytans nivå, se figur VV GBD/2.

I salthaltigt eller bräckt vatten ska hela in-och utsidan behandlas upp till minst 0,5 m över medelvattenytans nivå.

Ange typ och utsträckning av kombinerat korrosionsskydd.

Figur VV GBD/2 Utsträckning av kombinerat korrosionsskydd på konstruktioner i sötvatten

UTFÖRANDEKRAV

För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning07 gäller SS-EN ISO 1461 (1)

Ange krav på schakt och fyllning för rörbro av multipelkonstruktion e d enligt aktuella koder och rubriker för bro under CBB.51, CBC.51, CEB.41, CEB.52 m fl. Ange under aktuell kod och rubrik att i de fall den fria öppningen är minst 5,0 m skall även återfyllning och packning utföras enligt arbetsbeskrivning.

Transporter på bro under byggtiden

!	Ange den överfyllnadshöjd som förutsatts vid dimensioneringen av rörbron.

GBD.3	Konstruktion av stålelement vid reparation

!	Ange material- och varukrav för nya stålelement enligt GBD.1.

!	Ange eventuell målning i kapitel L.

GBE	KONSTRUKTIONER AV ALUMINIUMELEMENT I ANLÄGGNING

GBE.1	Konstruktion av aluminiumelement kategori A vid nybyggnad

KONTROLL

Kontrollera att åberopade texter – utöver dem som står i AMA Anläggning 07– återfinns under YCQ.121 . Skriv i annat fall in texterna under denna rubrik i beskrivningen.

GBE.11	Konstruktion av aluminiumelement kategori A vid nybyggnad av bro

För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning07 gäller SS-EN 10 204 (3).

GBE.112	Balk av aluminiumelement kategori A vid nybyggnad av bro

!	Användning av aluminium i huvudbalkar kräver tillstånd av beställaren i varje enskilt fall.

GBE.113	Brobaneplatta av aluminiumelement kategori A vid nybyggnad av bro

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande ändring i första stycket:

För konstruktioner i marin miljö och vägmiljö får legering EN AW-2014 och EN AW-7020 enligt SS-EN 485-2:2007 inte användas.

GBF	KONSTRUKTIONER AV TRÄELEMENT I ANLÄGGNING

GBF.1	Konstruktion av träelement kategori A vid nybyggnad

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Leveranser av limträ ska uppfylla kraven i Svensk Limträkontrolls publikation 1997:1, Regler för tillverkningskontroll av limträ och limmat konstruktionsvirke”.

GBF.11	Konstruktion av träelement kategori A vid nybyggnad av bro

För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN 335-2:2006 (2)

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande ändring och tillägg:

Benämningen ”riskklass” ändras till benämningen ”användningsklass”.

Fästdon och beslag

Text under denna rubrik i AMA Anläggning07 utgår.

Spik, skruv, mutter, bricka, spännstag och andra ståldetaljer som används i förband ska ges följande korrosionsskydd.

Spik och bricka, varförzinkning minst enligt SS-EN ISO 1461 (1), tabell 2.

Skruv mutter och spännstag, varförzinkning enligt SS-EN ISO 10684 (1).

Ståldetaljer, varmförzinkning minst enligt SS-EN ISO 1461 (1), tabell NA.1, Fe/Zn 115.

Spännstag med tillhörande muttrar får alternativt ytbehandlas enligt följande. Rengöring ska utföras med högtryckstvättning varvid trycket vid munstycket ska vara minst 20 MPa. Ytorna ska blästras till Sa 21/2 enligt SS 05 59 00 och ha ytråhet grov enligt SS-EN ISO 8503-2. Metallsprutning ska utföras enligt SS-EN 22 063 med Zn 85 Al 15  till en tjocklek av minst 40 µm. Rostskyddet på ändarna av kapade spännstag ska lagas enligt SS-EN 1461, avsnitt 6.3.

Skruvförband

Skruvförband ska utformas så att möjlighet till efterdragning finns. Under skruvhuvudet ska finnas brickor av sådan storlek att träet inte krossas vid åtdragning.

Skydd av träkonstruktion

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

I de fall konstruktionen skall skyddas mot virkesförstörande insekter får dock virket inte vara oimpregnerat, såvida inte dess naturliga motståndskraft mot insektsangrepp påvisas vara tillräcklig.

Kemiskt träskydd – tryckimpregnering

För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN 335-2:2006 (2), SS-EN 351-1 (1) respektive SS-EN927-1 (1).

Första stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Krav på impregnering gäller för konstruktionsdelar av trä ingående i huvudkonstruktionen samt räcken. Om konstruktionsdel kan definieras till olika miljöer gäller den strängaste miljön.

!	Ange vilken täckande förmåga ytbehandlingen skall ha.

Intäckning

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

!	Ange om brobaneplattans ände kan tätas med en gummiduk eller genom att brobaneplattans tätskikt även täcker broänden.

!	Ange om mellanlägg ska utföras av plåt.

!	Ange om distanser ska utföras av trä.

Spännstag

Text under denna rubrik gäller med följande tillägg:

Spännstag ska vara godtagna av beställaren.

Godtagna spännsystem och spännenheter anges i YE.

Ytbehandling

För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN 22 063 (1).

GBF.111	Pelare, balk o d av träelement kategori A vid nybyggnad av bro

Toleranser

För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN 390 (1) samt SS-EN 336 (2).

GBF.112	Brobaneplatta av träelement kategori A vid nybyggnad av bro

Tvärspänd brobaneplatta

För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN 338 (2) samt SS-EN 335-2 (1).

H	KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

HB	KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I ANLÄGGNING

HBB	KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV METALL I ANLÄGGNING

HBB.1	Konstruktion av längdformvaror av stål

HBB.12	Konstruktion av kallbearbetat stål

För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 15 630-3 (1).

HBB.121	Linor och kablar

HBB.1211	Linor och kablar till bro

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Leveranskrav

För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN 10 204 (3).

HBB.122	Spännstag

HBB.1221	Spännstag till bro

!	Spännstag används i tvärspända brobaneplattor av trä.

Godtagna spännsystem och spännenheter i tvärspända brobaneplattor av trä anges i YE.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tabell HBB/2 under denna rubrik i AMA Anläggning07 utgår.

För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS 14 21 37 (4) respektive SS-EN ISO 15 630-3 (1).

Tabell VV HBB/2. Minsta tid till brott

| Typ av konstruktions-element | d [mm] | enstaka prov tf, i [h] | medelvärde* tf, m [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| Spänn- stång | d = 15 15 < d < 25 25 < d < 32 | 20 60 100 | 50 250 400 |

* medelvärde av samtliga prov, dock minst 6 stycken

Leveranskrav

För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning07 gäller SS 21 25 20 (2) respektive SS-EN 10 204 (3).

HBB.2	Konstruktion av längdformvaror av aluminium eller aluminiumlegering

!	Användning av aluminium i huvudbalkar kräver tillstånd av beställaren i varje enskilt fall.

HBB.21	Konstruktion av aluminium eller aluminiumlegering i bro, brygga, kaj m m

HBB.211	Konstruktion av aluminium eller aluminiumlegering i bro

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande ändring:

För konstruktioner i marin miljö och vägmiljö får legering EN AW-2014 och EN AW-7020 enligt SS-EN 485-2:2007 inte användas.

KONTROLL

För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning07 gäller SS-EN 10 204 (3).

HBD	KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV TRÄ I ANLÄGGNING

HBD.1	Konstruktion av längdformvaror av furu eller gran

HBD.11	Konstruktion av furu eller gran i bro, brygga, kaj m m

HBD.111	Konstruktion av furu eller gran i bro

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Fästdon

För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1) och SS-EN ISO 10 684 (1).

Yt- och skyddsbehandlingar

Kemiskt träskydd ( tryckimpregnering

För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN 351-1 (1).

J	SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

JB	SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALTMASTIX, EPOXI E D I ANLÄGGNING

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmatta

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 2.1.1.

Polymermodifierad asfaltmastix

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 3.1.1.

Bitumenlösning

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 9.1.1.

Fästdon

För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1)

UTFÖRANDEKRAV

Förbehandling av ytor

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Uppstickande partiklar får inte sticka upp mer än 1,5 mm från betongytan.

JBC	VATTENTÄTA SKIKT AV TÄTSKIKTSPAPP MED BITUMEN I ANLÄGGNING

MATERIAL- OCH VARUKRAV

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 4.1.1.

JBC.1	Vattentäta skikt av tätskiktspapp med bitumen i bro

För åberopad publikation under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 4.1.2.

Bitumenlösning till ytbehandling

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 9.1.2.

KONTROLL

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 4.2.

JBE	VATTENTÄTA SKIKT AV TÄTSKIKTSMATTA, ASFALTMASTIX E D I ANLÄGGNING

JBE.1	Vattentäta skikt av tätskiktsmatta

JBE.11	Vattentäta skikt av tätskiktsmatta i bro

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Bitumenlösning till ytbehandling

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 2.1.2-2.1.3.

KONTROLL

Fortlöpande provning av vidhäftning

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 2.2.1.

JBE.111	Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av betong

UTFÖRANDEKRAV

Vid osäkra väderleksförhållanden ska arbetet bedrivas med väderskydd. Även avfuktningsanläggning kan fordras.

KONTROLL

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 2.2.2-2.2.3.

JBE.1111	Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av betong vid reparation

Följande text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07gäller med följande tillägg:

Alternativet bitumenlösning ska tillämpas.

JBE.112	Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av stål

UTFÖRANDEKRAV

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Försegling med epoxi

Epoxiförseglingen ska ha härdat innan tätskiktet läggs ut.

I anslutning till utförande av tätskikt ska det avsandade epoxiskiktet rengöras och torkas. Torkningen ska utföras så att epoxin inte skadas av för höga temperaturer.

!	Ange om torkningen ska utföras med varmluft.

KONTROLL

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 2.2.2.

JBE.112//1	Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av stål vid reparation

Tätskikt ska tas bort på sådant sätt att konstruktionsstålet inte skadas.

Rengöring av stålytan från tätskiktet ska utföras med blästring eller fräsning. Efter rengöringen ska det inte finnas några kvarsittande fläckar efter tätskiktet.

Avfallsrester från tätskiktet ska tas om hand och deponeras på lämpligt sätt.

Eventuellt drivmedels- eller oljespill på ytan ska omedelbart avlägsnas och tas om hand.

JBE.113	Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av trä

UTFÖRANDEKRAV

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Ytbehandling med bitumenlösning

Före utläggningen av tätskiktsmattan ska träytor behandlas med polymermodifierad bitumenlösning med en sådan mängd att ytan blir helt täckt.

JBE.1131	Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av trä vid reparation

UTFÖRANDEKRAV

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Tätskikt ska tas bort på sådant sätt att plattan inte skadas.

Träytan ska göra ren från tätskiktet så att erforderlig vidhäftning till det nya tätskiktet kan uppnås.

Avfallsrester från tätskiktet ska tas om hand och deponeras på lämpligt sätt.

Eventuellt drivmedels- eller oljespill på ytan ska omedelbart avlägsnas och tas om hand.

JBE.114	Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av aluminium

KONTROLL

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 2.2.2.

JBE.2	Vattentäta skikt av asfaltmastix

MATERIAL- OCH VARUKRAV

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 3.1.4.

Tillverkning och transport

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 3.1.2.

UTFÖRANDEKRAV

Utläggning av asfaltmastix

!	Ange om attrappen ska tillverkas av stål.

JBE.21	Vattentäta skikt av asfaltmastix i bro

MATERIAL- OCH VARUKRAV

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 3.1.5. (glasfibernät) och avsnitt 9.1.2 (bitumenlösning).

Förundersökning av asfaltmastix

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 3.1.3.

KONTROLL

Fortlöpande provning

Vidhäftningsprov

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 3.3.1-3.3.6.

JBF	VATTENTÄTA SKIKT AV EPOXI I ANLÄGGNING

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 5.1.4.

JBF.1	Vattentäta skikt av epoxi i bro

UTFÖRANDEKRAV

Text under denna rubrik i AMA Anläggning07 utgår.

Försegling ska utföras med två lager epoxi. När även kantförsegling ska utföras ska förseglingen även dras upp som ett första lager kantförsegling. Det andra lagret kantförsegling ska utföras enligt JBJ.112.

För att säkerställa utförandet av tätskikt ska väderskydd anordnas.

!	Ange om avfuktningsanläggning ska användas.

!	Ange om väderskydd får slopas och vid vilken väderlek.

Arbete med epoxi får inte utföras under följande förhållanden:

vid nederbörd, dagg, dimma

vid yttemperaturer under 8°C

vid yttemperaturer över 45 C

vid stigande temperatur

Yttemperaturen på underlaget skal vara minst 3 °C över daggpunkten för den omgivande luften.

Före och under epoxiarbetets utförande ska luftens, underlagets och materialets temperatur samt luftfuktigheten registreras. Luftens daggpunktstemperatur ska bestämmas med hjälp av daggpunktstabell. Mätvärdena ska protokollföras.

Vid blandning av epoxin ska fullständiga satsstorlekar användas. Epoxikomponenterna ska blandas med varandra tills blandningen blir homogen. Blandningen ska utföras med hjälp av en långsamt gående omröringsutrustning. Lösningsmedel får inte tillsättas.

Tömda behållare ska lagras på sådant sätt att inga rester kan komma ut på underlaget.

JBF.11	Vattentäta skikt av epoxi på brobaneplatta av betong

MATERIAL- OCH VARUKRAV

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 5.1.1.

KONTROLL

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 5.3.2.

JBF.12	Vattentäta skikt av epoxi på brobaneplatta av stål

MATERIAL- OCH VARUKRAV

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 5.1.2-5.1.3.

UTFÖRANDEKRAV

KONTROLL

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 5.3.1.

JBG	VATTENTÄTA SKIKT AV AKRYLAT ELLER POLYURETAN I ANLÄGGNING

JBG.1	Vattentäta skikt av akrylat eller polyuretan i bro

JBG.11	Vattentäta skikt av akrylat i bro

MATERIAL-OCH VARUKRAV

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 6.1.1-6.1.4.

KONTROLL

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 6.2.

JBG.12	Vattentäta skikt av polyuretan i bro

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 7.1.1.

JBJ	FÖRSEGLINGAR I ANLÄGGNING

JBJ.1	Kantförseglingar av tätskikt

JBJ.11	Kantförseglingar av tätskikt i bro

!	Ange om avfuktningsanläggning ska användas

!	Ange om väderskydd får slopas och vid vilken väderlek.

JBJ.111	Kantförseglingar med bitumen i bro

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Kantförsegling med bitumen godtas endast om tätskikten består av tätskiktspapp med bitumen (membranisolering).

JBJ.112	Kantförseglingar med epoxi i bro

För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller avsnitt 8.1.1.

JBJ.113	Kantförseglingar med tätskiktsmatta i bro

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Före kantförseglingen ska betongytor behandlas med bitumenlösning som påförs med en mängd av 0,2-0,3 kg/m2.

JBJ.8	Diverse förseglingar

JBJ.81	Diverse förseglingar i bro

Förseglingen ska utföras 200 mm in på tätskiktet och 300 mm ned på den vertikala delen av brobaneplattan.

Vid tätskikt med tätskiktsmatta eller tätskiktspapp ska tätskiktet vid broände dras ned 300 mm på den vertikala delen av brobaneplattan.

Vid ramben med horisontell gjutfog ska tätskiktet avslutas 200 mm nedanför fogen.

Vid ramben med horisontell gjutfog ska försegling utföras på ett område av 100 mm på ömse sidor om fogen.

L	PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

LB	PUTS

LBB	PUTS I ANLÄGGNING

LC	MÅLNING M M

LCB	BYGGPLATSMÅLNING I ANLÄGGNING

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 utgår.

För verifiering av överensstämmelse med krav på produkter gäller YE.

LCB.2	Målning av betongkonstruktioner

LCB.21	Målning av betongkonstruktioner i bro

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 utgår.

Målningsprodukter för betong ska uppfylla kraven i bilaga VV LCB/1.

LCB.3	Målning av träkonstruktioner

LCB.31	Målning av träkonstruktioner i bro

För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning07 gäller SS-EN 927-1 (1).

LCB.6	Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner

Krav enligt GBD.1, ROSTSKYDDSSYSTEM, gäller.

!	Ange miljökrav för blästeravfall och eventuella deponikrav. Ange om befintligt färgskikt innehåller tungmetaller.

!	Ange om tät inklädnad krävs vid målningsarbeten.

LCB.61	Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner i bro

LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår:

Ommålningen ska utföras enligt ROSTSKYDDSSYSTEM i GBD.1.

LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

LCB.6141	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring med krav på blästring

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning07 gäller med följande tillägg:

Rostskyddssystem ska utföras enligt BSK, avsnitt 8:72, med följande tillägg för förbehandlingen:

Rengöring ska utföras med högtryckstvättning varvid trycket vid munstycket ska vara minst 20 MPa.

LCB.6142	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring utan krav på blästring

!	Detta målningssystem används för svårmålade stålkonstruktioner, t.ex. fackverk med många överlappsskarvar där blästring enligt LCB.6141 inte går att utföra samt vid övermålning av målningssystem som innehåller blymönja.

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Ytbehandlingen ska uppfylla minst följande krav:

Sprickbildning, enligt BSK 99, tabell 8:72i.

Flagningsgrad, enligt BSK 99, tabell 8:72i.

Ritsprov, grad 2 SS-EN ISO 2409 (1).

Blåsgildning, täthet 1 storlek 3 enligt SS-EN ISO 4628-2 (1).

Rostgrad, Ri 2 enligt SS-EN ISO 4628-3 (1).

Bättringsmålning ska utföras enligt följande:

Rengöring skall utföras med högtryckstvättning varvid trycket vid munstycket skall vara minst 30 MPa.

Löst sittande färg ska avlägsnas med en metod som anges i beskrivningen.

Rostiga ytor med rostgrad B, C och D ska bearbetas till utseende motsvarande B St 2, C St 2 respektive D St 2 enligt SS 05 59 00. Metallytor får inte bearbetas så att de blir blanka.

Grundfärg av högvätande linoljeprodukt ska appliceras så att ytan mättas och får ett blankt utseende efter att lösningsmedlet avdunstat.

Järnglimmerpigmenterad mellanfärg ska appliceras till en tjocklek av minst 50 µm

Täckfärg av fet alkydfärg ska appliceras till en tjocklek av minst 50 µm.

För detta rostskyddssystem godtas att kravet på Scabprovning enligt BSK, avsnitt 8:72 inte uppfylls.

!	Ange om ovan angivet rostskyddssystem ska utökas för t.ex. spalter och frilagda stålytor. Aktuella åtgärder kan vara extra behandling med grundfärg av spalter och ytor i sämre skick. Även applicering av ett extra skikt mellanfärg till en tjocklek av minst 40 µm på frilagda stålytor kan vara ett alternativ.

!	Ange om hela bron ska förses med nytt täckskikt och ange i så fall hur ytor med kvarsittande färg ska ytbehandlas.

LCB.61//5	Rostskyddsmålning av varmförzinkat räcke

Vid ytbehandling av varmförzinkat räcke skall följande rostskyddssystem användas:

rengöring skall utföras med högtryckstvättning varvid trycket vid munstycket skall vara minst 20 MPa

blästring med skarpkantade blästerkorn, typ grit. Alternativt blästras till ren fast sittande zink varvid den blästrade ytans ytråhet skall överensstämma med klass "fin" enligt SS-EN ISO 8503-2.

Grundfärg av färgtyp EP(Zn) enligt BSK, tabell 8:72g med tjocklek minst 40 µm.

Mellanfärg av färgtyp EP enligt BSK, tabell 8:72g med tjocklek minst 100 µm.

Täckfärg för korrosivitetsklass C4 enligt rostskyddssystem i BSK, tabell 8:72c, system S4.22-EP(Zn)/EP/PUR.

Hål och snittytor som utförs vid reparation av varmförzinkat räcke skall ytbehandlas enligt BSK, tabell 8:72c, system S9.11-EP/PUR.

LCB.61//6	Rostskyddsmålning av räcke som inte är varmförzinkade, ommålning

Ommålning av målat räcke som inte är varmförzinkat ska utföras enligt LCB.612.

LCB.61//7	Rostskyddsmålning av estetiskt målade räcken, ommålning

Ommålning av estetiskt målade räcken med skador i varmförzinkningen ska utföras med rostskyddssystem enligt LCB.615.

Ommålning av estetiskt målade räcken utan skador i varmförzinkningen ska utföras enligt DEG.12.

LD	SKYDDSBELÄGGNING

LDB	SKYDDSBELÄGGNING I ANLÄGGNING

LDB.1	Metallisering

LDB.11	Förzinkning

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Valfri förzinkningsmetod

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Varmförzinkning

För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1) respektive SS-EN ISO 10 684 (1).

UTFÖRANDEKRAV

Skador på förzinkning av stålelement i bro

För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1) respektive SS-EN 22 063 (1).

LDB.3	Reparation av skyddsbeläggningar

LDB.31	Reparation av förzinkade ytor

LDB.311	Reparation av förzinkade ytor på räcken på väg eller bro

LDB.3112	Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Vid ommålning av skador i ytbehandlingen på nedre delen av räckesståndare till varmförzinkade räcken ska målningssystem enligt LCB.615 användas.

Ommålningen ska minst omfatta 30mm nedåt och 100 mm uppåt från betongytan. Bortbilning och ilagning av betong ska utföras enligt EBE.1212.

LF	SKYDDSIMPREGNERING

LFB	SKYDDSIMPREGNERING I ANLÄGGNING

LFB.3	Skyddsimpregnering mot inträngning av klorider och vatten

LFB.31	Skyddsimpregnering av betongytor mot inträngning av klorider och vatten

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande ändringar och tillägg:

Första och tredje styckena i AMA Anläggning 07 utgår.

Medel för skyddsimpregnering ska uppfylla kraven i SS-EN 1504-2 (1) inklusive kraven i tabell VV LFB/1.

Betongprovkroppar som ska användas för provningar enligt tabell VV LFB/1 ska vara av ”Type C (0,45)” enligt SS-EN 1766 (1) med undantag för provkroppar till impregneringsdjup som ska vara av ”Type C (70)” enligt SS-EN 1766 (1).

Verifiering och bekräftelse av överensstämmelse för impregneringsmedel ska ske enligt SS-EN 1504-2 (1). För bekräftelsen enligt tabell ZA.2 i ovannämnda standard ska system 2+ gälla.

Inträngningsdjup

Text och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Tabell VV LFB/1	Provning av impregneringsmedel

| Egenskap | Provningsmetod | Krav |
| --- | --- | --- |
| Inverkan på uttorkning | SS-EN 13 579 | Uttorkningskoefficienten (DRC) skall uppfylla kravet som anges i SS-EN 1504-2 (1) tabell 3, klass I. |
| Inverkan på betongens frostbeständighet | SS-EN 13 581 Provas både på betong med tillsatt luft och på betong utan tillsatt luft. Den tillsatta luften i betongen skall ligga mellan 4 - 5 %. | Avflagningen från behandlade provkroppar skall uppfylla kravet som anges i SS-EN 1504-2 (1) tabell 3. |
| Inverkan på betongens vätskeabsorption | SS-EN 13 580 | Absorptionskoefficienterna (AR, ARKOH ) skall uppfylla kraven som anges i SS-EN 1504-2 (1) tabell 3. |
| Inverkan på betongens kloridupptagning | Provkropparna tillverkas och lagras enligt SS-EN 1766 (1). Provkroppar 100 x 100 x 20 mm sågas från kubens centrala delar vinkelrätt mot överytan (3 behandlade och 3 obehandlade) och konditioneras i 14 dygn i (21 ± 2) °C med (60 ± 10) % RF. Efter konditionering, ytbehandlas tre provkroppar och lagras därefter i samma klimat i ytterliggare 14 dygn. Behandlade och obehandlade provkroppar lagras i 15 % NaCl-lösning, dock i separata behållare, till en sammanlagd lagringstid av 56 dygn. Efter lagring slipas ytskiktet på 2,5 mm bort från provkroppens alla sidor varefter provkroppens kloridinnehåll bestäms som halten Cl- i % av cementvikten. Kloridinnehållet kan bestämmas med SP Metod 0433 eller motsvarande. | Kloridhalten i behandlad provkropp får efter provning inte överstiga 15 % av motsvarande mätvärde för obehandlad provkropp. |
| Impregneringsdjup | Provkroppar (3 st) tillverkas av betong med vct = 0,70 enligt SS-EN 1766 (1) samt ytbehandlas och lagras i 56 dygn efter appliceringen enligt anvisningar i SS-EN 13 579. Provkropparna bryts itu och brottytorna fuktas med vatten. Därefter mäts tjockleken på det vattenavvisande skiktet enligt principen i SS-EN 14 630. | Impregneringsdjup ≥ 6 mm. |

LFB.4	Skyddsimpregnering med klotterskyddsmedel

LFB.41	Skyddsimpregnering av betongytor med klotterskyddsmedel

LFB.411	Skyddsimpregnering av betongytor i bro med klotterskyddsmedel

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 utgår.

Medel för klotterskydd ska uppfylla kraven i tabell VV LFB/1 avseende inverkan på uttorkning och frostbeständighet. Vid provning av frostbeständighet godtas att endast betong utan luftinblandning provas.

Lösningsmedel ska utgöras av vatten.

Klotterskyddsmedel ska påföras enligt tillverkarens rekommendationer.

N	KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

NB	KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I ANLÄGGNING

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Fästdon

Fästdon i bro

För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN 10 204 (3) respektive SS-EN ISO 10 684 (1).

Allmänt konstruktionsstål

För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-ISO 8501-3 (2) respektive SS-EN ISO 1461 (1).

Yt- och skyddsbehandlingar

Förzinkning av stålelement till bro

För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1) respektive SS-EN 22 063 (1).

Sprutförzinkning av stålelement till bro

För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1).

Aluminium

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande ändring av andra stycket:

Aluminiumkonstruktioner ska utföras enligt VKR kap. 10. För konstruktioner i marin miljö och vägmiljö får legering EN AW-2014 och EN AW-7020 enligt SS-EN 485-2:2007 inte användas.

NBB	KOMPLETTERINGAR TILL BJÄLKLAGSÖPPNINGAR M M I ANLÄGGNING

NBB.1	Gallerdurkstäckningar, slitsdurkstäckningar, durkplåtstäckningar m m

NBB.11	Gallerdurkstäckningar

NBB.111	Gallerdurkstäckningar av allmänt konstruktionsstål

För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1).

NBB.13	Durkplåtstäckningar

NBB.131	Durkplåtstäckningar av allmänt konstruktionsstål

För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1).

NBC	KOMPLETTERINGAR TILL VÄGGÖPPNINGAR M M I ANLÄGGNING

NBC.2	Dörrar, dörrpartier, portar, väggluckor o d

NBC.21	Dörrar

NBC.211	Dörrar av metall

NBC.2112	Dörrar av rostfritt stål

För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS 142343 (14).

NBJ	TILLTRÄDES- OCH SKYDDSANORDNINGAR I ANLÄGGNING

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

INSPEKTIONSBRYGGA

Trappor, stegar och gallerdurk till inspektionsbrygga ska uppfylla krav enligt NBK.111, NBJ.1111 och NBB.111.

Hela inspektionsbryggan ska vara varmförzinkad minst motsvarande korrosivitetsklass C4, tabell NA.1, Fe/Zn 115 enligt SS-EN ISO 1461 (1).

Inspektionsbryggan ska monteras utan elektrisk kontakt med armeringen i betongkonstruktion.

NBJ.1	Stegar, stegjärn o d

NBJ.11	Stegar för fast vertikal montering

För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS 831340 (3).

NBJ.111	Stegar av allmänt konstruktionsstål för fast vertikal montering

För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1).

NBJ.12	Stegjärn

NBJ.121	Stegjärn av allmänt konstruktionsstål

För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1).

NBJ.2	Skyddsräcken vid uppstigningsöppningar

NBJ.21	Skyddsräcken av allmänt konstruktionsstål vid uppstigningsöppningar

För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1).

NBJ.211	Skyddsräcken av allmänt konstruktionsstål vid uppstigningsöppningar i bro

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Följande text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår:

Sjunde stycket: ”Skyddsnät ska ... aluminium.”

Övrig text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Stål ska uppfylla krav enligt GBD.

UTFÖRANDEKRAV

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Ett skyddsräcke ska vara minst 1,0 m högt och vara utformat så att det hindrar fall genom eller under räcket.

NBK	TRAPPOR, TRAPPRÄCKEN M M I ANLÄGGNING

NBK.1	Trappor m m

NBK.11	Trappor av metall

För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1).

NBK.111	Trappor av metall i bro

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Trappors bredd ska vara minst 0,8 m och de ska förses med skyddsräcken enligt NBK.211.

P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PB	RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

PBB	RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV

Dag- och dränvattenledning skall uppfylla krav enligt toleransklass A i Svenskt Vatten P91.

PBB.217	Trumma av rör av vågprofilerad, förzinkad stålplåt, i ledningsgrav

I AMA Anläggning 07 Tabell PB/2 utgår rörtyp B.

Korrosionsskydd av varmförsinkad plåt skall utföras enligt EN 10 142 Fe PO2 G Z 600 laminerad på båda sidor med plastfilm av polyeten. Laminering skall ske före korrugering och utföras enligt AASHTO M246 och ASTM 742. Plastfilmens tjocklek skall vara minst 250 (m. Metoden tillåts endast för spiralfalsade trummor.

PBB.4	Ledning av betongrör i ledningsgrav

PBB.42	Ledning av betongrör, avloppsrör, i ledningsgrav

Rör och rördelar av oarmerad betong till dagvattenledning och trumma skall vara av lägst hållfasthetsklass 90 enligt SS-EN 1916 och kompletterande krav i SS 22 70 00.

Rör och rördelar av armerad betong med innerdiameter mindre än eller lika med 1200 mm, till dagvattenledning och trumma skall vara av lägst hållfasthetsklass 110 enligt SS-EN 1916 samt kompletterande krav i SS 22 70 00.

Rör och rördelar av armerad betong med innerdiameter större än 1200 mm, till dagvattenledning och trumma skall vara av lägst hållfasthetsklass 135 enligt SS-EN 1916 samt kompletterande krav i SS 22 70 00.

Rör och rördelar av betong med innerdiameter större än 1000 mm, till dagvattenledningar och trummor under väg skall vara armerade.

PBB.5	Ledning av plaströr i ledningsgrav

PBB.55	Ledning av plaströr, vägrör, i ledningsgrav

Plaströr till dagvattenledningar och trummor skall ha ringstyvhet minst 8 kPa under trafikerade ytor och för ej trafikerade ytor minst 4 kPa. Ringstyvhet bestäms enligt SS 3632.

PB-.2	Ledning av stålrör

För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller följande: SS 142343 (14).

PC	ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

PCC	ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING

PCC.2	Fästdon, fixeringar, styrningar mm för rörledning

PCC.21 	Fästdon för rörledning

För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller följande: SS-EN ISO 1461 (1), SS-EN ISO 10684 (1).

PD	BRUNNAR o D I MARK

Betäckning till brunn

Betäckningar för brunnar etc ska justeras om de kommer att ligga över eller mer än 15 mm under beläggningens yta. Efter justering ska betäckningar ligga 5-10 mm under beläggningens överyta.

I grusvägar skall brunnsbetäckningar ligga minst 100 mm under vägytan och vara övertäckta.

Utbyte av betäckning ska ske i samråd med ledningsägare.

Intag till dagvattenbrunnar i diken skall utföras med lågbyggd kupolsil.

Betonglock skall läggas 100-200 mm över omgivande mark. Inom säkerhetszonen får dock inte brunnsbetäckningar eller andra föremål sticka upp mer än 100 mm över omgivande mark.

PDB	BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING

Brunnsbetäckning i trafikerad yta skall minst uppfylla krav enligt klass D 400 i SS-EN 124.

Brunn av betong

Brunn av betong skall vara veriefierad till nivå 4 enligt avsnitt YE.

PDB.1	Nedstigningsbrunn på avloppsledning

Nedstigningsbrunn skall uppfylla krav på täthet enligt Svenskt Vatten P91.

PE	ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

PEB	AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK

Betäckningar

Betäckningar för ventiler etc ska justeras om de kommer att ligga över eller mer än 15 mm under beläggningens yta. Efter justering ska betäckningar ligga 5-10 mm under beläggningens överyta.

Utbyte av betäckning ska ske i samråd med ledningsägare.

Y	MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M

YC	ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING

YCD	RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING

YCD.1	Relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m

Handlingarna skall levereras senast ?, till ?.

!	Alternativ 1.

Handlingarna skall levereras insatta i pärmar, original i ljuskopierbart utförande + ? exemplar kopior.

!	Alternativ 2.

Handlingarna skall levereras på CD ROM i ? exemplar.

!	Alternativ 3.

Handlingarna skall levereras som mikrofilm.

!	Alternativ 4.

Handlingarna skall levereras ?.

YCD.11	Relationshandlingar för väg, plan o d samt vegetationsyta

YCD.111	Relationshandlingar för väg, plan o d

Text i AMA utgår

Redovisning av åtgärd

Alla konstruktioner skall dokumenteras med beräkningar, ritningar och beskrivningar.

Förteckning över restriktioner skall upprättas, t ex avseende maximalt tillåten fyllning, avschaktning, dränering och infiltration. Restriktionsområde är normalt större än vägområde.

Relationshandling

Inmätning och dokumentation av utförda beläggningsåtgärder ska redovisas på av beställaren tillhandahållna blanketter. Inmätning, dokumentation och all provtagning ska redovisas till den Nationella Vägdatabasen.

Alla konstruktioner skall dokumenteras med avseende på läge, dimensioner använda material, uppmätta funktionella egenskaper, utförande etc samt med avseende på vad som kan behövas för planering och genomförande av framtida underhåll och drift. Inmätning skall anslutas till det system som angivits av beställaren och med angiven noggrannhet.

Dokumentation av bestyrkta egenskaper för produkter enligt EN-standarder skall redovisas i relationshandlingar.

Sådana material som kan påverka miljön på ett negativt sätt skall dokumenteras med avseende på kemisk sammansättning, placering, vidtagna skyddsåtgärder och krav på hantering.

Användning av nya material, som från miljösynpunkt bedömts godtagbara, skall dokumenteras om betryggande bevisning om materialets oskadlighet saknas.

Material som kan orsaka skada vid oriktig behandling skall dokumenteras.

obundna material till väg, plan o d

Resultat från kontroll skall bifogas relationshandlingarna. Alla kontrollobjekt som omfattats av statistisk acceptanskontroll skall redovisas med avseende på:

Identifikation

Utsträckning

Antal observationer och erhållna värden på aktuella kriterievariabler

Enskilda mätpunkters koordinater eller mätvärden behöver dock inte redovisas.

Bitumenbunda material och lager till väg, plan o d

Resultat från kontroll skall bifogas relationshandlingarna. Alla kontrollobjekt som omfattats av statistisk acceptanskontroll skall redovisas med avseende på:

Identifikation

Utsträckning

Antal observationer och erhållna värden på aktuella kriterievariabler

Enskilda mätpunkters koordinater eller mätvärden behöver dock inte redovisas.

Registrering av utförda beläggningsåtgärder och dokumentation från uppmätning av fri höjd under broar vid beläggningsåtgärd skall utföras av entreprenören och lämnas till beställaren vid slutbesiktningen.

Konstruktiv utformning

För varje objekt och beläggningstyp skall följande dokumenteras

Entreprenör

Objektstyp

!	Uh (Underhåll), Fb (Förbättring), NyB (Nybyggnad)

Vägnummer

Avsnitt, löpande längd

Objektets benämning

Objektnummer

Län

Beläggningstyp

Mängd, tjocklek

Metod

Komplett arbetsrecept

Resultat från materialkontroll

Enhet

Bindemedel, typ

Bindemedel, tillsats

Stenstorlek, max

Mängd, ton

Yta, täckning

Åtgärdskostnad

Avsnitt, sida

Avsnitt, körfält i meter

Utförande

För varje objekt och varje beläggningstyp skall följande dokumenteras

Tid för utförande

Väderleksobservationer

Övriga faktorer som påverkat resultatet

Resultat från egenkontroll

Resultat från kvalitetskontroll

Resultat från tilläggskontroll

Synpunkter på resultat

cementbundna material och lager till väg, plan o d

Utformning och utförande av bärlager med cementbundet grus

För varje objekt skall följande dokumenteras

Hållfasthet

Lagertjocklek

Sprickanvisning

Tillämpad produktionsmetod

Resultat av kontroller av bärlager med cementbundet grus

För varje objekt skall följande resultat från kontroll redovisas

Hållfasthet

Lagertjocklek

Jämnhet och tvärfall

Utformning och utförande av lager med cementbetong

För varje objekt skall följande dokumenteras

Lagertjocklek

Hållfasthet

Fogar och sammanhållningskonstruktioner

Tillämpad produktionsmetod

Resultat av kontroller av lager med cementbetong

För varje objekt skall följande resultat från kontroll redovisas

Hållfasthet

Frostbeständighet

Lagertjocklek

Jämnhet och tvärfall

Friktion

Kulkvarnsvärde

YCH	DRIFTINSTRUKTIONER FÖR ANLÄGGNING

YCH.2	Driftinstruktioner för bro, brygga, kaj o d

Entreprenören ska upprätta driftplan för

hängbro

snedkabelbro

bågbro

träbro

bro med teknisk livslängd 80 år

öppningsbar bro

bro med teoretisk spännvidd större än 100 m i största spannet

YCJ	UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR ANLÄGGNING

YCJ.2	Underlag för driftinstruktioner för bro, brygga, kaj o d

Entreprenören ska upprätta underlag för driftplan för

hängbro

snedkabelbro

bågbro

träbro

bro med teknisk livslängd 80 år

öppningsbar bro

bro med teoretisk spännvidd större än 100 m i största spannet

YCK	UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR ANLÄGGNING

YCK.2	Underhållsinstruktioner för bro, brygga, kaj o d

YCK.21	Underhållsinstruktioner för bro

Entreprenören ska upprätta underhållsplan för

hängbro

snedkabelbro

bågbro

träbro

bro med teknisk livslängd 80 år

öppningsbar bro

bro med teoretisk spännvidd större än 100 m i största spannet

YCL	UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR ANLÄGGNING

YCL.2	Underlag för underhållsinstruktioner för bro, brygga, kaj o d

Entreprenören ska upprätta underlag för underhållsplan för

hängbro

snedkabelbro

bågbro

träbro

bro med teknisk livslängd 80 år

öppningsbar bro

bro med teoretisk spännvidd större än 100 m i största spannet

YCQ	KONTROLLPLANER FÖR ANLÄGGNING

YCQ.1	Kontrollplaner för byggande av anläggning

YCQ.12	Kontrollplaner för bro, brygga, kaj o d

YCQ.121	Kontrollplaner för bro

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

Kontrollplan för tilläggskontroll vid tillverkning av broräcken ska minst omfatta

oförstörande provning av svetsar till 10 % (100 % provning av var tionde svets)

kontroll av skikttjocklek och vidhäftning enligt BSK 99, avsnitt 9:71, vid räcken som målats av estetiska skäl. Antal provningsområden för skikttjockleksmätningen skall bestämmas enligt SS-ISO 19840 (1). Räcken till en bro betraktas som ett objekt.

Tilläggskontroll för slutna profiler skall omfatta täthetsprovning till 100 %. Vid täthetsprovning skall Arbetsmiljöverkets publikation AFS 1985:14 ”Tryckprovning” följas.

YE	VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ PRODUKTER

Text under denna kod i AMA Anläggning 07 i gäller med följande tillägg:

GODTAGNA PRODUKTER, PROVNING OCH BESIKTNING

Av Vägverket godtagna produkter, certifieringsorgan och provnings-/besiktningsorgan framgår av förteckning på Vägverkets hemsida..

Om inget annat har sagts förutsätts tillverkarförsäkran med stöd av egenkontroll gälla. Med tillverkare likställs entreprenör, importör respektive leverantör.

För produkter som deklareras enligt europastandarder (SS-EN) skall materialet kontrolleras enligt kraven på kvalitetssystem i standarden och med den där angivna frekvensen om inget annat sägs.

Z	KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR

ZB	KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR I ANLÄGGNING

ZBD	KOMPLETTERINGAR AV NÄT, TRÅD M M I ANLÄGGNING

ZBD.1	Kompletteringar av nät

ZBE	FÄSTDON I ANLÄGGNING

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Spikar

Förzinkning

Elförzinkning

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Varmförzinkning

För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1).

Skruvar, muttrar, brickor, nitar

Förzinkning

Elförzinkning

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.

Varmförzinkning

För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 10 684 (1) respektive SS-EN ISO 1461 (1).

# BILAGA VV Begreppsförklaringar

arbetsbeskrivning

Beskrivning som anger utförandet av en konstruktion eller konstruktionsdel.

Arbetsbeskrivningen kan antingen vara placerad på en arbetsritning, vara en separat handling som komplement till en arbetsritning (separat arbetsbeskrivning) eller utgöra en självständig handling.

arbetsritning

Gemensamt begrepp för sammanställningsritning, detaljritning samt standard- och gruppritning.

detaljritning

Arbetsritning som visar en konstruktion eller konstruktionsdel med erforderliga detaljer.

förbättring av rostskyddsmålning

Partiell ommålning som innebär att delar av konstruktionen målas om ända ner till stålytan.

sammanställningsritning

Sammanställningsritning är en arbetsritning som visar ett byggnadsverk i dess helhet.

stålrörspåle

En stålrörspåle med diameter mindre än 0,3 m hänförs till påltypen slank stålpåle.

# Bilaga EB/2 Undergjutnings- och igjutningsbruk

Text under denna bilaga i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:

För åberopade standarder gäller följande utgåvor:

SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 445 (1).

# Bilaga VV CC/1Krav på verifiering av geoteknisk bärförmåga för pålar

###### 1.	För en mantelburen påle ska den geotekniska bärförmågan för tryckkraft bestämmas genom beräkning eller genom provning. För dynamisk provning ska kraven enligt 7. gälla varvid tillämpning av (tot i tabell 2 för berg godtas.

Exempel på beräkningsmetoder redovisas i Svensk Byggtjänst ”Pålgrundläggning”, 6.4 och 6.5.

För statisk provning godtas att Pålkommissionens rapport 59  "Anvisningar för provpålning med efterföljande provbelastning" används. (tot i tabell 2 för berg ska då tillämpas. Om endast en eller två pålar provas ska (tot sättas till minst 1,95 respektive 1,8 för säkerhetsklass 2. För säkerhetsklass 3 ska (tot ökas med 0,1.

Med en mantelburen påle avses en påle där den helt övervägande delen av bärförmågan utgörs av jordens bärförmåga längs med pålens mantelyta.

Dimensionerande geoteknisk bärförmåga för kohesionspåle i överkonsoliderad lera med överkonsolideringskvoten större än tre ska bestämmas efter provning.

För en stålpåle som är ytbehandlad får mantelbärförmågan tillgodoräknas endast om den bestäms genom provning.

Totallasten på en grupp av mantelburna pålar, räknad som en enhet, ska kunna överföras till omgivande jordlager med minst samma säkerhet som gäller för den enstaka pålen.

###### 2.	Dimensionerande geoteknisk bärförmåga för dragkraft ska bestämmas genom provning, beräkning eller enligt 3. Se även 8.

Exempel på beräkningsmetoder redovisas i Svensk Byggtjänst ”Pålgrundläggning”, 6.4 och 6.5.

Resultat från provning genom tryckbelastning godtas som underlag för att bestämma den dimensionerande geotekniska bärförmågan för dragkraft under förutsättning att mantelmotståndet vid provningen kan särskiljas ur den totala bärförmågan och används som ingångsvärde vid beräkning av den geotekniska bärförmågan för dragkraft enligt följande.

- För en påle i kohesionsjord ska den dimensionerande bärförmågan för dragkraft bestämmas genom att den dimensionerande geotekniska bärförmågan för tryckkraft multipliceras med en faktor 0,8.

- För en påle i friktionsjord ska den dimensionerande bärförmågan för dragkraft bestämmas genom att den dimensionerande geotekniska bärförmågan för tryckkraft multipliceras med en faktor 0,5.

###### 3.	Dimensionerande geoteknisk bärförmåga för dragkraft i en påle i friktionsjord godtas satt till 0 kN när pålens längd i jord är 3 m och till 50 kN när längden är 12 m och däröver. För mellanliggande längder godtas rätlinjig interpolering. Pålens effektiva egentyngdskomposant i pålens längdriktning kan tillgodoräknas vid bestämning av bärförmågan.

###### 4.	Dimensionerande geoteknisk bärförmåga för tryckkraft för en spetsburen påle ska bestämmas enligt någon av metoderna i 5., 6. eller 7.

För en stålkärnepåle försedd med rillor och med en del av pålen ingjuten i berg godtas även att den geotekniska bärförmågan för tryckkraft bestäms genom dragprovning enligt 8.

###### 5.	Stoppslagningskriterierna bestäms enligt följande metod som är godtagen endast för betongpålar med areorna 0,055, 0,073 eller 0,076 m².

Hejarvikten, fallhöjden och den dimensionerande geotekniska bärförmågan bestäms vid stoppslagning med frifallshejare med ledning av tabell 1 under förutsättning att kvarstående sjunkning är högst 10 mm per 10 slag.

Frifallshejare ska ha lägst 80 % effektivitet. Slagdynans vikt ska understiga 1/6 av hejarens vikt och dynträt ska vara väl inslaget (minst 300 slag) och högst 25 mm tjockt.

Tabell 1 Dimensionerande geoteknisk bärförmåga Rd (kN)

| Hejare | Fallhöjd m | Pålens tvärsnittsarea, m² |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,055 | 0,073/0,076 |
|  |  | Säkerhetsklass | Säkerhetsklass |
|  |  | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3 ton | 0,3 0,4 0,5 | 435 520 595 | 400 480 550 | 500 600 670 | 460 550 615 |
| 4 ton | 0,3 0,4 0,5 | 490 585 655 | 450 540 605 | 585 685 770 | 535 630 710 |
| 5 ton | 0,3 0,4 | 535 625 | 490 575 | 615 750 | 565 690 |

###### Om en påle förlängs med knekt under stoppslagningen väljs 0,1 m högre fallhöjd än den som fordras enligt tabell 1.

###### Vid stoppslagning mot berg godtas att Rd ökas med 10 % under förutsättning att sjunkningen per 10 slag är högst 3 mm.

###### 6.	Stoppslagningskriterierna bestäms enligt Pålkommissionens rapport 92  "Datorsimulering av pålslagning". Metoden är endast godtagen för en påle med tvärsnittsyta högst 0,10 m² och lägst 0,005 m² och följande krav ska uppfyllas.

- Stoppslagningen ska väljas till högst 10 mm/10 slag. Hejarens vikt ska minst vara lika med fem gånger pålens vikt/m.

- Simulering ska göras med endimensionell vågmodell enligt E A Smith, t.ex. med datorprogrammet WEAP.

- Värdet på effektiviteten för frifalls- och tryckluftshejare ska sättas till uppmätt värde eller erfarenhetsvärde för aktuell utrustning, dock högst 80 %.

Produkten (Rd(mp(n ska i säkerhetsklass 2 sättas till minst 2,3. I säkerhetsklass 3 ska värdet vara minst 2,5. Vid stoppslagning mot berg godtas att ovanstående värden minskas med 0,2.

###### 7.	Den geotekniska bärförmågan bestäms i varje enskilt fall genom stötvågsmätning med en metod som ska vara godtagen av beställaren.

Den karakteristiska geotekniska bärförmågan ska bestämmas genom analys av uppmätta accelerations- och töjningsförlopp. Analysen kan utföras med datorprogrammet CAPWAP eller likvärdigt.

För spetsburen påle med liten fjädring, högst d/60, hos pålspetsen godtas att den karakteristiska geotekniska bärförmågan bestäms enligt CASE-metoden. Pålens sjunkning ska då högst vara 3 mm/slag.

Rd ska bestämmas enligt formeln

Rm	medelvärdet av uppmätt bärförmåga

(tot	den sammansatta säkerhetsfaktorn inklusive hänsyn till skillnaden mellan medelvärde och karakteristiskt värde.

(tot ska minst ges värde enligt tabell 2.

Tabell 2  (tot

| Antal prov | Säkerhetsklass 2 | Säkerhetsklass 3 |
| --- | --- | --- |
|  | berg | jord | berg | jord |
| 3 | 1,7 | 1,95 | 1,8 | 2,1 |
| 4 | 1,6 | 1,85 | 1,7 | 2,0 |
| 6 | 1,55 | 1,8 | 1,65 | 1,9 |
| 10 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,8 |
| ( 20 | 1,45 | 1,65 | 1,55 | 1,75 |

Varje enskilt värde ska minst vara 0,85 gånger det uppmätta medelvärdet.

Minst tre pålar per kontrollobjekt ska provas och de provade pålarna ska vara ett representativt urval av pålarna i kontrollobjektet. Med kontrollobjekt menas en grupp av pålar med enhetligt installationssätt och verkningssätt i en enhetlig jordvolym. En pålgrupp för ett stöd är ett kontrollobjekt. Avståndet mellan de yttersta pålarna i ett kontrollobjekt får inte överstiga 30 m. Närliggande mantelburna pålgrupper kan föras till samma kontrollobjekt om en geoteknisk undersökning visar att jordens sammansättning och egenskaper är enhetliga inom den berörda jordvolymen.

Om alla pålar i en pålgrupp mäts godtas att (tot enligt ovan sätts till

- 1,4 för berg i säkerhetsklass 2,

- 1,6 för jord i säkerhetsklass 2,

- 1,5 för berg i säkerhetsklass 3 och

- 1,7 för jord i säkerhetsklass 3.

###### 8.	Dimensionerande geoteknisk bärförmåga för dragkraft för en stålkärnepåle godtas verifierad genom att nedanstående tre verifieringar utförs:

- Beräkning av en bergkon med halva toppvinkeln 30 grader och med totala säkerhetsfaktorn 3,0 för säkerhetsklass 3 och 2,5 för säkerhetsklass 2. Med beräkningen ska det verifieras att bergkonens och ovanförliggande jordvolyms sammantagna effektiva tyngd dividerad med säkerhetsfaktorn är större än den dimensionerande dragkraften. Om bergkoner från flera dragna pålar sammanfaller ska detta beaktas så att den sammanlagda dragkraften inte överstiger den tillgängliga bergvolymens och den ovanförliggande jordens effektiva tyngd. Friktion i ovanförliggande jord får inte räknas med. Medräknande av mantelbärigheten i jorden förutsätter att det kan verifieras att vidhäftningen i bergområdet då inte försämras.

- Beräkning av vidhäftningsbärförmågan mellan stål och bruk respektive bruk och berg.

- Provning av vidhäftningen mellan stål och bruk samt mellan bruk och berg genom dragprovning av 10 % av pålarna i en kontrollgrupp som har enhetligt verkningssätt. Provlasten ska vara den dimensionerande dragkraften multiplicerad med säkerhetsfaktorn (tot enligt tabell 2.

# Bilaga VV EB/4Gjutfog i spännbetongkonstruktion

1.	Allmänt

Vid utförande av gjutfogar vinkelrätt mot spännarmeringen i spännbetongkonstruktioner ska nedanstående krav vara uppfyllda.

.11	I fogsnitt gäller att beräkningsmässig dragpåkänning på armeringens nivå inte godtas för laster enligt lastkombination V:A.

.12	Fogsnitt ska förses med genomgående armering av kvalitet B500B i sådan mängd att minimiarmeringsprocenten (min minst lika med 0,65 % uppnås.

Minimiarmeringskravet ska gälla varje konstruktionsdel som brobaneplatta, liv etc. var för sig.

.13	Hälften av den kompletterande armering som fordras enligt .12 ska ges en längd ho på båda sidor om fogen, där ho betecknar tvärsnittshöjden. Dock godtas att ho sätts lika med 4 m om tvärsnittshöjden är större än 4 m. Om tvärsnittshöjden är mindre än 1 m ska ho sättas lika med 1 m. Resterande hälft av tilläggsarmeringen ska ges en längd ho/2 på vardera sidan om fogen.

Utöver ovannämnda längder tillkommer förankringslängd enligt BBK.

.14	I de delar av tvärsnittet där tryckpåkänningen är minst 4,0 MPa för laster enligt lastkombination V:A godtas att minimiarmeringsmängden enligt .12 reduceras till 0. Vid tryckpåkänning mellan 0 och 4,0 MPa får minimiarmeringsmängden i motsvarande grad reduceras genom interpolering.

# BILAGA VV GBD/1. Stål

.1	Allmänt

Bilagan redovisar karakteristiska hållfasthetsvärden för stålsorter som är lämpliga för stålkonstruktioner. Av bilagan framgår även vilka optioner som ska användas vid tillämpningen av SS-EN 10 025.

.2	Hållfasthetsvärden

Tabell 1	Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt 
SS–EN 10 025-2:2004, varmvalsade olegerade konstruktionsstål

| SS–EN 10 025-2:2004 Seghetsklass | Godstjocklek (mm) | Karakteristisk hållfasthet |
| --- | --- | --- |
| B | D |  | (MPa) | (MPa) |
| S235JR | S235J2 | – 16 | 360 | 235 |
|  |  | (16) – 40 | 360 | 225 |
|  |  | (40) – 100 | 360 | 215 |
| S275JR | S275J2 | – 16 | 410 | 275 |
|  |  | (16) – 40 | 410 | 265 |
|  |  | (40) – 63 | 410 | 255 |
|  |  | (63) – 80 | 410 | 245 |
|  |  | (80) – 100 | 410 | 235 |
| S355J0 | S355J2 | – 16 | 470 | 355 |
|  |  | (16) – 40 | 470 | 345 |
|  |  | (40) – 63 | 470 | 335 |
|  |  | (63) – 80 | 470 | 325 |
|  |  | (80) – 100 | 470 | 315 |

Tabell 2	Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt 
SS–EN 10 025-3:2004, normaliserade varmvalsade svetsbara finkornstål

| SS–EN 10 025-3:2004 Seghetsklass | Godstjocklek (mm) | Karakteristisk hållfasthet |
| --- | --- | --- |
| D | E |  | (MPa) | (MPa) |
| S355N | S355NL | – 16 | 470 | 355 |
|  |  | (16) – 40 | 470 | 345 |
|  |  | (40) – 63 | 470 | 335 |
|  |  | (63) – 80 | 470 | 325 |
|  |  | (80) – 100 | 470 | 315 |
| S420N | S420NL | – 16 | 520 | 420 |
|  |  | (16) – 40 | 520 | 400 |
|  |  | (40) – 63 (63) – 80 (80) – 100 | 520 520 520 | 390 370 360 |
| S460N | S460NL | – 16 | 540 | 460 |
|  |  | (16) – 40 | 540 | 440 |
|  |  | (40) – 63 (63) – 80 (80) – 100 | 540 540 540 | 430 410 400 |

Tabell 3	Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt 
SS–EN 10 025-4:2004, termomekaniskt behandlade varmvalsade svetsbara finkornstål

| SS–EN 10 025-4:2004 Seghetsklass | Godstjocklek (mm) | Karakteristisk hållfasthet |
| --- | --- | --- |
| D | E |  | (MPa) | (MPa) |
| S355M | S355ML | – 16 | 470 | 355 |
|  |  | (16) – 40 | 470 | 345 |
|  |  | (40) – 63 | 450 | 335 |
|  |  | (63) – 80 | 440 | 325 |
|  |  | (80) – 100 | 440 | 325 |
| S420M | S420ML | – 16 | 520 | 420 |
|  |  | (16) – 40 | 520 | 400 |
|  |  | (40) – 63 (63) – 80 (80) – 100 | 500 480 470 | 390 380 370 |
| S460M | S460ML | – 16 | 540 | 460 |
|  |  | (16) – 40 | 540 | 440 |
|  |  | (40) – 63 (63) – 80 (80) – 100 | 530 510 500 | 430 410 400 |

Tabell 4	Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt 
SS–EN 10 025-5:2004, konstruktionsstål med förbättrat motstånd mot atmosfärisk korrosion

| SS–EN 10 025-5:2004 Seghetsklass | Godstjocklek (mm) | Karakteristisk hållfasthet |
| --- | --- | --- |
| B | D |  | (MPa) | (MPa) |
| S235J0W | S235J2W | – 16 (16) – 40 (40) – 100 | 360 360 360 | 235 225 215 |
|  | S355J2WP1 | – 16 (16) – 40 | 470 470 | 355 3452 |
|  | S355J2W | – 16 (16) – 40 (40) – 63 (63) – 80 (80) – 100 | 470 470 470 470 470 | 355 345 315 325 315 |

1	Krav på slagseghet verifieras genom provning.

2	Detta värde gäller endast för profiler och stänger.

Tabell 5	Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt 
SS–EN 10 025-6:2004, plåt och bredplattstång av höghållfast konstruktionsstål i seghärdat tillstånd

| SS–EN 10 025-6:2004 Seghetsklass | Godstjocklek (mm) | Karakteristisk hållfasthet |
| --- | --- | --- |
| D | E |  | (MPa) | (MPa) |
| S460QL | S460QL1 | – 50 | 550 | 460 |
|  |  | (50) – 100 | 550 | 440 |
| S500QL | S500QL1 | – 50 | 590 | 500 |
|  |  | (50) – 100 | 590 | 480 |
| S550QL | S550QL1 | – 50 | 640 | 550 |
|  |  | (50) – 100 | 640 | 530 |
| S620QL | S620QL1 | – 50 | 700 | 620 |
|  |  | (50) – 100 | 700 | 580 |
| S690QL | S690QL1 | – 50 | 770 | 690 |
|  |  | (50) – 100 | 760 | 650 |

Tabell 6	Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt 
SS–EN 10 149:1996, varmvalsade platta produkter av höghållfast kallformningsstål

| SS–EN 10 149:1996 Seghetsklass | Godstjocklek (mm) | Karakteristisk hållfasthet |
| --- | --- | --- |
| B | D |  | (MPa) | (MPa) |
| S260NC | S260NC 1 | 1,5 – 20 | 370 | 260 |
| S315MC | S315MC1 | 1,5 – 20 | 390 | 315 |
| S315NC | S315NC1 | 1,5 – 20 | 430 | 315 |
| S355MC | S355MC1 | 1,5 – 20 | 430 | 355 |
| S355NC | S355NC1 | 1,5 – 20 | 470 | 355 |
| S420MC | S420MC1 | 1,5 – 20 | 480 | 420 |
| S420NC | S420NC1 | 1,5 – 20 | 530 | 420 |
| S500MC | S500MC1 | 1,5 – 20 | 550 | 500 |

1  Stål beställda med provning av slagseghet enligt EN 10149-1 avsnitt 11, option 5.

Tabell 7	Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt 
SS–EN 10 210:2006, varmbearbetade konstruktionsrör av olegerat stål och finkornstål

| SS–EN 10 210:2006 Seghetsklass | Godstjocklek (mm) | Karakteristisk hållfasthet |
| --- | --- | --- |
| B | D | E |  | (MPa) | (MPa) |
| S235JRH |  |  | – 16 | 360 | 235 |
|  |  |  | (16) – 40 | 360 | 225 |
|  |  |  | (40) – 63 | 360 | 215 |
|  | S275J2H |  | – 16 | 410 | 275 |
|  |  |  | (16) – 40 | 410 | 265 |
|  |  |  | (40) – 63 | 410 | 255 |
|  | S355J2H |  | – 16 | 470 | 355 |
|  |  |  | (16) – 40 | 470 | 345 |
|  |  |  | (40) – 63 | 470 | 335 |
|  | S355NH | S355NLH | – 16 | 470 | 355 |
|  |  |  | (16) – 40 | 470 | 345 |
|  |  |  | (40) – 65 | 470 | 335 |
|  | S420NH | S420NLH | – 16 | 520 | 420 |
|  |  |  | (16) – 40 | 520 | 400 |
|  | S460NH | S460NLH | – 16 | 540 | 460 |
|  |  |  | (16) – 40 | 540 | 440 |

Tabell 8	Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt 
SS–EN 10 219:2006, kallformade svetsade konstruktionsrör av olegerat stål och finkornstål

| SS–EN 10 219:2006 Seghetsklass | Godstjocklek (mm) | Karakteristisk hållfasthet |
| --- | --- | --- |
| B | D | E |  | (MPa) | (MPa) |
| S235JRH |  |  | – 16 | 360 | 235 |
|  |  |  | (16) – 40 | 360 | 225 |
|  | S275J2H |  | – 16 | 410 | 275 |
|  |  |  | (16) – 40 | 410 | 265 |
|  | S355J2H |  | – 16 | 470 | 355 |
|  |  |  | (16) – 40 | 470 | 345 |
|  | S355NH | S355NLH | – 16 | 470 | 355 |
|  |  |  | (16) – 40 | 470 | 345 |
|  | S355MH | S355MLH | – 16 | 450 | 355 |
|  |  |  | (16) – 40 | 450 | 345 |
|  | S420MH | S420MLH | – 16 | 500 | 420 |
|  |  |  | (16) – 40 | 500 | 400 |
|  | S460MH | S460MLH | – 16 | 530 | 460 |
|  |  |  | (16) – 40 | 530 | 440 |

.3	Tillämpning av SS-EN 10 025-1

#### .3.1	Märkning

För utmattningsbelastade bärverksdelar får inte metod som kan ge upphov till anvisning användas till exempel stämpling. För dessa ska option 10 tillämpas.

#### .3.2	Optioner

Följande optioner är relevanta vid tillämpningen av denna standard.

4)	Option 4 ska tillämpas vid behov.

5)	Option 5 ska tillämpas för material som ska varmförzinkas.

10)	Option 10 ska tillämpas.

.4	Tillämpning av SS-EN 10 025-2

#### .4.1	Svetsbarhet

Stålsort S185, E295, E335 och E360 får inte användas i svetsade konstruktioner då sammansättningen inte är känd.

#### .4.2	Optioner

Följande optioner är relevanta vid tillämpning av denna standard:

Optionerna 4, 5 och 10. Se .3.2 och SS-EN 10 025-1.

11)	Option 11 ska användas för material som ska kallbockas.

12)	Option 12 ska användas för material som ska rullformas.

15)	För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass B, subklass 3 enligt SS-EN 10163-2 tillämpas.

16)	För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D, subklass 3 enligt SS-EN 10163-3 tillämpas.

17)	För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D, enligt SS-EN 10221 tillämpas.

18)	Toleransklass D enligt SS-EN 10029 får inte väljas.

19a)	Option 19a ska användas om produkten kommer att värmebehandlas.

21)	Option 21 ska tillämpas för stål till rörbroar.

24)	Optionen ska tillämpas.

28)	Optionen ska tillämpas enligt följande: För profiler med nominell tjocklek < 100 får minimislagseghetsvärdet vara 23 J vid -20°C där tabell 9 anger 27 J vid -20°C.

.5	Tillämpning av SS-EN 10 025-3

#### .5.1	Optioner

Följande optioner är relevanta vid tillämpning av denna standard:

Optionerna 4, 5 och 10. Se .3.2 och SS-EN 10 025-1.

11a)	Option 11a ska användas för material som ska kallbockas:

12)	Option 12 ska användas för material som ska rullformas:

15)	För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass B, subklass 3 enligt SS-EN 10163-2 tillämpas.

16)	För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D, subklass 3 enligt SS-EN 10163-3 tillämpas.

17)	För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D, enligt SS-EN 10221 tillämpas.

.6	Tillämpning av SS-EN 10 025-4

#### .6.1	Optioner

Följande optioner är relevanta vid tillämpning av denna standard:

Optionerna 4, 5 och 10. Se.3.2 och SS-EN 10 025-1.

11b)	Option 11b ska användas för material som ska kallbockas.

12)	Option 12 ska användas för material som ska rullformas.

15)	För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass B, subklass 3 enligt SS-EN 10163-2 tillämpas.

16)	För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D, subklass 3 enligt SS-EN 10163-3 tillämpas.

17)	För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D, enligt SS-EN 10221 tillämpas.

.7	Tillämpning av SS-EN 10025-5

#### .7.1	Leveranstillstånd

Leveranstillstånd +N eller +AR ska beställas om produkten kommer att värmebehandlas över kritisk temperatur. Se 3.3 i SS-EN 10025-2:2004 för kritisk temperatur.

#### .7.2	Optioner

Följande optioner är relevanta vid tillämpning av denna standard:

Optionerna 4 och 10. Se .3.2 och SS-EN 10 025-1.

11c)	Option 11c ska användas för material som ska kallbockas.

15)	För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass B, subklass 3 enligt SS-EN 10163-2 tillämpas.

16)	För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D, subklass 3 enligt SS-EN 10163-3 tillämpas.

17)	För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D, enligt SS-EN 10221 tillämpas

19a)	Option 19a ska användas om produkten kommer att värmebehandlas. Se .7.1.

.8	Tillämpning av SS-EN 10 025-6

#### .8.1	Optioner

Följande optioner är relevanta vid tillämpning av denna standard:

Optionerna 4, 5 och 10. Se .3.2 och SS-EN 10 025-1.

14 a)	Slagseghet och egenskaper vid dragprovning ska verifieras för varje värmebehandlingsparti.

15)	För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass B, subklass 3 enligt SS-EN 10163-2 tillämpas.

# Bilaga VV LCB/1Målningsprodukter för betong

#### .1	Allmänt

Denna bilaga anger krav och provningsmetoder för målningsprodukter.

Provningen ska visa att denna inte har negativa effekter på betongytans egenskaper.

Då flera preparat ska användas i kombination ska dessa också provas i denna kombination.

#### .2	Krav

##### .21	Ånggenomgångsmotstånd

Ånggenomgångsmotstånd får vid provning enligt .41 inte vara högre än 200 · 103 s/m.

##### .22	Inverkan på betongens frostbeständighet (betong utan luft)

Avflagningen från behandlade provkroppar får vid provning enligt .42 inte överstiga motsvarande mätvärde för obehandlade provkroppar.

##### .23	Systemets frostbeständighet (betong med luftinblandning)

Avflagningen på behandlad provkropp får vid provning enligt .43 inte överstiga avflagningen på obehandlad referensprovkropp.

Provning enligt .43 får inte skada systemet så att dess funktion kan misstänkas ha påverkats negativt.

För målningsprodukt får, vid provning enligt .43, färgavflagning och/eller blåsbildning under färgskiktet inte ske på mer än 0,02 % av den provade ytan. Färgskiktet får inte spricka vid provningen. Med färgavflagning menas här sprickbildning.

Färgavflagning med vidhäftande cementpasta är tillåten och medtas inte vid beräkning av ytan på lossnat färgskikt.

##### .24	Påfört skikts tjocklek

Mätningen ska utföras enligt .44.

##### .25	Kulörbeständighet

Provning av kulörbeständighet ska utföras enligt .45. För målningsprodukter får avvikelsen i såväl svarthet som kulörhet och kulörton mellan provkroppar och referensprovkroppar inte vara större än fem NCS-enheter.

#### .3	Provkroppar

##### .31	Tillverkning

.311	Provkroppar för mätning av ånggenomgångsmotstånd tillverkas av lättbetongskivor med diameter 100 mm och tjocklek 20 mm. På skivorna appliceras fem mm cementbruk.

###### .312	Provkroppar för provning av systemets frostbeständighet och kulörbeständighet tillverkas genom att betongprismor med tvärsnitt 100 x 150 mm och längd 800 mm gjuts. Prismorna tillverkas enligt SS-EN 12 390-5 av betong med tryckhållfasthetsklass C 32/40, med cement enligt 43.222, lufthalt 4 - 5 %, vct 0,48 ( 0,50 och stenmax 18 mm.

Efter avformning lagras prismorna i vatten med temperaturen 20 ± 2°C.

Tidigast 7 dygn efter gjutning sågas provkroppar från prismorna. 50 mm av prismornas ändytor sågas bort och kasseras. Från den kvarvarande delen av prismorna sågas skivor med tjocklek enligt tabell 1.

###### .313	Provkroppar för övriga prov tillverkas genom att betongprismor med tvärsnitt 100 x 150 mm och längd 800 mm gjuts. Prismorna tillverkas enligt SS-EN 12 390-5 av betong med tryckhållfasthetsklass C32/40, med cement enligt 43.222, utan luftinblandning, vct 0,48 ( 0,50 och stenmax 18 mm.

Efter avformning lagras prismorna i vatten med temperaturen 20 ± 2°C.

Tidigast 7 dygn efter gjutning sågas provkroppar från prismorna. 50 mm av prismornas ändytor sågas bort och kasseras. Från den kvarvarande delen av prismorna sågas skivor med tjocklek enligt tabell 1.

##### .32	Lagring före påförande av preparat

###### .321	Provkroppar för mätning av ånggenomgångsmotstånd lagras i klimatskåp eller klimatrum vid 20 ( 2°C och 65 ( 5 % RF fram till dess preparatet påförs.

###### .322	Vid provning enligt .22 t.o.m. .25 lagras de tillsågade provkropparna i vatten fram till 14 dygn innan preparatet påförs.

Därefter lagras provkropparna stående på högkant i klimatskåp eller klimatrum med temperaturen 20 ( 2°C och 65 ( 5 % RF fram till dess preparatet påförs.

##### .33	Påförande av preparat på provkropp

###### .331	Påförande av preparat på provkroppar utförs enligt tillverkarens instruktioner. Mängden påfört medel per ytenhet och appliceringssätt ska vara samma för samtliga provkroppar och ska anges i provningsrapporten.

Med provytan nedan menas en av provkroppens sågade ytor.

###### .332	Vid provning av ånggenomgångsmotstånd påförs preparatet på den med cementbruk behandlade ytan.

###### .333	Vid provning enligt .22 t.o.m. .25 påförs preparatet på provytan.

Vid provning av påfört skikts används provkroppar från provning av kulörbeständigheten.

##### .34	Lagring efter påförande av preparat

###### .341	Provkroppar avsedda för mätning av ånggenomgångsmotstånd lagras i ytterligare 14 dygn i klimat enligt .321, varefter provningen påbörjas.

###### .342	Provkroppar avsedda för mätning av tjocklek enligt .44 lagras under åtta veckor i 20 ( 2°C och 65 ( 5 % RF varefter mätningen utförs.

###### .343	Övriga provkroppar lagras under 14 dygn, eller enligt tillverkarens instruktioner om systemet kräver en förlängd lagring, i 20 ( 2°C och 65 ( 5 % RF varefter provningen påbörjas.

###### .344	De obehandlade referensprovkropparna för varje provning lagras i samma klimat och på samma sätt som de behandlade provkropparna. Referensprovkropparna får dock inte lagras i samma utrymme som de behandlade provkropparna. De målade referensprovkropparna för bestämning av kulörbeständighet lagras i ljust utrymme i laboratoriemiljö till dess att provning utförs.

##### .35	Antal provkroppar

Antal provkroppar som ska tillverkas och prepareras framgår av tabell 1.

Tabell 1	Sammanställning av antal provkroppar

| Provningsmetod | Prov-kropp Provkroppars tjocklek (mm) | Antal provkroppar |
| --- | --- | --- |
|  |  | Behand-lade 4) | Obehand-lade |
| .41 | Ånggenomgångsmotstånd | 20 + 5 | 3 | 3 |
| .42 | Inverkan på betongens frostbeständighet | 50 | 6 | 6 |
| .43 | Systemets frost- beständighet 3) | 50 | 6 |  |
| .44 | Påfört skikts tjocklek | 50 | 2 1) |  |
| .45 | Kulörbeständighet | 50 | 5 2) |  |

1) De 2 st provkroppar som inte frysprovats vid prov enligt .45

2) 3 st av provkropparna kommer från provning av systemets  frostbeständighet

3)	 Inte samma provkroppar som för betongens frostbeständighet i .42

4) Med behandlad avses provkropp med påfört målningspreparat

#### .4	Provning

##### .41	Ånggenomgångsmotstånd

Ånggenomgångsmotståndet bestäms enligt SS-EN ISO 12 572 på behandlade (Z) och obehandlade (Zo) provkroppar.

Målningssystemets ånggenomgångsmotstånd Zs räknas fram som skillnaden Z - Zo, där Z och Zo är medelvärden från tre provkroppar.

##### .42	Inverkan på betongens frostbeständighet

Frystest utförs enligt SS 13 72 44( metod A, som jämförande prov mellan provytor som är behandlade med preparatet och obehandlade provytor.

Provningsförfarandet börjar med 3 dygns vattenmättnad, dvs. tre dygn före det att provkropparna placeras i frysskåpen.

Avflagningen mäts i kg/m2 efter 7, 14, 28, 42 och 56 dygn.

##### .43	Systemets frostbeständighet

###### Frystest utförs enligt SS 13 72 44( metod A.

Provningen börjar med tre dygns vattenmättnad, dvs. tre dygn före det att provkropparna placeras i frysskåpen. Förutom avflagat material enligt SS 13 72 44 görs en okulär bedömning av ytan efter frysprovningen för att bedöma om färgen flagat, spruckit eller om det har bildats blåsor under färgen.

##### .44	Påfört skikts tjocklek

Ett snitt med lutningen 45( mot betongytan skärs genom ytskiktet. Målningsproduktens skikttjocklek mäts med mätlupp med 0,1 mm noggrannhet. Mätningen utförs i minst 10 punkter jämnt fördelade över provkroppen.

##### .45	Kulörbeständighet

Kulörbeständigheten bestäms genom jämförelse, i ljusskåp med belysningen CIE standardljus D65 (dagsljus), mellan målade referensprovkroppar och målade provkroppar från frostbeständighetsprovningen

Provkropparna placeras bredvid varandra i ljusskåpet. Avvikelsen i såväl svarthet som kulörhet och kulörton mellan provkroppar och målade referensprovkroppar bedöms okulärt med hjälp av NCS standardfärgprover. De färgprover från NCS standardfärgprover som närmast överensstämmer med de målade referensprovkropparna används vid jämförelsen.

Varje provkropp jämförs med två referensprovkroppar. Avvikelsen i såväl svarthet som kulörhet och kulörton mellan provkroppar och referensprovkroppar anges i NCS-enheter.

#### .5	Resultat

För samtliga delprov enligt .4 redovisas mätvärden såväl för preparerade provkroppar som för eventuella referensprovkroppar.

##### .51	Ånggenomgångsmotstånd

Enskilda värden, medelvärde och standardavvikelse redovisas i 10³ s/m utan decimaler.

##### .52	Inverkan på betongens frostbeständighet

Medelvärde och standardavvikelse för avflagning efter 7, 14, 28, 42 och 56 fryscykler redovisas i kg/m2 med en decimal.

##### .53	Systemets frostbeständighet

Medelvärde och standardavvikelse för avflagning redovisas i kg/m2 med en decimal.

Dessutom anges om det uppstått skador i den behandlade ytan, t.ex. sprickor, större avflagningar, blåsbildningar etc. som kan ha en negativ påverkan på systemets funktion. Den skadade ytans storlek ska mätas och registreras i  % av den exponerade ytan.

##### .54	Påfört skikts tjocklek

Medelvärde och standardavvikelse för. skikttjocklek redovisas i mm med en decimal. Ett min och max värde för varje enskild provkropp ska redovisas.

##### .55	Kulörbeständighet

Avvikelsen i svarthet, kulörhet och kulörton mellan provkropp och målad referensprovkropp redovisas som ( 5 NCS-enheter, 5 ( 10 NCS-enheter eller ( 10 NCS-enheter.

#### .6	Rapport

Provningen redovisas i en rapport som ska innehålla minst följande:

a)	namn och adress på provningslaboratoriet

b)	datum och identifiering av rapporten

c)	uppdragsgivarens namn och adress

d)	provkropparnas form, storlek, ursprung och märkning

e)	provkropparnas beskaffenhet och kondition vid avvikelse från det normala

f)	betongens sammansättning

g)	tidpunkt för provningens genomförande

h)	provningsmetoder

i)	mängd påfört preparat per ytenhet enligt .33

j)		provningsresultat enligt .5

k)	övriga uppgifter av betydelse för bedömning av resultatet

l)		namnteckning av den som ansvarat för provningen